# 1J高光束质量免水冷脉冲Nd∶YAG激光器

### 论文摘要

研制了一种TEC制冷LD侧泵高能量、高光束质量、电光调Q全固态Nd∶YAG激光器。在主振荡器中晶体棒的尺寸为φ7 mm×100 mm,Nd原子数比例为1.1%,LD泵浦的最大峰值功率为15 kW,在重复频率为10 Hz时,获得了350 mJ输出能量,脉冲宽度为9.7 ns,光束质量因子M~2在水平和垂直方向分别为3.3和3.8。使用主振荡功率放大结构,提高了最终的输出功率。第一级放大器Nd∶YAG晶体棒尺寸为φ7.5 mm×134 mm,在输出重复频率10 Hz、泵浦电流80 A、泵浦脉冲宽度200μs时,得到最大单脉冲能量700 mJ,脉冲宽度10 ns。第二级放大器Nd∶YAG晶体棒尺寸为φ8 mm×100 mm,泵浦电流为80 A。最终我们获得了最大的单脉冲能量1 085 mJ,脉冲宽度10 ns,能量不稳定度小于3%,测量的光束质量因子M~2在水平和垂直方向分别为3.9和4.8,实现了焦耳级高光束质量Nd∶YAG激光器的小型化、无水冷化。

### 论文目录

- 1 引 言

- 2 激光放大分析

- 3 实验装置与热仿真分析

- 3.1 激光器实验装置

- 3.2 激光器热仿真分析

- 4 实验结果与分析

- 4.1 主振荡器实验结果与分析

- 4.2 放大器实验结果与分析

- 5 结 论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 刘学胜,杨松,司汉英,邹吉跃,闫岸如,王聪聪,刘友强,王智勇

关键词: 脉冲激光,侧泵浦,电光调

来源: 发光学报 2019年12期

年度: 2019

分类: 基础科学,信息科技

专业: 物理学,无线电电子学

单位: 北京工业大学激光工程研究院,北京市激光应用技术工程技术研究中心,跨尺度激光成型制造技术教育部重点实验室,光电信息控制和安全技术重点实验室

基金: 北京市19科技创新服务能力建设——基本科研业务费(科研类)项目(101000546319528)资助~~

分类号: TN248.1

页码: 1523-1530

总页数: 8

文件大小: 479K

下载量: 120

### 相关论文文献

- [1].用于空间碎片探测的百赫兹3.31 J高光束质量全固态Nd:YAG激光器[J]. 物理学报 2017(05)

- [2].我国攻克大功率半导体激光器关键技术[J]. 分析测试学报 2012(04)

- [3].光束质量测量装置的光路矫正及测量功能验证研究[J]. 舰船电子工程 2019(02)

- [4].高功率、高光束质量半导体激光合束技术及应用[J]. 中国科学院院刊 2017(04)

- [5].光束质量因子测量的不确定度分析[J]. 强激光与粒子束 2008(07)

- [6].半导体激光可调谐局域空心光束[J]. 中国激光 2018(11)

- [7].400Hz高光束质量高功率短脉冲激光器[J]. 强激光与粒子束 2018(04)

- [8].光束质量整形与质量诊断研究[J]. 电子技术与软件工程 2015(09)

- [9].微纳光纤改善光束质量的研究[J]. 中国激光 2011(08)

- [10].双侧对称抽运横流液体激光器的光束质量分析[J]. 激光技术 2011(04)

- [11].高光束质量弹载激光主动成像激光器研制[J]. 红外与激光工程 2015(08)

- [12].高功率紫外超短激光脉冲光束质量研究[J]. 原子能科学技术 2015(02)

- [13].激光器光束质量测量技术研究[J]. 中国新技术新产品 2019(09)

- [14].熔融石英基片热形变及其对光束质量的影响分析[J]. 激光技术 2019(03)

- [15].激光测头光束质量分析与控制[J]. 强激光与粒子束 2009(01)

- [16].小尺度流场内涡旋光束的气动光学特性[J]. 邵阳学院学报(自然科学版) 2018(04)

- [17].光束参量积对半导体激光器光束质量的评估[J]. 激光技术 2018(06)

- [18].通用原子公司高能激光器完成光束质量评估[J]. 太空探索 2015(05)

- [19].高光束质量窄脉宽激光器[J]. 激光技术 2013(06)

- [20].光束积分激光空间整形技术[J]. 激光与光电子学进展 2019(13)

- [21].半导体泵浦Nd:YAG固体激光器输出光束质量研究与实验测量[J]. 激光杂志 2010(06)

- [22].425mJ高光束质量特殊取向Nd:YAG激光放大器[J]. 中国激光 2017(09)

- [23].变形镜热形变及其对光束质量的影响分析[J]. 中国激光 2015(01)

- [24].200W高光束质量全固态Nd:YVO_4板条激光器研究[J]. 北京理工大学学报 2012(11)

- [25].VRM腔高光束质量高功率双波长激光器[J]. 红外与激光工程 2018(11)

- [26].激光医疗器械光束质量评价的研究[J]. 中国医疗设备 2013(10)

- [27].千瓦级高光束质量半导体激光线阵合束光源[J]. 中国激光 2012(02)

- [28].板条激光器光束质量控制技术研究进展[J]. 中国光学 2019(04)

- [29].高峰值功率高光束质量光纤-固体混合放大激光系统[J]. 中国激光 2018(04)

- [30].准直误差对光束质量因子测量影响的理论与实验研究[J]. 中国激光 2017(09)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/41ff3362471ed9e85484a503.html