# 粗集料论文_高磊,贾致荣,袁中玉,王立志,付鲁鑫

导读:本文包含了粗集料论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译，主要关键词:沥青,水泥,磨耗,性能,稳定,高差,工程。

### 粗集料论文文献综述

高磊,贾致荣,袁中玉,王立志,付鲁鑫[1]（2019）在《水泥稳定碎石铣刨粗集料路用性能评价》一文中研究指出为了探究水泥稳定碎石铣刨料用于道路底基层的可行性,进行了吸水率、表观密度、压碎值、针片状含量等试验,评价了再生集料的物理及力学指标;进行了SEM微观图像和EDS成分检测,分析了微观形态及化学成分。结果表明:水泥稳定碎石铣刨粗集料吸水率为3.2%,表观密度为2.673 g/cm~3,压碎值为32.9%,针片状含量为7%,满足二级及二级以下公路水泥稳定碎石的底基层粗集料主要指标要求。(本文来源于《中外公路》期刊2019年05期）

毕洁夫,郑南翔,董是,吴晓鑫[2]（2019）在《基于大样本的沥青与粗集料原料对混合料水稳定性的影响分析》一文中研究指出沥青与粗集料的种类与质量是决定沥青路面质量的关键因素,为定量表征不同沥青型号、生产厂家、粗集料性质等对沥青混合料水稳定性的影响,分析相同种类、不同产地沥青混合料水稳定性差异的显着性水平。本研究基于大样本的沥青混合料生产配合比数据库,采用大数据分析方法,定量研究沥青与集料各参数差异对混合料水稳定性的影响程度。首先通过秩和检验法分析了不同沥青与粗集料种类组合之间水稳定性指标的差异性,然后通过广义因素方差分析法研究了不同厂家相同型号沥青混合料水稳定性的差异水平。研究表明,对于各种混合料的水稳定性:玄武岩与石灰岩性能相当;改性沥青优于普通沥青;标准沥青混合料(SUP)优于基质沥青(AC);公称粒径越小水稳定性越好;沥青生产厂家对沥青混合料的水稳定性影响不显着。基于大样本的分析方法适用于沥青混合料水稳定性分析,沥青标号、最大公称粒径及级配对混合料的浸水残留稳定比(MS0)的影响显着性高于对其冻融劈裂强度比(TSR)的影响显着性。(本文来源于《材料导报》期刊2019年24期）

于海利,丁瑞哲,裴树林,李伟雄,陈搏[3]（2019）在《基于图像处理技术的磨耗层粗集料分布特性》一文中研究指出为了给沥青路面磨耗层级配设计提供参考,基于体积法设计了不同骨架结构的沥青混合料。采用小型搓揉试验机开展室内试验,以模拟行车环境与车轮加速碾压效果。利用数字图像处理技术对不同衰减阶段的粗集料倾角进行分析,揭示粗集料空间分布状态对抗滑性能的影响。结果表明,磨耗层表面粗集料颗粒约65%比例以"平躺"状态为主,主要与碾压工艺有关;随着轮胎作用次数增加,粗集料颗粒从"竖立"状态往"平躺"状态发展;适当增加粗集料在4. 75 mm以上的比例,减少2. 36 mm细料的干涉,形成更强的主骨架约束,能有效降低沥青路面的二次压实,在一定程度上能够改善沥青磨耗层的耐久性。(本文来源于《科学技术与工程》期刊2019年29期）

李明,李昶,刘继华,郭雨鑫[4]（2019）在《粗集料及界面特性对水泥稳定碎石温缩抗裂性能影响性分析》一文中研究指出水泥稳定碎石材料在降温过程中会产生收缩变形,为了研究粗集料及界面特性影响其温缩抗裂性能的显着性,采用MATLAB程序生成二维数字试件,并基于内聚力模型和降温过程中系统内部蓄积的应变能,通过有限元软件ABAQUS模拟分析了粗集料特性、粗集料-砂浆界面特性对水泥稳定碎石温缩抗裂性能的影响。结果发现影响水泥稳定碎石温缩抗裂性能的因素显着性依次为:粗集料-砂浆界面黏结强度>粗集料-砂浆界面断裂能>粗集料面积占比>粗集料最大粒径>粗集料级配类型>粗集料-砂浆刚度比。因此,适当减少水泥用量和粗集料面积占比,选用适宜的粗集料最大粒径和级配并充分压实水泥稳定碎石,可有效提高材料温缩抗裂性能。(本文来源于《公路》期刊2019年10期）

李聪,陈宝春,韦建刚[5]（2019）在《粗集料UHPC收缩与力学性能》一文中研究指出为降低超高性能混凝土(UHPC)收缩和开裂风险,进行了5组不同粗集料掺量(质量分数分别为0、12.5%、22.5%、32.5%和42.5%)的UHPC的自收缩、基本材性(抗压强度、抗拉强度和弹性模量)、集料级配和圆环约束收缩等试验,分析了粗集料掺量和集料级配对UHPC自收缩和基本材性的影响,并采用提出的收缩开裂应力相对差值评价粗集料的掺入对UHPC收缩开裂的影响;进行了有、无粗集料UHPC在圆环约束下的开裂性能试验与对比分析,验证粗集料掺入对减小UHPC收缩开裂的有效性,并给出UHPC中粗集料掺量和最大粒径限制的建议。研究结果表明:随着粗集料掺量的增加,UHPC早期自收缩量降低,最大降幅近20%;粗集料对UHPC的弹性模量、抗压强度和抗拉强度等的影响程度与其掺量和级配有关,当粗集料掺量为22.5%时,其级配曲线几乎全部处于富勒氏与泰勃特曲线范围内,是5组材料中堆积最紧密的一组,对UHPC弹性模量与抗压强度提高最为显着,对抗拉强度的降低幅度影响最小;当粗集料掺量为22.5%时,UHPC收缩开裂应力相对差值最大为1.31 MPa,为试验中的最合理掺量,可有效降低收缩开裂风险;与未掺粗集料的UHPC相比,圆环约束下掺有22.5%粗集料的UHPC的残余应力与拉应力水平分别降低15.8%和14.7%,其抗裂性能得到提高;建议对粗集料UHPC进行紧密堆积设计以获得尽可能优的材性,对掺有长度为12～20 mm钢纤维的UHPC,其集料的最大粒径可放宽至9.5 mm。(本文来源于《交通运输工程学报》期刊2019年05期）

易岳林,谢国瑞,房涛,王雨阳[6]（2019）在《粗集料嵌挤能力试验方法研究》一文中研究指出本研究开发了一种粗集料骨架嵌挤能力评价方法,通过锥形压头在一定压力下的锥入能评价沥青混合料中粗集料本身构成的抗变形能力,比较了不同粗集料组合方式的试验结果,证明了该方法的灵敏性和有效性。(本文来源于《公路交通科技(应用技术版)》期刊2019年10期）

周兴林,李庆丰,祝媛媛,肖神清[7]（2019）在《粗集料纹理粗糙度表征的高差相关函数方法》一文中研究指出为全面描述粗集料的粗糙程度,引入高差相关函数进行粗集料表面纹理多参数表征.首先借助触针轮廓仪获取集料表面纹理轮廓曲线,消除数据误差.然后,计算粗集料高差相关函数,对函数进行分段拟合,计算表面纹理曲线的自相似特征参数(D,ξ_∥,■)作为评价指标,分析粗集料表面纹理的粗糙程度.结果表明:粗集料表面纹理在一定范围内具有两段变维特性,微观纹理和宏观纹理的尺度界线为100～200μm;不同集料表面宏观纹理分形维数D_1均在1.3左右,微观纹理分形维数D_2均在1.05左右,分形维数对粗糙度不敏感;水平截止波长ξ_∥和幅度期望值■分别反映了粗集料表面微凸体的水平波长期望值和垂直幅度期望值,水平截止波长ξ_∥反映最大微凸体的大小,其中白云岩和闪长岩较小,晶体结构较大的花岗岩较大.幅度期望值从大到小依次为闪长岩、黄砂岩、花岗岩1、辉绿岩、花岗岩2、白云岩,符合实际情况,幅度期望值■可定量描述集料整体的粗糙程度.自相似特征参数可全面描述粗集料表面纹理的粗糙程度.(本文来源于《哈尔滨工业大学学报》期刊2019年09期）

王芮文,曹妍,欧定福[8]（2019）在《关于水泥混凝土用粗集料压碎值技术标准的探讨》一文中研究指出随着我国公路基础建设投资的加大以及环保政策的推进,混凝土用碎石供应一度紧张,碎石质量控制难度加大。加之新的试验规程对碎石压碎值试验方法作了调整,而新的规范提高了压碎值的要求,使得满足现行规范要求的碎石料源更少。通过对既往各版本试验规程的分析研究,发现各规范之间对于碎石压碎值的要求并不统一,且新的试验规程对水泥混凝土用碎石压碎值规定过于严格。通过大量现场采集样本,运用MINITAB软件中提供的过程能力分析工具,采用统计方法分析出多地区碎石压碎值数据分布情况,发现我国很多地区的碎石压碎值难以满足现行规范的要求,得出了在江苏及周边地区石灰岩碎石压碎值满足现行桥梁结构混凝土规范标准的几率较小、对推进工程建设进度将产生较大影响的结论。据此,提出对现行行业标准进行调整的建议。(本文来源于《公路交通技术》期刊2019年04期）

任秉龙[9]（2019）在《粗集料性质对素混凝土抗压强度的影响》一文中研究指出为研究粗集料不同性质对素混凝土力学性能影响,采用室内试验方法,针对粗集料不同级配分维数、体积分数、粗集料种类及粗集料针片状含量对混凝土抗压强度的影响规律展开分析.研究表明:粗集料级配分维数为2.6时,混凝土抗压强度性能最佳;粗集料体积分数小于50%时,增大粗集料体积分数可有效增强混凝土抗压强度;中期和后期玄武岩碎石作为粗集料对于提高混凝土抗压强度最佳;粗集料针片状含量超过10%后,增大针片状含量会大大降低混凝土抗压强度.(本文来源于《兰州工业学院学报》期刊2019年04期）

杨丽萍[10]（2019）在《粗集料棱角性数字图像分析技术研究进展调查评价》一文中研究指出粗集料棱角性现有评价方法存在较大争议,数字图像分析技术为解决该问题提供了新的途径。较为全面地梳理总结了近年来国内外相关研究成果,包括数字图像分析技术路线、数字图像获取识别方法、粗集料棱角性评价方法,各类方法对棱角性的评价效果等。结果表明:各类数字图像分析技术主要区别在于所采用的粗集料棱角性评价方法。侵蚀膨胀法、傅利叶级数法过于复杂,普及应用较为困难;等效球体法未经过验证,可行性还不明确;颗粒周长法和分形几何法在粗集料粒径较小时评价效果较好;凸包面积差法与AIMS测试结果相关性最好;骨架端点法中需加强骨架端点与粗集料棱角性的对应关系;等效椭圆法中考虑面积权的做法较为合理。(本文来源于《山西交通科技》期刊2019年04期）

### 粗集料论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

沥青与粗集料的种类与质量是决定沥青路面质量的关键因素,为定量表征不同沥青型号、生产厂家、粗集料性质等对沥青混合料水稳定性的影响,分析相同种类、不同产地沥青混合料水稳定性差异的显着性水平。本研究基于大样本的沥青混合料生产配合比数据库,采用大数据分析方法,定量研究沥青与集料各参数差异对混合料水稳定性的影响程度。首先通过秩和检验法分析了不同沥青与粗集料种类组合之间水稳定性指标的差异性,然后通过广义因素方差分析法研究了不同厂家相同型号沥青混合料水稳定性的差异水平。研究表明,对于各种混合料的水稳定性:玄武岩与石灰岩性能相当;改性沥青优于普通沥青;标准沥青混合料(SUP)优于基质沥青(AC);公称粒径越小水稳定性越好;沥青生产厂家对沥青混合料的水稳定性影响不显着。基于大样本的分析方法适用于沥青混合料水稳定性分析,沥青标号、最大公称粒径及级配对混合料的浸水残留稳定比(MS0)的影响显着性高于对其冻融劈裂强度比(TSR)的影响显着性。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 粗集料论文参考文献

[1].高磊,贾致荣,袁中玉,王立志,付鲁鑫.水泥稳定碎石铣刨粗集料路用性能评价[J].中外公路.2019

[2].毕洁夫,郑南翔,董是,吴晓鑫.基于大样本的沥青与粗集料原料对混合料水稳定性的影响分析[J].材料导报.2019

[3].于海利,丁瑞哲,裴树林,李伟雄,陈搏.基于图像处理技术的磨耗层粗集料分布特性[J].科学技术与工程.2019

[4].李明,李昶,刘继华,郭雨鑫.粗集料及界面特性对水泥稳定碎石温缩抗裂性能影响性分析[J].公路.2019

[5].李聪,陈宝春,韦建刚.粗集料UHPC收缩与力学性能[J].交通运输工程学报.2019

[6].易岳林,谢国瑞,房涛,王雨阳.粗集料嵌挤能力试验方法研究[J].公路交通科技(应用技术版).2019

[7].周兴林,李庆丰,祝媛媛,肖神清.粗集料纹理粗糙度表征的高差相关函数方法[J].哈尔滨工业大学学报.2019

[8].王芮文,曹妍,欧定福.关于水泥混凝土用粗集料压碎值技术标准的探讨[J].公路交通技术.2019

[9].任秉龙.粗集料性质对素混凝土抗压强度的影响[J].兰州工业学院学报.2019

[10].杨丽萍.粗集料棱角性数字图像分析技术研究进展调查评价[J].山西交通科技.2019

### 论文知识图

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/4229074a30ac59f6e03680be.html