# 铝/钢表面预置粉末激光焊接头的组织与性能

### 论文摘要

针对铝/钢焊接的技术难点,采用铝表面预置AlSi12Mg1.5粉、铝/钢层间预置Sn粉的方法,对1.2 mm厚6016铝合金和1.4 mm厚DP590双相钢进行铝上钢下搭接、铝/钢表面同时预置粉末的光纤激光焊接试验,分析接头成形、连接界面显微组织及力学性能;利用ANSYS有限元软件,建立铝/钢激光焊接瞬态有限元模型,计算接头温度场分布;利用基于密度泛函理论的第一性原理方法,计算预置粉末新形成物相FeSn、Fe3Sn及FeAl3、Fe2Al5等化合物的模量和热力学性能。结果表明:在激光头沿焊接方向偏转10°、激光功率2750 W、焊接速度32 mm/s、离焦量-2 mm、Ar保护气体流量20 L/min条件下,铝/钢表面同时预置粉末可实现6016铝合金与DP590双相钢有效连接,无明显气孔、裂纹等缺陷,接头平均线载荷54.16 N/mm,与铝表面预置AlSi12Mg1.5粉、铝/钢层间未预置Sn粉相比,接头性能提高1.6倍;铝表面预置AlSi12Mg1.5粉,焊接元素光谱相对强度和等离子体的电子密度增大,预置AlSi12Mg1.5粉增加上层铝对激光的吸收率,改善焊缝表面成形;当铝/钢层间预置Sn粉时,铝、钢均达到熔化状态,上层铝液和下层钢液的熔合宽度加大,铝/钢横向结合面积增加,焊合率提高;此外,焊缝区晶粒细小,接头界面Fe-Al化合物的层厚度减少,生成高温下结构稳定的FeSn和Fe3Sn等延性新相,因而同时预置粉末获得了较好的铝/钢接头性能。

### 论文目录

- 1 实验与计算方法

- 2 结果与分析

- 2.1 焊缝成形与元素特征谱线

- 2.2 接头显微组织

- 2.3 接头力学性能与断口形貌

- 2.4 接头温度场分析

- 2.5 力学性质与相结构的稳定性

- 3 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 周惦武,姜德福,刘金水,周来沁,潘井春

关键词: 激光焊接,预置粉末,化合物

来源: 中国有色金属学报 2019年05期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑

专业: 金属学及金属工艺

单位: 湖南大学汽车车身先进设计制造国家重点实验室

基金: 国家自然科学基金资助项目(51674112,51774125),国家重点研发计划课题资助项目(2018YFB1107905)~~

分类号: TG456.7

DOI: 10.19476/j.ysxb.1004.0609.2019.05.07

页码: 942-953

总页数: 12

文件大小: 4751K

下载量: 192

### 相关论文文献

- [1].激光焊接技术在口腔修复中的应用实践效果观察[J]. 全科口腔医学电子杂志 2020(02)

- [2].激光焊接在锂离子电池制造的应用研究[J]. 机械设计与制造 2020(04)

- [3].应用广泛的激光焊接尼龙66[J]. 塑料工业 2020(07)

- [4].激光焊技术分析[J]. 南方农机 2019(16)

- [5].激光焊接及其安全防护浅析[J]. 现代制造技术与装备 2018(03)

- [6].双束激光焊接的研究现状[J]. 材料导报 2018(S1)

- [7].激光焊接在汽车顶盖焊接中的应用[J]. 中国设备工程 2018(17)

- [8].激光焊接装置的设计[J]. 电子制作 2016(24)

- [9].激光焊接不锈钢技术[J]. 焊接 2016(11)

- [10].激光焊接与传统焊接的区别及比较分析[J]. 产业与科技论坛 2016(24)

- [11].基于等离子体特征信号的激光焊接过程动态监控技术研究进展[J]. 河北科技大学学报 2017(01)

- [12].激光焊接设备专利技术现状及其发展趋势[J]. 科技创新与应用 2017(11)

- [13].激光焊接的工装优化改进[J]. 金属加工(热加工) 2017(10)

- [14].城轨车辆激光焊接搭接工艺在线监测研究[J]. 轨道交通装备与技术 2017(05)

- [15].高亮度固体激光焊接研究进展(邀请论文)[J]. 北京工业大学学报 2015(12)

- [16].2009 IFWT激光焊接国际论坛[J]. 焊接 2009(01)

- [17].2009 IFWT激光焊接国际论坛[J]. 焊接 2009(03)

- [18].激光焊接[J]. 制造技术与机床 2015(03)

- [19].激光焊接技术研究的现状以及趋势探讨[J]. 科技风 2015(16)

- [20].活性激光焊接304不锈钢温度场的数值与试验研究[J]. 激光技术 2020(04)

- [21].窄间隙激光焊接钢板材料研究进展[J]. 中小企业管理与科技(上旬刊) 2020(09)

- [22].汽车生产中的激光焊接系统集成[J]. 科学技术创新 2019(13)

- [23].铜与不锈钢激光焊接头金相组织[J]. 机械制造文摘(焊接分册) 2019(02)

- [24].柯马发布智能柔性激光焊接工作站[J]. 智能制造 2019(08)

- [25].新型铝锂合金激光焊接数值模拟分析及其试验验证[J]. 热加工工艺 2019(21)

- [26].白车身激光焊接工艺浅析[J]. 中国设备工程 2018(05)

- [27].不同厚度异种金属零件的激光焊接[J]. 国外机车车辆工艺 2017(04)

- [28].激光焊接状态图像灰度共生矩阵分析法[J]. 焊接学报 2017(06)

- [29].316L不锈钢超薄板激光焊接工艺试验研究[J]. 热加工工艺 2015(19)

- [30].激光焊接技术的研究现状及展望[J]. 中国高新技术企业 2014(06)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/42752f67cbf35fe8fc8ee98a.html