# 斜沟煤矿16502综采工作面运输顺槽支护优化研究与应用

### 论文摘要

为在斜沟煤矿16502工作面运输顺槽围岩稳定的条件下同时节约支护成本,采用FLAC3D数值模拟软件对锚杆各项支护参数进行支护效果模拟研究,结合巷道围岩的具体情况和数值模拟结果,确定采用增大锚杆长度、增大锚杆索间排距、提升锚杆索预紧力和初始张拉力及减小锚索断面个数的优化措施,在工作面回采期间进行矿压监测,验证优化后支护方案效果。结果表明,在优化后支护方案实施后,回采期间顶底板最大移近量为74 mm,两帮最大变形量为69 mm,保障了巷道围岩的稳定,有效节约了支护成本。

### 论文目录

- 1 工程概况

- 2锚杆支护参数分析

- 3 支护参数优化

- 3.1 支护优化设计

- 3.2 支护效果分析

- 4 结语

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 李海洋

关键词: 综采工作面,数值模拟,支护优化

来源: 煤炭与化工 2019年12期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑

专业: 矿业工程

单位: 山西西山白家庄矿业有限责任公司

分类号: TD353.6;TD322

DOI: 10.19286/j.cnki.cci.2019.12.013

页码: 54-57+61

总页数: 5

文件大小: 1780K

下载量: 14

### 相关论文文献

- [1].斜沟煤矿智慧矿山4G通讯网络的应用[J]. 山西焦煤科技 2020(04)

- [2].斜沟煤矿原煤运输皮带机集中控制系统应用[J]. 同煤科技 2020(04)

- [3].斜沟煤矿空压机冷却水余热利用[J]. 机械管理开发 2016(11)

- [4].斜沟煤矿8~#煤层导水裂隙带发育高度计算[J]. 现代矿业 2017(07)

- [5].斜沟煤矿煤层脉动注水降尘技术研究[J]. 煤 2020(11)

- [6].斜沟煤矿选煤厂提高一期系统处理能力的技术改造[J]. 煤炭加工与综合利用 2020(07)

- [7].斜沟煤矿13采区开拓延伸方案设计分析[J]. 当代化工研究 2019(08)

- [8].斜沟煤矿空压机循环冷却水余热利用[J]. 煤矿现代化 2017(05)

- [9].无轨胶轮车辅助运输在斜沟煤矿的应用与发展[J]. 能源与节能 2014(06)

- [10].关于斜沟煤矿选煤厂一期单选8号煤产品结构分析[J]. 煤炭加工与综合利用 2011(01)

- [11].30Mt／a斜沟煤矿选煤厂设计分析[J]. 山西焦煤科技 2010(11)

- [12].斜沟煤矿主扇不停风倒机系统的研究与应用[J]. 能源与节能 2020(09)

- [13].斜沟煤矿厚煤层大采高开采探究[J]. 能源与节能 2015(03)

- [14].斜沟煤矿防治水工作方法浅谈[J]. 技术与市场 2014(02)

- [15].防冻液智能喷洒在斜沟煤矿选煤厂的研究与应用[J]. 煤炭技术 2020(09)

- [16].斜沟煤矿主风机和备用风机切换控制系统的改造[J]. 机械管理开发 2019(10)

- [17].西山晋兴能源公司斜沟煤矿选煤厂[J]. 山西焦煤科技 2014(10)

- [18].斜沟煤矿水源井钻探工艺及水质化验分析[J]. 山西焦煤科技 2013(04)

- [19].斜沟煤矿选煤厂的激励研究[J]. 山西焦煤科技 2011(02)

- [20].双机并联空气幕引射风流在斜沟煤矿的应用研究[J]. 煤矿现代化 2020(03)

- [21].煤矿电气设备检修预警系统研究与应用[J]. 山东煤炭科技 2020(06)

- [22].智能化变电站在斜沟煤矿变电站中的应用[J]. 机械研究与应用 2017(03)

- [23].斜沟煤矿选煤厂660V供电系统的应用[J]. 山西焦煤科技 2012(S1)

- [24].斜沟煤矿10kV高压架空线路防雷综合改造分析[J]. 机械管理开发 2016(04)

- [25].斜沟煤矿辅助运输大巷钻孔出水水源分析[J]. 山西焦煤科技 2016(07)

- [26].斜沟煤矿选煤厂智能化建设[J]. 山西焦煤科技 2019(12)

- [27].斜沟煤矿选煤厂设计特色及新技术应用[J]. 山西焦煤科技 2012(S1)

- [28].调车硐综采工作面安装技术在斜沟煤矿的应用[J]. 山西焦煤科技 2011(05)

- [29].斜沟煤矿13号煤层带压开采危险性评价[J]. 煤炭与化工 2019(11)

- [30].大采高综采设备在斜沟煤矿厚煤层回采中的应用[J]. 煤炭科学技术 2012(10)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/42a2fa320d39272250fe45ee.html