# 探析如何提高煤炭检测的准确性

通标标准技术服务(天津)有限公司天津300457

摘要：随着社会经济的快速发展，煤炭准确检测工作的意义日益突出，原因在于，煤炭检测为煤炭贸易与应用提供了重要的指标依据，因此必须要重视煤炭检测工作。实际检测中，检测结果影响因素比较多，因而要逐步完善检测方法，确保获得更加真实与可靠的检测结果，推动煤炭行业实现稳定发展。基于此，本文主要论述了煤炭检测准确性提高的相关知识，希望对相关领域研究有帮助。

关键词：煤炭；检验；准确性

引言

作为一种重要能源，在工业生产及居民日常生活中，煤炭资源应用日益广泛，具有非常重要的作用。煤炭资源可为居民日常生活与生产提供热量，推动社会经济发展。随着经济的快速发展，石油能源紧缺问题日益严重，因此煤炭作为一种重要能源，对其加大开发利用力度，提高煤检准确性具有非常重要的意义。

1、煤炭资源准确检验的意义

工业发展中，煤炭资源应用范围宽广，例如化工、冶金及动力等领域，甚至在医药与航天航空仪器铸造等领域获得了广泛应用。作为一名煤检人员，要不断提升自身专业技术，确保获得更加准确的检测结果，尽可能控制检测误差范围，深入研究降低误差方法。从科学角度来看，检测结果只能无限接近于真实值，因而从理论角度来看，误差是客观存在的。在实际检测中，测量与真实值间误差越小，与真实值就越接近。通常，检测工作中会将几次测量结果计算平均值并作为最终结果。一般针对测量误差，影响因素包含两方面，即一方面是系统性误差，主要是由测量仪器自身存在缺陷或测量方法不合理引起。另一种属于偶然性误差，主要是因检测工作中，因人为误操作或周边环境变化引起，煤炭检测结果准确性的提高，对煤炭行业发展具有深远意义。

2、煤质检测分析准确性的提高建议

2.1正确制定抽样方法

抽样必须要有代表性，这是确保获得有效检验结果的首要环节，所以样品抽取时必须要注意以下几方面问题：（1）抽样前，对抽样人员做好业务培训，熟悉抽样标准，明确技术评定、过程控制、质量控制及其它商业性等抽样目的，在此基础上确定试样类型，初步掌握采煤样储存方式与煤质粒度等特点。（2）采样前，首先要设计专用采用方案，根据实际情况，为采样人员拟定作业指导书，所以采样方案必须要简单、通俗易懂、可操作性强，采样方案确定后，采样布点有效涵盖整个被采煤源及子样数量，选用代表性样品。（3）结合不同采样方案，将采样工具、服装及储存容器等提前准备好并送到实验室，样品储存必须要保持被采前特性，样品要注意密封储存，在最短时间内将其送到实验室。

2.2样品制备要及时

煤检工作中，制样环节非常重要，在整个煤检误差中，必须要严格依照标准进行制样，不能擅自更改标准程序，破碎与缩分前，要清理干净机器与用具。样品制作过程中，制样人员要穿戴专业鞋，以防试样遭受污染。针对不易清扫的密封式破碎机，试样处理前，选用被采样品提前在机器上进行冲洗，除掉冲洗煤后再进行试样处理。缩分与破碎样品时，禁止随意捡弃煤矸石与大块样品，如果煤样湿度较大，不能直接进行制样，将其放于空气中自然干燥，另外煤样制备后，要用干燥密封容器进行储存。

2.3选择适宜的标准与方法

煤炭检测中，必须要选用适宜的标准与方法，增强数据信服力，提供有效性更强的检验报告。产品标准是强制性的，要首选强制性标准；产品标准没有在强制性调整范围内，就要选用国家推荐性企业或行业执行标准。煤炭检测中，主要执行标准分为国标与行标两种，大部分都属于推荐性标准，建议优先使用国标与行标。企业也可自己制定标准，只有其精密与准确度超过国标与行标，才能被采用。标准选好后，要根据相关检测标准规定进行检测。如果已执行新标准，则无法使用已作废旧标准，因新标准检测方法有效弥补了旧标准的不足，科学与先进性更强。

2.4正确操作与维护仪器设备

煤炭质检工作中，计量器具是检测工作的重要基础，计量器具只有精密准确，才能保障获得更加准确的检测结果，因此针对计量器具的采购、使用、维修及保养等环节，必须要安排专业人员负责执行。计量器具采购时，要安排专业技术人员负责采购工作，与生产资质与声誉好的厂家合作。计量器具进厂前，做好外形与质量等方面的鉴定。仪器使用过程中合理选用检测方法，确保检测环境符合行业规定。仪器日常维护工作中，将仪器放置于符合条件环境中进行维保工作，定期校准与保养设备。针对精密度要求高或需求特殊的仪器，使用前，适当地进行处理，在此基础上增强测量结果的准确性。

2.5严格执行检测标准与规程

煤炭检测工作中，平行测定次数的增加，能够有效抵消偶然误差，因此未来确保试验结果更加准确，严格依照相关标准进行测试试验，剔除偶然误差。煤炭检测过程中，尽可能降低空白，利用标样对仪器做好检查与校准。比如，硫测定工作中，只有仪器调整到标样检测值与明示值允许误差范围内，才能对样品进行测量。水分与灰分测定时，测量前确保灰皿与称量瓶保持恒重。稍冷后放于干燥器中进行冷却；挥发分试验时，注意快拿快放，保证试样不能与空气混合。重量分析过程中，试样称量范围要在标准允许范围内，确保干燥过程中试样能够均匀受热。无论何种检测指标，都要严格按照相关标准进行，不能夹杂任何随意与主观意识，更不能擅自更改规程，以此确保检测结果的客观与公正性。

2.6认真记录并处理数据

样品检测时，同步进行原始数据记录与检测工作，并将原始记录登记在专用记录纸或本上，不能在废纸上随意记录数据，以防数据丢失，也不能事后凭记忆记录原始数据。数据处理时，有效数字可多保留一位，根据相关要求，最终报告结果确定有效数字个数。煤检过程中，检测结果报告包含分析与干燥两种基类型，因实验室与不同检测时间所处的环境，样品制备与移送过程出现偏差，对最终结果的可比性带来了很大的影响。所以，检测结果报告时，以干燥基报告为主。

结束语

综上所述，煤炭检测过程中，不但要拥有现代化精密仪器，还要有专业检测人员采用科学有效地检测方法，以此提升检测水平，工作严谨，从根上提高煤检质量。

参考文献

[1]田燕军.提高煤质检测分析准确性的探讨[J].石化技术,2017,24(05):226.

[2]王波.探析如何提高煤炭检测的准确性[J].科技创新与应用,2017(08):135.

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/42ad0161758c3af4c006e808.html