# 级配碎石动态回弹模量影响因素研究

### 论文摘要

为研究级配碎石回弹模量的应力依赖性,通过室内动三轴试验,分析了含水率、密实度、围压、偏应力、动载作用时间、动载作用频率等因素对级配碎石回弹模量的影响,并建立三参数预估模型。研究结果表明:级配碎石回弹模量随含水率的减小、密实度的增大、围压的增大、偏应力的增大而增大,其中围压的影响最为显著;偏应力对级配碎石回弹模量的影响受到围压的制约,低围压条件下偏应力的影响程度大于高围压条件;动载作用时间、动载作用频率对级配碎石回弹模量的影响不大,且无明显规律;相比于传统的k-θ模型,考虑了剪切作用的NCHRP 1-37A模型拟合效果更理想,其能更真实地反映级配碎石回弹模量的应力依赖性。

### 论文目录

- 1 材料级配和试件制备

- 1.1 材料级配

- 1.2 试件制备

- 2 动三轴回弹模量试验方案

- 2.1 不变围压和变围压动三轴试验

- 2.2 动载波形、持续时间及频率

- 3 试验结果分析

- 3.1 含水率对回弹模量的影响

- 3.2 密实度对回弹模量的影响

- 3.3 围压和偏应力对回弹模量的影响

- 3.4 动载作用时间和动载作用频率对回弹模量的影响

- 4 预估模型建立

- 5 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 刘明迪,刘泓霖

关键词: 回弹模量,级配碎石,动三轴试验,非线性模型

来源: 河南城建学院学报 2019年06期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅱ辑

专业: 公路与水路运输

单位: 长沙理工大学交通运输学院,河南交通投资集团有限公司

基金: 国家自然科学青年基金项目(51608055),河南省科技攻关计划项目(172102210314)

分类号: U414

DOI: 10.14140/j.cnki.hncjxb.2019.06.005

页码: 30-38

总页数: 9

文件大小: 4880K

下载量: 65

### 相关论文文献

- [1].强动载作用下钢筋混凝土梁破坏模式的有限元分析[J]. 北京工业大学学报 2008(06)

- [2].车辆动载作用下双级柔性加筋挡墙位移分析[J]. 公路工程 2017(03)

- [3].循环动载作用下层状介质长期沉降计算方法[J]. 浙江大学学报(工学版) 2010(10)

- [4].水平动载作用下桶基周围砂层液化特性的数值模拟[J]. 中国海洋平台 2009(05)

- [5].汽车动载作用对顶管施工地面变形的影响[J]. 市政技术 2020(01)

- [6].动载作用下沥青混凝土孔隙率变化的数值模拟[J]. 徐州工程学院学报(自然科学版) 2017(01)

- [7].动载作用下的混凝土水力劈裂试验研究[J]. 中州煤炭 2016(05)

- [8].动载作用下桩网结构低路基双层土工格栅力学特性[J]. 铁道工程学报 2017(07)

- [9].第三届“强动载作用下工程材料与结构的损伤破坏”学术研讨会在南京召开[J]. 防护工程 2016(01)

- [10].动载作用下半刚性路面垂直动力响应三维有限元模拟[J]. 公路工程 2008(03)

- [11].动载作用频率对海相沉积软土动态流变特性影响试验研究[J]. 岩土力学 2013(S1)

- [12].在动载作用下山岭隧道锚杆的动态响应分析[J]. 公路 2020(03)

- [13].双轴动载作用下脆性裂纹扩展问题的近场动力学建模与分析[J]. 工程力学 2018(10)

- [14].压裂轴向动载作用下特殊螺纹接头连接强度及密封性能分析[J]. 机械设计与制造工程 2019(04)

- [15].车辆多轴恒动载作用下柔性路面疲劳寿命研究[J]. 青岛大学学报(工程技术版) 2016(03)

- [16].横向动载作用下弹性基础上圆板动力响应分析[J]. 科技通报 2018(01)

- [17].基于动载作用下的橡胶沥青路面结构适应性分析[J]. 交通世界 2017(31)

- [18].车辆动载作用下双级柔性加筋挡墙应力分析[J]. 公路工程 2017(03)

- [19].基于ANSYS的公路动态响应分析[J]. 内蒙古公路与运输 2014(03)

- [20].强动载作用下钢筋混凝土梁板结构面力效应的增量解法[J]. 兵工学报 2010(06)

- [21].车辆荷载对公路路基的动力作用研究[J]. 成都大学学报(自然科学版) 2010(04)

- [22].动载作用下复合型裂纹扩展的近场动力学模拟[J]. 计算力学学报 2018(05)

- [23].高铁列车动载作用下路基动力特性及累积变形规律研究[J]. 铁道标准设计 2017(07)

- [24].车辆随机动载作用下路面动态响应研究[J]. 农业机械学报 2011(02)

- [25].低频振动下散体磨料磨损机理[J]. 辽宁工程技术大学学报(自然科学版) 2010(S1)

- [26].动载作用下沥青路面的剪切破坏机理[J]. 中国公路学报 2009(06)

- [27].动载作用下沥青路面三维有限元分析[J]. 北方交通 2009(11)

- [28].动载作用下钢筋混凝土梁的自振特性与动力响应[J]. 中州煤炭 2016(09)

- [29].车辆多轮随机动载作用下柔性沥青路面的应变分析[J]. 振动与冲击 2016(19)

- [30].随机动载作用下沥青路面的动力响应分析[J]. 湘潭大学自然科学学报 2010(04)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/42b91f519fd2501fa470050e.html