# 新型材料在建筑防火设计方面的利与弊

1.泉州市惠安县消防救援大队福建省泉州市362100；

2.泉州市台商投资区消防救援大队福建省泉州市362100

摘要：随着我国经济发展突飞猛进，建筑行业也随之得到了较大的发展，促进了民众生活水平的进一步提升。近年来，人民对于自身的居住环境的要求越来越高，因此，建筑室内装饰也愈加复杂。建筑行业在进行建筑建造时，也是多以高层建筑的建造为主，这些情况在一定程度上加大了建筑防火设计的难度。新型材料的使用会使得现代的建筑物业具有一定的防火性，能够保证高层建筑在发生火灾时将火灾造成的损害降到最低，进而保障居民的生命及财产安全。

关键词：建筑新型材料；燃烧性能；特征

引言

随着我国住宅产业化进程的加快，建筑行业在进行建筑建造时愈加重视建筑物的防火及消防问题，并且在建筑过程中加大了对新型材料的利用，使得建筑具有一定的防火性，进而在建筑物遭受火灾时最大限度的保障居民的安全。建筑建造时使用新型材料虽然加强了建筑物的防火性能，但是也对设计人员提出了新的难题，因此，设计人员应紧跟时代发展的脚步，不断对工作进行改进，促进建筑行业的进一步发展。

一、石膏

石膏是建筑物建造时常见的新型材料之一，建筑物中使用石膏建造的部件相对于其他材料而言质量较轻，而且具有一定的隔音性，并且石膏制品还具有耐火的特性。生石灰在经过煅烧的工序后，一些结晶水会留在石膏内，当建筑物发生火灾时，石膏内的结晶水就会短时间内对石膏中的水进行阻挡。因此，建筑建造去使用石膏作为建筑建造的材料可以在一定程度上加强建筑的防火功能，在发生火灾时会给消防人员提供更长的时间进行救援，降低火灾对于建筑物居民的影响与伤害[1]。但是设计师在使用石膏进行设计时还存在着一些缺陷，生石膏在完成硬化工作后，硬度看会降低，不能成为建筑物的承重部件。并且石膏的空隙率较高，体积也会随着硬化的过程而有些许的增加，这些变化时施工人员不能控制，因此，石膏在使用中可能会对建筑产生不良的影响。另外，石膏的不具备较强的耐水性，施工人员应针对石膏的用途采取针对性的对石膏制品进行防潮处理，确保石膏制品在使用中不会因受潮而缩短建筑的使用寿命。

二、金属板材和金属复合板材

金属复合板在建筑建造中也是常见的新型建筑材料之一，这种复合板是由金属板及相应的芯片组成的，这种金属复合板会经过专业的流水线进行作业，使金属复合板增加稳定性与牢固性。这种复合板主要有铝塑复合板、基苯乙烯复合夹心板等几种类型，这种金属复合板在建筑的建造过程中具有广泛的使用，例如特定建筑的屋顶结构、外墙体、需要隔离的房屋结构都会使用到金属复合板进行建造，使这些结构都具有小巧、轻便等特征。然而制作这些金属板的相关材料的可燃性都较低或者不具有可燃性，使用这些材料进行建筑结构法人建造会降低火灾对建筑使用者的伤害[2]。金属复合板材经过特定的工艺可以支撑A级材料，具有较强的耐烧性。金属复合板在发生火灾时容易受到高温的影响，会出现滴液的情况，并且金属复合板在受到高温时，还会出现板材变形、产生浓烟的情况，对居住者逃生造成一定的影响。

三、硅酸铝纤维

硅铝酸纤维也是一种建筑行业建造建筑物常用的新型耐火材料，这种耐火纤维的质量较轻，这种硅酸铝纤维是制造者使用天然焦宝石制作的，这种硅铝酸纤维会被建筑行业建造者作为填充物进行使用，而且也会当做吊顶材料进行使用，使用硅酸铝填充或建造的部位具有一定的防火性与耐高温性，进而使建筑物发生火灾时，可以降低火灾对于建筑物的损害，为建筑物使用者逃离火灾现场延长时间，降低火灾对建筑物的损害。并且这种材料使用起来较为方便、可以反复使用，可以在一定程度上降低建筑物建造的成本，提高建筑物的建造进程。但是硅铝酸纤维在使用的过程中一旦发生火灾就会使得硅铝酸的体积增加，容易产生裂缝，为建筑物的后续使用造成阻碍，使得建筑物不能进行正确的使用[3]。另外，硅铝酸纤维在使用中要注意预留硅铝酸与其他部件之间的空隙，防止硅铝酸纤维制品的内部产生热损，进而对建筑的质量产生影响，威胁居住者的生命安全。

四、无机复合板

无机复合板也是近年来建筑行业最常使用的新型建筑材料之一，现阶段这种防火材料在建筑行业中使用的较多。这种无机复合板的采购价格相对较低，并且无机复合板生产使用的材料较为不属于昂贵的材料，因此，无机复合板在建筑行业得到了广泛的推广。这种无机复合板具有较强的可塑性，可以使施工人员使用无机复合板加工出自身所需要的材料形状。随着科技的快速发展，我国的无机复合板使用与加工的技术都在进行不断地发展，使得建筑在进行建造时增强了建筑的防火功能。但是这种无机复合板在使用的过程中还存在着一些缺陷，它的生产方式主要为传统的手工制作的方式，没有进行专业的、机械的流水线式的生产，这使得无机复合板不能满足建筑市场的需求，不能进行短时间内的大批量的生产，这对无机复合板的大范围推广造成了阻碍。

五、防火玻璃

近年来，防火玻璃也是建筑行业设计者及建造者场使用的新型防火建筑材料，防火玻璃主要是安装在建筑区域与区域之间，或者是室内的最顶端，在火灾发生时防火玻璃可以对火灾产生的烟雾进行阻挡，减少烟雾对火灾现场被困者的伤害。另外防火玻璃还会被用来制作防火门与防火窗，尽量减少火灾对建筑使用者的伤害[4]。但是在防火玻璃设计与安装时，设计师与安装人员之间常常会出现分歧，进而导致防火玻璃表现的效果与设计师所设想的结果不一致。另外，在防火比例设计中防火玻璃的边框及支撑材料不具备较强的防火耐高温性，会使得整个玻璃门或者玻璃窗不符合整个建筑行业的防火标准，进而影响整个建筑物的质量。

结论

随着我国绿色理念的兴起，建筑行业为保护环境与节约国家资源在进行建筑建造时加大了对新型材料的使用，在保证建筑物质量的前提下降低建筑物建造对环境的破坏。建筑行业设计师在进行建筑物设计时主要会使用到石膏、金属板材和金属复合板材、硅酸铝纤维、无机复合板、防火玻璃等新型材料，但是使用这些材料进行设计时，可能会对建筑物的防火功能造成影响，因此，设计师应权衡新型材料在建筑防火设计方面的利与弊，合理利用新型材料，切实提高建筑的防火能力，确保用户的生命与财产安全。

参考文献

[1]杨奔.滨海旅游建筑信息模型中新型防水密封建筑材料应用浅析[J].广东建材,2019,35(06):85-86+42.

[2]裴茜,曹宏泽.建筑保温技术与新型节能建筑墙体材料的综合应用分析[J].节能,2019(05):10-11.

[3]张其民.新型轻质高强材料在装配式建筑中的应用[J].绿色环保建材,2019(05):11.

[4]赵志勇.新型建筑材料在现代高层建筑中的应用研究[J].居业,2019(04):3.

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/4329bcc80346e6b6e0b7800f.html