# 横向内置加劲型中埋式橡胶止水带研制

### 论文摘要

铁路隧道衬砌施工缝质量问题十分突出,主要表现为中埋式橡胶止水带在混凝土浇筑过程中发生移位、扭曲、折皱等变形,使施工缝处衬砌混凝土形成薄片状或薄块状,存在掉块风险,危及行车安全。若将薄片或薄块状混凝土全部剔除,又会影响隧道的外观质量。基于此,为解决铁路隧道衬砌施工缝质量问题,研制了横向内置加劲型中埋式橡胶止水带,在不改变橡胶材料性能的基础上,通过工厂化生产将钢板直接置入橡胶止水带中,从而将复杂的安装工艺和现场管理问题从根本上予以解决。通过现场试验表明,新产品具有"使用方便,安装质量好、安装效率高、综合成本低"的特点,极具推广应用价值。

### 论文目录

- 1 引言

- 2 隧道环向中埋式橡胶止水带安装现状

- （1）U型钢筋卡固定安装方式

- （2）凹型钢筋托架固定安装方式

- （3）横穿钢筋固定安装方式

- 3 隧道衬砌施工缝质量问题原因分析

- 4 新型中埋式橡胶止水带研制

- 4.1 研制思路

- 4.2 横向内置加劲型中埋式橡胶止水带

- 5 抗弯性能计算与试验

- 5.1 抗弯计算

- 5.2 抗弯性能试验测试

- 6 横向内置加劲型中埋式橡胶止水带效果评价

- （1）使用方便

- （2）安装质量好

- （3）安装效率高

- （4）综合成本低

- 7 结论与体会

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 张民庆,黎庶,刘俊成

关键词: 铁路隧道,衬砌,施工缝,研制

来源: 现代隧道技术 2019年06期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅱ辑

专业: 公路与水路运输

单位: 中国国家铁路集团有限公司工程管理中心

基金: 中国铁路总公司科技研究开发计划课题(2017G007-1)

分类号: U455.91

DOI: 10.13807/j.cnki.mtt.2019.06.008

页码: 52-56

总页数: 5

文件大小: 3148K

下载量: 54

### 相关论文文献

- [1].橡胶止水带在水利工程中的应用[J]. 河南水利与南水北调 2018(08)

- [2].乌市地铁大应变橡胶止水带的研制[J]. 特种橡胶制品 2017(05)

- [3].自粘型橡胶止水带剥离强度的影响因素研究[J]. 中国建筑防水 2020(10)

- [4].倒虹吸管环氧砂浆粘贴U型橡胶止水带的施工技术[J]. 湖南水利水电 2017(01)

- [5].JSP水膨胀橡胶止水带问世[J]. 特种橡胶制品 2010(05)

- [6].橡胶止水带接头热粘结施工法[J]. 建筑工人 2008(06)

- [7].橡胶止水带拉伸性能测试方法的研究[J]. 侨园 2019(09)

- [8].埋入式橡胶止水带施工质量控制措施[J]. 科技信息 2010(22)

- [9].一种免揭型自粘橡胶止水带及其制备方法[J]. 橡胶科技 2018(05)

- [10].沉管隧道用橡胶止水带研究现状及工程应用[J]. 特种橡胶制品 2012(04)

- [11].水闸橡胶止水带损坏修复技术研究[J]. 山东水利 2019(08)

- [12].面向沉管隧道用橡胶止水带硬度分层方法及其橡胶止水带[J]. 橡胶科技 2016(05)

- [13].橡胶止水带性能的检测方法[J]. 橡胶科技市场 2010(14)

- [14].自粘橡胶止水带剥离强度测试与分析[J]. 铁道建筑 2020(09)

- [15].中铁检验认证中心有限公司认证公告 2019年第42号（总第428号）[J]. 铁道技术监督 2019(12)

- [16].大型盛水构筑物底板及池壁变形缝橡胶止水带施工工法[J]. 科技资讯 2018(31)

- [17].浅析橡胶止水带在大型污水池中的施工方法[J]. 石油化工建设 2018(06)

- [18].铁路隧道橡胶止水带锚固性能试验研究[J]. 铁道建筑 2017(12)

- [19].桥型橡胶止水带施工时的质量控制[J]. 智能城市 2018(18)

- [20].隧道可排水复合橡胶止水带施工工艺探讨[J]. 铁道建筑技术 2008(S1)

- [21].橡胶止水带在大型池体变形缝中的应用[J]. 陕西建筑 2008(12)

- [22].再生橡胶止水带生产工艺及产品性能研究[J]. 江西建材 2017(24)

- [23].橡胶止水带材质分析方法的研究[J]. 中国建筑防水 2015(08)

- [24].保定下车亭分水口门涵洞预留橡胶止水带修复[J]. 水科学与工程技术 2015(02)

- [25].新型Omega橡胶止水带的研制[J]. 特种橡胶制品 2014(05)

- [26].一种耐硫化氢腐蚀的橡胶止水带及其制备方法[J]. 橡胶工业 2011(08)

- [27].某污水池伸缩缝橡胶止水带拉裂原因分析[J]. 福建建筑 2009(04)

- [28].大型中空橡胶止水带的研制[J]. 特种橡胶制品 2012(05)

- [29].浅析橡胶止水带在施工中断裂[J]. 科技致富向导 2014(26)

- [30].地下沉降缝通道接口处橡胶止水带防水做法的改进[J]. 天津建设科技 2008(03)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/432fe79e490c83ea89f7c619.html