# 山梨醇类成核剂对BOPP烟膜表面耐磨性能研究

### 论文摘要

目的研究自制山梨醇类成核剂对BOPP烟膜表面耐磨性能的影响。方法利用山梨醇类及其复配自制的成核剂,通过对比试验研究成核剂对烟膜力学性能的影响;对BOPP烟膜表面热封层进行耐磨性能改性,随后开展耐擦伤性能检测试验,通过平板上薄膜雾度变化来衡量耐磨性能。结果山梨醇类及其复配自制成核剂能明显改善烟膜的力学性能,尤其在硬度方面效果显著;与无添加成核剂的膜相比,当成核剂质量分数为0.2%时,烟膜热封层的邵氏硬度提高了近22.7%;经摩擦后,成核剂改性后烟膜的雾度提高了33.1%;此外,成核剂的加入对烟膜其他性能指标影响不大,也不需要对生产工艺做特别调整。结论研制的BOPP烟膜成核剂可以提高共聚PP薄膜的表面硬度,并在一定程度上改善了BOPP薄膜表面的耐擦伤性能。

### 论文目录

- 1 试验

- 1.1 主要原料及设备

- 1.2 测试方法

- 2 结果与讨论

- 2.1 成核剂对烟膜力学性能的影响

- 2.2 成核剂用量对烟膜表面硬度的影响

- 2.3 成核剂对烟膜表面耐擦伤性能的评价

- 2.4 成核剂对烟膜其他性能的影响

- 3 结语

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 赵素芬,涂志刚,谢文彬,刘晓艳,张莉琼

关键词: 成核剂,烟膜,硬度,耐磨性

来源: 包装工程 2019年07期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅱ辑,工程科技Ⅰ辑

专业: 材料科学

单位: 中山火炬职业技术学院包装印刷系,广东理工职业学院,广州科技贸易职业学院

基金: 2017年度中山市科技计划(2017B1025)

分类号: TB332

DOI: 10.19554/j.cnki.1001-3563.2019.07.015

页码: 103-106

总页数: 4

文件大小: 1246K

下载量: 83

### 相关论文文献

- [1].聚丙烯增刚型成核剂研究与应用综述[J]. 甘肃石油和化工 2009(02)

- [2].聚丙烯酸盐成核剂制备及在聚丙烯中的成核效果[J]. 工程塑料应用 2020(08)

- [3].无机成核剂对等规聚丙烯结晶的影响[J]. 塑料助剂 2016(06)

- [4].β成核剂粒径及其分布对等规聚丙烯性能的影响[J]. 现代塑料加工应用 2017(02)

- [5].纤维状β成核剂对聚丙烯非等温结晶动力学的影响[J]. 西华大学学报(自然科学版) 2017(04)

- [6].酰胺型β成核剂对聚丙烯性能的影响[J]. 工业催化 2017(08)

- [7].有机磷酸酯盐与羧酸盐复配成核剂对等规聚丙烯性能的影响[J]. 复合材料学报 2016(09)

- [8].庚二酸钙/石墨烯复合成核剂的制备及应用研究[J]. 塑料工业 2016(09)

- [9].聚乳酸有机成核剂研究进展[J]. 化工技术与开发 2014(12)

- [10].二元羧酸盐类聚丙烯β成核剂研究进展[J]. 中国塑料 2015(02)

- [11].增韧剂及β成核剂对无规共聚聚丙烯结构与性能的影响[J]. 化工管理 2015(23)

- [12].聚丙烯β成核剂的研究进展[J]. 合成树脂及塑料 2015(05)

- [13].酰胺型β成核剂合成[J]. 工业催化 2019(01)

- [14].聚丙烯β成核剂的研究进展[J]. 工程塑料应用 2017(11)

- [15].新型增刚成核剂在聚烯烃中的应用[J]. 塑料助剂 2018(02)

- [16].不同成核剂对聚对苯二甲酸丁二醇酯透光性能研究[J]. 广东化工 2018(15)

- [17].几种常用β成核剂改性聚丙烯的研究进展[J]. 成都纺织高等专科学校学报 2017(02)

- [18].松香基成核剂的研究及应用进展[J]. 化工进展 2017(08)

- [19].复合β成核剂对均聚聚丙烯性能的影响[J]. 合成树脂及塑料 2015(03)

- [20].聚丙烯成核剂研究进展[J]. 菏泽学院学报 2014(05)

- [21].成核剂改性聚丙烯的性能[J]. 天津科技大学学报 2013(03)

- [22].基于山梨醇类α成核剂的α/β复合成核剂对等规聚丙烯力学性能的影响[J]. 石油化工 2013(10)

- [23].α/β复合成核剂调控聚丙烯结晶过程的研究进展[J]. 化工进展 2012(01)

- [24].α-成核剂对均聚聚丙烯性能的影响[J]. 塑料科技 2012(11)

- [25].稀土β聚丙烯成核剂研究及应用进展[J]. 化工进展 2010(05)

- [26].二酰胺类β晶型成核剂研究应用进展[J]. 现代塑料加工应用 2010(06)

- [27].铝系新型聚丙烯成核剂的制备及表征[J]. 太原理工大学学报 2009(05)

- [28].高性能成核剂有助于PP的回收[J]. 上海塑料 2009(04)

- [29].Milliken新成核剂改善PE性能[J]. 工程塑料应用 2008(02)

- [30].国外有关塑料助剂研究的期刊文摘(成核剂)[J]. 塑料助剂 2008(02)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/43b860ef9903af7698bb959a.html