# 轴向水推力论文_周星,伍鹤皋,苏凯,石长征

导读:本文包含了轴向水推力论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译，主要关键词:推力,轴向,水轮机,流式,模型,轴流,灯泡。

### 轴向水推力论文文献综述

周星,伍鹤皋,苏凯,石长征[1]（2019）在《基于Francis-99的混流式水轮机的轴向水推力数值计算研究》一文中研究指出低比转速混流式水轮机的轴向水推力是水流作用在转轮轴线方向上的力,推力值的大小与方向直接关系到推力轴承和水轮机能否正常工作运行。目前,轴向水推力的计算主要叁种方法:公式计算、试验测量和数值计算。考虑到数值计算研究快速便捷、经济、能够提供详细的流体信息等优点,本文使用FLUENT软件分别计算了Francis-99模型水轮机在不同工况下的主流道的轴向水推力值,并与理论公式的计算结果比较,分析两种方法的优缺点。另外,本文还对轴向水推力的脉动特性加以研究,分析了动静干涉、尾水管压力脉动对轴向水推力脉动的优势频率的影响,这些结论可以加深轴向水推力的脉动对水轮机组振动的影响的认识。(本文来源于《中国力学大会论文集（CCTAM 2019）》期刊2019-08-25）

姚丹,卢池[2]（2019）在《灯泡贯流式水轮机轴向水推力的试验研究》一文中研究指出笔者首先介绍了灯泡贯流式水轮机轴向水推力的模型试验原理及试验方法,再通过一系列的模型试验,分别讨论了桨叶角度、导叶角度、水头、协联关系等各个运行条件对轴向水推力的影响,依此对水轮机各个运行工况下的轴向水推力进行了分析探讨。通过对大量的模型试验数据进行整理分析,归纳总结了灯泡式水轮机在各个运行工况下轴向水推力的变化规律,掌握这些变化规律,可为原型水轮机的相关设计和运行提供重要参考。(本文来源于《红水河》期刊2019年01期）

刘文杰,秦坤涛,徐用良,王磊[3]（2016）在《混流式水轮机轴向水推力的模型试验研究》一文中研究指出为了研究试验工况及试验条件对混流式水轮机模型转轮轴向水推力的影响,特别是对用于模型和原型之间进行换算的单位轴向水动力的影响,采用静态压力传感器测量模型转轮各部分的受力,并将转轮作为一个控制体的理论分析方法,通过改变试验水头、空化系数、导叶开度、单位转速等试验参数的方式进行了模型试验。试验结果表明:转轮各部分受力相对于初始试验条件基本上呈线性变化;而转轮各部分的单位受力均与单位转速无关,但与其他试验条件有关。当空化系数不变时,单位轴向水动力不随试验水头变化,从试验的角度验证了轴向力水动力从模型到原型相似换算是合理的。(本文来源于《节能技术》期刊2016年01期）

赵玺,赖喜德,苟秋琴,朱李,唐健[4]（2015）在《混流式水轮机轴向水推力计算公式研究》一文中研究指出混流式水轮机轴向水推力是机组设计的重要参数,其值的准确性对机组的安全运行具有重要的现实意义。本文提出一个新的混流式水轮机轴向水推力的计算公式,可计算不同工况下的轴向水推力。结合某水电站运行参数分别利用该公式、CFD数值模拟和解析计算3种方法进行了轴向水推力的比较计算,并对这3种方法进行了对比分析。结果表明,该公式计算简便,与流量、水头、转速等参数结合紧密,具有良好的计算精度。(本文来源于《中国农村水利水电》期刊2015年05期）

李广府,卢池,姚丹[5]（2014）在《基于模型试验的灯泡式水轮机轴向水推力研究》一文中研究指出为了研究灯泡贯流式水轮机的轴向水推力问题,以某灯泡贯流式水轮机模型为研究对象,进行了该模型的轴向水推力试验。提出了比值Z(轴向水推力/水轮机驱动力)这一概念,研究了其随转速因数、叶片角度、导叶开度的变化规律。研究结果表明:该灯泡贯流式水轮机模型比值Z在某一区间范围,比值Z随转速因数的增大而增大、随导叶开度的增大而增大、随叶片角度的增大而减小。(本文来源于《中国农村水利水电》期刊2014年12期）

高海军[6]（2013）在《利用转动部分相对下沉量计算水轮机轴向水推力》一文中研究指出以某混流立式水轮发电机组(推力轴承布置为悬式)为例,利用实测得到机组转动部分相对下沉量(相对停机状态)对水轮机水推力进行计算,为电站在线监测水轮机水推力提供一种新手段。(本文来源于《水电站机电技术》期刊2013年06期）

邵国辉,赵越[7]（2013）在《混流式水轮机轴向水推力的测试研究》一文中研究指出介绍了混流式水轮机轴向水推力试验的试验原理及计算方法 ,对轴向力的试验结果进行了分析,提出了减小水推力的措施和建议,为原型水轮机推力轴承的设计提供了依据。(本文来源于《吉林水利》期刊2013年05期）

陈宏川,施彬,陈云良,鞠小明[8]（2011）在《轴流转桨机组水力过渡过程中的轴向水推力研究》一文中研究指出轴流转桨式机组水力过渡过程中出现的抬机现象会直接危及电站的安全稳定运行。本文通过对轴流转桨式水轮机轮叶的受力分析,根据瞬态旋转水力矩推导出轴向水推力计算模型,并将计算模型应用于草街水电站的过渡过程计算中,研究了防抬机的工程措施。(本文来源于《水电站设计》期刊2011年01期）

蒋永勉[9]（2006）在《高水头水轮机轴向水推力的探讨》一文中研究指出对高水头水轮机的密封装置进行改造,以减小轴向水推力、提高经济效益的具体实施方案。图2幅。(本文来源于《小水电》期刊2006年03期）

冉毅川,符建平,张克危,郑莉媛[10]（2005）在《叁峡左岸3号机组轴向水推力真机试验研究》一文中研究指出水力机组的轴向水推力研究对电站的稳定性、可靠性以及推力轴承的合理设计具有重要意义。本文研究基于对叁峡左岸3号机组的水推力真机试验,论述了在交负荷运行条件下水轮机的轴向水推力的变化规律,并对计算预测结果与试验结果进行比较和探讨,为国内外大型电站的设计和安全运行提供了宝贵经验。(本文来源于《水电站机电技术》期刊2005年05期）

### 轴向水推力论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

笔者首先介绍了灯泡贯流式水轮机轴向水推力的模型试验原理及试验方法,再通过一系列的模型试验,分别讨论了桨叶角度、导叶角度、水头、协联关系等各个运行条件对轴向水推力的影响,依此对水轮机各个运行工况下的轴向水推力进行了分析探讨。通过对大量的模型试验数据进行整理分析,归纳总结了灯泡式水轮机在各个运行工况下轴向水推力的变化规律,掌握这些变化规律,可为原型水轮机的相关设计和运行提供重要参考。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 轴向水推力论文参考文献

[1].周星,伍鹤皋,苏凯,石长征.基于Francis-99的混流式水轮机的轴向水推力数值计算研究[C].中国力学大会论文集（CCTAM2019）.2019

[2].姚丹,卢池.灯泡贯流式水轮机轴向水推力的试验研究[J].红水河.2019

[3].刘文杰,秦坤涛,徐用良,王磊.混流式水轮机轴向水推力的模型试验研究[J].节能技术.2016

[4].赵玺,赖喜德,苟秋琴,朱李,唐健.混流式水轮机轴向水推力计算公式研究[J].中国农村水利水电.2015

[5].李广府,卢池,姚丹.基于模型试验的灯泡式水轮机轴向水推力研究[J].中国农村水利水电.2014

[6].高海军.利用转动部分相对下沉量计算水轮机轴向水推力[J].水电站机电技术.2013

[7].邵国辉,赵越.混流式水轮机轴向水推力的测试研究[J].吉林水利.2013

[8].陈宏川,施彬,陈云良,鞠小明.轴流转桨机组水力过渡过程中的轴向水推力研究[J].水电站设计.2011

[9].蒋永勉.高水头水轮机轴向水推力的探讨[J].小水电.2006

[10].冉毅川,符建平,张克危,郑莉媛.叁峡左岸3号机组轴向水推力真机试验研究[J].水电站机电技术.2005

### 论文知识图

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/43fa1cc8c6edd2bccd29ea67.html