# OLED屏幕端部金属走线/蚀刻层弯折行为仿真研究

### 论文摘要

OLED（Organic Light-Emitting Diode）具有视角广、轻薄、可实现柔性、色域宽以及耐冲击等特性而受到广泛关注,高屏占比的OLED面板逐渐成为智能手机屏幕发展的主要方向。然而,为了追求更高的OLED屏幕屏占比,一般采用将面板端部非显示区的金属走线/蚀刻层结构向背面弯折的方法。在这一过程中,端部的金属走线容易残余应力过大或发生断裂,从而使面板显示出现问题,导致屏占比高的OLED屏幕良率较低。本文针对OLED端部的金属走线/蚀刻层结构进行建模、对金属走线的弯折力学行为以及断裂性能等展开研究,为OLED面板端部弯折工艺提出合理的优化建议。主要内容包括:（1）根据OLED端部细观结构,建立了金属走线/蚀刻层模型,引入了周期性边界条件和基于整体模型的特殊边界条件,分析了不同金属走线结构、材质层厚度以及衬底材料等对金属走线应力分布的影响。（2）基于复合材料界面裂纹偏转与穿透理论和虚拟裂纹闭合法,运用有限元软件建立了金属走线裂纹偏转渗透模型,分析了裂纹在金属走线/蚀刻层界面的扩展形式,并且基于扩展有限元的围线积分法,研究了开孔对于金属走线裂尖前端应力强度因子的影响。（3）基于分析三维裂纹的扩展有限元法,模拟了金属走线/蚀刻层结构中三维裂纹的扩展过程,探讨了衬底材料以及开孔直径对于金属走线/蚀刻层结构断裂性能的影响。本文主要针对OLED端部金属走线/蚀刻层结构的弯折力学行为以及断裂性能进行了仿真研究,所取得的成果为设计人员对OLED面板的端部弯折成形提供参考,具有重要的实际应用意义。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 1 绪论

- 1.1 课题研究背景

- 1.2 课题研究意义

- 1.3 国内外研究综述

- 1.4 本文主要研究内容及研究思路

- 2 金属走线/蚀刻层仿真理论

- 2.1 金属走线三维裂纹扩展仿真理论

- 2.2 金属走线应力强度因子计算方法

- 2.3 金属走线边界界面裂纹偏转与渗透理论

- 2.4 本章小结

- 3 OLED端部金属走线/蚀刻层模型

- 3.1 金属走线/蚀刻层几何模型及网格划分

- 3.2 模型的边界条件及有限元实现

- 3.3 算法验证

- 3.4 本章小结

- 4 金属走线/蚀刻层弯折应力分析

- 4.1 开孔对金属走线应力的影响

- 4.2 金属走线衬底材料对金属走线层应力影响分析

- 4.3 材质层厚度对金属走线应力影响分析

- 4.4 金属走线设计对其应力影响分析

- 4.5 本章小结

- 5 金属走线/蚀刻层弯折过程中裂纹扩展特性分析

- 5.1 有机衬底上金属走线中裂纹扩展分析

- 5.2 无机衬底对于裂纹扩展的影响

- 5.3 本章小结

- 6 总结与展望

- 6.1 全文总结

- 6.2 研究展望

- 致谢

- 参考文献

- 附录1 攻读硕士学位期间发表的论文

### 文章来源

类型: 硕士论文

作者: 张博

导师: 廖敦明

关键词: 有机发光二极管,手机屏幕,金属走线,蚀刻层,弯折,断裂

来源: 华中科技大学

年度: 2019

分类: 基础科学,信息科技

专业: 力学,电信技术

单位: 华中科技大学

分类号: O346.1;TN873.93

总页数: 87

文件大小: 5395K

下载量: 116

### 相关论文文献

- [1].一种大承重集装袋[J]. 塑料包装 2019(06)

- [2].牢牢的走线盒——将3D打印技术应用于美术课堂教学的案例[J]. 中国中小学美术 2018(04)

- [3].新型走线滑车研制[J]. 山东电力技术 2016(08)

- [4].班级门口的搭建[J]. 内蒙古教育 2019(28)

- [5].问答选编[J]. 世界电子元器件 2014(04)

- [6].技空调器机内配线走线若干问题的探讨[J]. 家电科技 2013(10)

- [7].两用电动走线装置的设计和应用[J]. 湖南电力 2013(S2)

- [8].电路板上地保护走线的阻抗数学模型和串扰控制[J]. 电子质量 2009(10)

- [9].浅析印制电路板上走线间的串扰问题[J]. 科技信息(科学教研) 2008(13)

- [10].不停地走线有什么意义[J]. 幼儿教育 2010(Z2)

- [11].浅析电力电缆走线技术[J]. 通信电源技术 2008(06)

- [12].从“跑铅钓”到“走线钓”[J]. 钓鱼 2009(03)

- [13].爱若走线[J]. 老同志之友 2009(03)

- [14].智能变电站预制舱二次设备布置及走线方案优化研究[J]. 机电信息 2020(29)

- [15].数据中心上下走线方式优劣分析[J]. 智能建筑与城市信息 2013(02)

- [16].通信机房楼中走线桥架的承载方案分析研究[J]. 移动通信 2013(14)

- [17].网络桥架上走线在电力信息通信机房布线中的应用[J]. 低碳世界 2016(18)

- [18].多线切割机走线速度换向过程控制[J]. 湖南大学学报(自然科学版) 2010(07)

- [19].防舞动相间间隔棒走线检查典型经验[J]. 中国电业(技术版) 2015(09)

- [20].川气东送管道通信机房送风走线方式优化研究[J]. 内蒙古石油化工 2018(03)

- [21].答疑[J]. 羽毛球 2014(01)

- [22].爱若走线[J]. 中学文科 2008(09)

- [23].背板走线成潮流 机箱电源搭配帮你选[J]. 电脑爱好者 2011(20)

- [24].城市轨道交通信号设备室线缆走线方式对比与分析[J]. 中国设备工程 2019(13)

- [25].测量船设备走线关系查询软件设计与实现[J]. 无线电工程 2011(02)

- [26].《木人走线》的表演方法[J]. 杂技与魔术 2014(03)

- [27].基于模拟退火算法的PCB走线优化分配[J]. 通信技术 2009(06)

- [28].零成本加强散热效果实战机箱背板走线[J]. 电脑迷 2010(16)

- [29].基于SA的PCB走线优化分配[J]. 机械与电子 2009(03)

- [30].关于USB走线的信号完整性分析[J]. 信息通信 2018(05)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/442fce4b03612a567e445bd7.html