# 局域表面等离子体共振光谱定量分析植物激素脱落酸

### 论文摘要

局域表面等离子体共振（Local surface plasmon resonance,LSPR）是一种前沿的光学生物传感技术,与光学表面等离子体共振（Surface plasmon resonance,SPR）生物传感技术相比,在技术实现方面更具优势,同时又保留了 SPR高灵敏度、高选择性和无需标记特点。植物激素在植物生长发育过程中起着重要的调节作用,其中脱落酸（Abscisic acid,ABA）因其能够增强植物的抗逆性是研究最多的植物激素之一。传统的植物激素检测方法（如免疫分析法、色谱法及色谱-质谱联用技术）在样品前处理、仪器成本和技术人员操作要求等方面存在一定局限性。随着植物激素作用机理及信号转导等前沿学科的兴起,迫切需要实现植物激素ABA高特异性和高灵敏度检测。本论文采用LSPR光谱技术开展植物激素ABA定量检测及分析。利用金纳米颗粒LSPR特性,在植物激素ABA光谱信号获取、LSPR光谱系统构建、ABA特异性识别单元优化、光谱特征值提取、定量分析模型及方法对比等方面开展了一系列深入的研究。探讨了核酸适配体作为特异性识别单元的LSPR光谱对植物激素ABA快速和高灵敏检测,提出了一些新型高效的植物激素ABA定量分析方法,为植物激素的测定提供了一种新思路。主要研究内容如下:（1）针对传统植物激素ABA检测方法中存在的问题,研究采用通过紫外-可见分光光度计获取LSPR光谱信号,建立了植物激素ABA低成本LSPR光谱检测新方法。利用核酸适配体与金纳米颗粒之间配位键作用修饰金纳米颗粒,从而制备得到官能团化的金纳米探针,验证了该探针的团聚程度与植物激素ABA浓度密切相关。研究了 NaCl浓度、核酸适配体浓度、孵育时间对检测灵敏度的影响,并根据LSPR光谱中的特征吸光度比值（A620/A520）进行建模,建立了定量分析植物激素ABA模型。在优化实验条件下,当ABA检测浓度在5～20 μM范围时,吸光度比值（A620/A520）与ABA浓度的对数之间线性关系较好,线性相关系数为0.992,检测限为0.33 μM。同时考察了该方法的特异性,实验结果表明该方法对ABA检测表现出了较高的特异性。为了进一步验证该方法对实际样品检测的可行性,进行了植物样品水稻叶片中ABA检测,并与酶联免疫吸附测定法（Enzyme-Linked Immunosorbent Assay,ELISA）相比较,得到的最大测量误差为7.93%,表明两种方法具有可比性。LSPR光谱信号通过紫外-可见分光光度计获取,方法简单且成本较低,并为接下来进一步构建LSPR光谱信号快速获取装置实现ABA快速、高灵敏检测奠定了基础;（2）采用紫外-可见分光光度计获取LSPR光谱信号时,光谱数据采集速度较慢,并且只有两个通道,无法同时进行多个样品的平行测定,造成植物激素ABA分析时间较长。为了提高LSPR光谱信号的获取速度,在对现有的LSPR光谱信号获取方式研究的基础上,构建了一套基于透射光谱检测方式的多通道LSPR光谱检测系统,并通过实验验证了该系统具有较好稳定性、重复性和通道间一致性。采用该系统进行了不同粒径的球形金纳米颗粒吸收光谱实验,在数据处理方面,采用Savitzky-Golay平滑算法对原始光谱数据进行预处理,并通过多项式拟合获得了精确的LSPR峰值波长,研究了金纳米颗粒粒径大小、介质环境折射率与共振波长之间的关系。实验结果证明:在相同介质条件下,随着粒径的增大,共振波长发生红移,且粒径大小与共振波长具有较好的线性关系;在相同粒径条件下,共振波长与介质环境折射率密切相关,对于粒径为25.5 nm和41 nm两种粒径的金纳米颗粒,介质环境折射率与共振波长具有较好的线性关系,折射率灵敏度分别为59.46 nm/RIU和70.38 nm/RIU。该系统能够实现LSPR光谱信号的快速获取及高通量检测,为进一步开展ABA的快速定量检测提供了一套新的LSPR生物传感分析系统;（3）为了提高ABA检测速度和检测灵敏度,采用构建的多通道LSPR光谱系统获取检测信号,并利用核酸适配体和ABA之间的特异性识别能力及金纳米颗粒的催化能力进行定量分析。为了提高核酸适配体与ABA之间的特异性,首先对核酸适配体序列进行了优化,在获得优化序列基础上,进一步提出了采用PolyA尾化的核酸适配体作为特异性识别单元,利用PolyA尾化的核酸适配体修饰小粒径金纳米颗粒,金纳米颗粒表面包裹的PolyA尾化的核酸适配体的数量与ABA浓度密切相关,即不同浓度的ABA造成金纳米颗粒表面裸露程度不同,通过添加还原剂NH2OH和生长剂HAuCl4诱导PolyA尾化的核酸适配体-金纳米颗粒探针进行生长。根据金纳米颗粒表面裸露程度不同,从而产生颜色和形貌不同的大粒径金纳米颗粒。研究了生长时间、生长剂用量、碱基A添加位置、个数、PolyA尾化的核酸适配体浓度对检测灵敏度的影响,并根据LSPR光谱峰值波长变化值（△Amax）建立了 ABA浓度定量分析模型。检测范围为0.1 nM～1 mM,并且在1nM～10 μM检测范围内△λmax与ABA浓度的对数具有较好的线性关系,线性相关系数为0.992,检测限为1 nM。此外,该方法对植物激素干扰物如赤霉素（GA3）和吲哚乙酸（IAA）表现出很小的响应,证明了该方法具有较好的特异性。与盐诱导金纳米颗粒团聚方法相比,检测灵敏度得到了提高,而且多通道LSPR光谱检测系统能够快速获取光谱信号和进行高通量检测。

### 论文目录

- 致谢

- 摘要

- 第一章 绪论

- 1.1 研究背景及课题来源

- 1.2 植物激素脱落酸检测方法

- 1.3 表面等离子体共振与局域表面等离子体共振

- 1.3.1 表面等离子体共振

- 1.3.2 局域表面等离子体共振

- 1.4 局域表面等离子体共振传感及其应用

- 1.5 本论文主要研究内容

- 第二章 局域表面等离子体共振光谱特性及研究方法

- 2.1 局域表面等离子体共振光谱理论基础

- 2.1.1 准静态近似及米氏理论

- 2.1.2 局域表面等离子体共振波长漂移

- 2.2 局域表面等离子体共振影响因素

- 2.2.1 纳米结构组成成分对LSPR影响

- 2.2.2 纳米颗粒尺寸对LSPR影响

- 2.2.3 纳米颗粒形貌影响LSPR光谱特征

- 2.2.4 纳米颗粒所处微环境的影响

- 2.3 局域表面等离子体光谱信号增强方法

- 2.4 局域表面等离子体共振研究方法

- 2.4.1 数值计算

- 2.4.2 获取光谱信号的实验装置

- 2.5 本章小结

- 第三章 紫外-可见分光光度计获取LSPR光谱信号及植物激素ABA定量检测

- 3.1 引言

- 3.2 植物激素ABA检测原理和构想

- 3.3 实验部分

- 3.3.1 试剂和材料

- 3.3.2 仪器和器件

- 3.3.3 13.5nm球形金纳米颗粒合成

- 3.3.4 水稻叶片样品前处理

- 3.3.5 局域表面等离子体共振光谱ABA量化分析过程

- 3.4 结果与讨论

- 3.4.1 金纳米颗粒性质表征

- 3.4.2 LSPR光谱检测ABA可行性验证

- 3.4.3 长链与裂开型核酸适配体对比实验

- 3.4.4 实验条件优化

- 3.4.5 植物激素ABA定量分析

- 3.4.6 抗干扰性实验

- 3.4.7 水稻叶片中ABA的检测

- 3.5 本章小结

- 第四章 多通道LSPR光谱检测系统设计及性能分析

- 4.1 引言

- 4.2 多通道LSPR光谱检测系统设计及构建

- 4.3 多通道LSPR光谱检测系统测试及性能评价

- 4.3.1 生物传感系统测试

- 4.3.2 稳定性和重复性

- 4.3.3 通道间一致性

- 4.4 实验部分

- 4.4.1 试剂和仪器

- 4.4.2 不同粒径金纳米颗粒合成

- 4.4.3 不同质量分数葡萄糖溶液折射率测定

- 4.4.4 不同粒径金纳米颗粒吸收光谱测量

- 4.5 LSPR峰值波长求解

- 4.5.1 光谱数据预处理

- 4.5.2 多项式拟合

- 4.6 结果与讨论

- 4.6.1 不同粒径金纳米颗粒TEM表征

- 4.6.2 葡萄糖浓度与折射率之间的关系

- 4.6.3 不同粒径金纳米颗粒在同一种介质中的吸收光谱

- 4.6.4 相同粒径的金纳米颗粒在不同折射率条件下的吸收光谱

- 4.7 本章小结

- 第五章 基于多通道LSPR光谱检测系统植物激素ABA定量分析

- 5.1 引言

- 5.2 核酸适配体序列结构优化

- 5.2.1 优化原则

- 5.2.2 核酸适配体序列优化结果

- 5.3 多通道LSPR检测ABA原理和实验方法构想

- 5.4 实验部分

- 5.4.1 试剂和材料

- 5.4.2 仪器与装置

- 5.4.3 核酸适配体-金纳米颗粒探针制备

- 5.4.4 ABA检测及核酸适配体-金纳米颗粒探针生长

- 5.5 结果与讨论

- 5.5.1 检测原理验证

- 5.5.2 生长时间

- 4用量优化'>    5.5.3 生长剂HAuCl4用量优化

- 5.5.4 Poly尾化核酸适配体-金纳米颗粒探针

- 5.5.5 PolyA尾化核酸适配体浓度优化

- 5.5.6 多通道LSPR生物传感系统定量检测ABA

- 5.5.7 抗干扰性实验

- 5.6 本章小结

- 第六章 总结与展望

- 6.1 主要研究结论

- 6.2 创新点

- 6.3 研究展望

- 参考文献

- ABSTRACT

- 攻读博士学位期间取得的成果

### 文章来源

类型: 博士论文

作者: 王顺

导师: 胡建东

关键词: 局域表面等离子体共振,金纳米颗粒,光谱信号获取,多通道,植物激素脱落酸,核酸适配体,定量分析

来源: 河南农业大学

年度: 2019

分类: 基础科学,工程科技Ⅰ辑

专业: 生物学,化学

单位: 河南农业大学

基金: 国家自然科学基金项目 “核酸适配体金纳米颗粒光学局域表面等离子共振小麦内源激素检测新方法研究(31671581)”,河南省自然科学基金(162300410143),省部共建小麦玉米作物学国家重点实验室基金(SKL2014ZH-06,39990026)

分类号: O657.3;Q946.885

DOI: 10.27117/d.cnki.ghenu.2019.000155

总页数: 106

文件大小: 10769K

下载量: 63

### 相关论文文献

- [1].植物激素分析技术研究取得进展[J]. 种业导刊 2020(03)

- [2].中科院遗传发育所在植物激素分析技术研究中取得重要进展[J]. 农药市场信息 2020(11)

- [3].液相色谱-串联质谱联用法同时测定6种植物激素[J]. 甘肃农业大学学报 2020(04)

- [4].植物样品中内源性植物激素时空分布的研究进展[J]. 色谱 2019(08)

- [5].植物激素的理念及其在植物生长中的作用[J]. 磷肥与复肥 2018(04)

- [6].植物激素——植物学研究永恒的话题[J]. 生物技术通报 2018(07)

- [7].“关于植物激素应用价值的市场调查”的探究活动[J]. 生物学教学 2008(02)

- [8].“植物激素作用的分子机理”重大研究计划结束[J]. 中国科学基金 2017(01)

- [9].大连化物所痕量植物激素分析研究获得进展[J]. 农药市场信息 2017(25)

- [10].探究外源性GA_3和6-BA对NaCl胁迫下红小豆种子萌发的影响[J]. 中学生物学 2017(08)

- [11].基于论证式教学的“其他植物激素”教学设计[J]. 中学生物学 2017(08)

- [12].食物中的动物和植物激素[J]. 饮食科学 2016(01)

- [13].植物激素对人体有害吗?[J]. 发明与创新(中学生) 2014(Z1)

- [14].植物激素可怕吗?[J]. 党政论坛(干部文摘) 2011(09)

- [15].中国科学院提出基于植物激素的微藻生物技术新观点[J]. 农药市场信息 2015(12)

- [16].植物激素不可怕[J]. 饮食科学 2013(08)

- [17].杂谈植物激素生理功能[J]. 农药市场信息 2010(15)

- [18].植物激素影响人类肠道菌群[J]. 中国食品学报 2017(08)

- [19].植物激素可怕吗?[J]. 科学世界 2011(07)

- [20].梳理“其他植物激素”中迷思概念 建构正确的知识体系[J]. 教学考试 2020(51)

- [21].神奇的植物激素[J]. 农药市场信息 2014(26)

- [22].植物激素领域最新力作——《植物激素作用的分子机理》[J]. 植物生理学报 2013(06)

- [23].探索资助与管理模式 提高重大研究计划成效——以“植物激素作用的分子机理”重大研究计划为例[J]. 中国基础科学 2012(04)

- [24].蔬菜如何合理使用植物激素[J]. 农药市场信息 2010(24)

- [25].植物激素在农业生产中的应用[J]. 青海农牧业 2009(01)

- [26].超高效液相色谱串联质谱法同时测定马尾藻中4种内源性植物激素[J]. 分析化学 2016(01)

- [27].《其他植物激素》中难点突破教学设计片段[J]. 科普童话 2020(08)

- [28].从反季节蔬菜到植物激素[J]. 家庭医学 2011(11)

- [29].植物激素对贵州石笔木种子萌发的研究[J]. 种子 2013(02)

- [30].《植物激素作用的分子机理》书评[J]. 植物学报 2013(03)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/4474c3f06b7bff4e1d1326c2.html