# 软岩矿井煤柱留设与支护探讨

### 论文摘要

榆树井煤矿沿空巷道受工作面动压叠加影响,巷道变形严重且支护困难。为解决工作面动压叠加影响严重问题,对煤柱留设宽度进行优化。在榆树井煤矿13803工作面上顺煤柱侧与非煤柱侧安装钻孔应力计,对不同区段、不同宽度煤柱和区段非煤柱应力现场监测表明,0～20m煤柱区有应力峰值区和塑性区,0～30m无煤柱区也有应力峰值区和塑性区。通过应力分析得出,较小煤柱难以抵抗工作面动压叠加影响,需加密加长超前单体支护。同时分析得出,软岩矿井难以进行沿空留巷。

### 论文目录

- 1 矿井概况

- 2 留设煤柱应力监测分析

- 2.1 钻孔监测方案

- 2.2 监测结果与分析

- 3 结语

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 买文虎

关键词: 软岩矿井,动压叠加,煤柱宽度,沿空留巷,沿空支护

来源: 内蒙古煤炭经济 2019年02期

年度: 2019

分类: 经济与管理科学,工程科技Ⅰ辑

专业: 矿业工程

单位: 上海庙矿业有限责任公司

分类号: TD353

DOI: 10.13487/j.cnki.imce.013498

页码: 132+134

总页数: 2

文件大小: 225K

下载量: 8

### 相关论文文献

- [1].红层裂纹软岩在水-应力耦合作用下的变形破坏试验[J]. 中山大学学报(自然科学版) 2019(06)

- [2].软岩工程特性及其边坡处理措施研究[J]. 江苏水利 2020(01)

- [3].柴家峡红层软岩原位工程特性的空间分布特征[J]. 人民黄河 2020(03)

- [4].小康煤矿软岩加固技术的应用与改进[J]. 煤炭科技 2020(03)

- [5].软岩大变形隧道双层初支的施工工艺[J]. 中国公路 2020(15)

- [6].浸水时程对坝体泥质软岩工程特性的影响[J]. 人民黄河 2020(10)

- [7].中低应变率加载下弱胶结软岩动力学特性[J]. 工程爆破 2020(05)

- [8].软岩在混凝土面板堆石坝设计施工中的应用研究[J]. 施工技术 2018(14)

- [9].软岩矿井巷道掘进顶板支护[J]. 山东工业技术 2017(01)

- [10].声波和钻孔电视在第三系软岩中的应用研究[J]. 低碳世界 2017(28)

- [11].泥质软岩填筑路基施工技术[J]. 黑龙江交通科技 2016(10)

- [12].煤矿巷道软岩工程特点及支护技术[J]. 内蒙古煤炭经济 2015(11)

- [13].软岩煤层安全掘进支护技术[J]. 能源与节能 2020(04)

- [14].深埋洞室软岩开挖卸荷-流变与支护时机研究[J]. 三峡大学学报(自然科学版) 2020(03)

- [15].软岩渗流-化学-损伤软化过程中能量耗散机制[J]. 工程地质学报 2019(03)

- [16].基于动变形控制法的软岩路基填筑材料回弹模量控制[J]. 上海交通大学学报 2017(04)

- [17].红层软岩遇水崩解特性试验及其界面模型[J]. 岩土力学 2017(11)

- [18].浅埋软岩大跨度铁路隧道施工技术[J]. 建筑技术开发 2016(07)

- [19].煤矿软岩工程地质特征研究[J]. 山东工业技术 2015(10)

- [20].高速铁路隧道基底软岩动力累积损伤特性[J]. 土木建筑与环境工程 2015(05)

- [21].2014中国国际软岩理论与技术研讨会将在北京召开[J]. 河海大学学报(自然科学版) 2014(03)

- [22].利用软岩构筑面板堆石坝应重视的几个问题[J]. 水利水电科技进展 2014(04)

- [23].物化型软岩包覆改性和改性机理[J]. 辽宁工程技术大学学报(自然科学版) 2008(01)

- [24].软岩公路隧道泡沫混凝土卸压原理及支护方式研究[J]. 贵阳学院学报(自然科学版) 2020(02)

- [25].富水软岩地质条件下掘进工作面围岩高效支护技术的研究与应用[J]. 内蒙古煤炭经济 2020(06)

- [26].软岩相似模拟材料单轴压缩力学特性的温度效应试验研究[J]. 应用力学学报 2019(01)

- [27].软岩与水相互作用研究综述[J]. 水利水电技术 2018(07)

- [28].魁龙水库软岩填筑面板堆石坝质量控制[J]. 水利水电快报 2017(08)

- [29].隧道软岩大变形处治与控制方法探讨[J]. 科技与企业 2014(04)

- [30].道路软岩边坡设计浅析[J]. 中华民居(下旬刊) 2014(09)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/44876b2d461aa87d3d1d6193.html