# 低密度泡沫混凝土制备研究

### 论文摘要

本研究以自制植物发泡剂为物理发泡材料,考查了发泡剂用量对低密度泡沫混凝土的浇筑体稳定性、抗压强度、干密度、吸水率等性能的影响。实验结果表明:发泡剂用量为0.21%～0.23%时,制备的干密度为300～500kg/m3的泡沫混凝土砌块浇筑体稳定,试块抗压强度、吸水率均等性能均超过建筑工业行业标准《泡沫混凝土》（JG/T266-2011）和国建材行业标准《泡沫混凝土砌块》（JC/T1062-2007）之相关要求。

### 论文目录

- 1 主要原材料和制备工艺

- 1.1 主要原料和设备

- 1.1.1 主要原料

- 1.1.2 主要设备

- 1.2 泡沫混凝土制备工艺

- 2 性能测试方法

- 2.1 抗压强度测试

- 2.2 吸水率测试

- 2.3 浇筑体稳定性测试

- 3 结果与分析

- 3.1 不同发泡剂用量对泡沫混凝土浇筑体稳定性和试块干密度的影响

- 3.2 不同发泡剂用量对泡沫混凝土试块抗压强度的影响

- 3.3 不同发泡剂用量对泡沫混凝土试块吸水率的影响

- 4 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 李翔,陈春耀,陈群良

关键词: 低密度,泡沫混凝土,发泡剂

来源: 建材与装饰 2019年30期

年度: 2019

分类: 经济与管理科学,工程科技Ⅰ辑,工程科技Ⅱ辑

专业: 无机化工,建筑科学与工程

单位: 河南城建学院,河南水控防水工程有限公司,河南金渠置业有限公司

分类号: TU528

页码: 61-62

总页数: 2

文件大小: 1588K

下载量: 199

### 相关论文文献

- [1].高密度泡沫混凝土的性质研究[J]. 河北交通职业技术学院学报 2016(04)

- [2].不同水泥种类对泡沫混凝土强度的影响[J]. 河北交通职业技术学院学报 2016(02)

- [3].泡沫混凝土在填充工程中的应用[J]. 铁道工程企业管理 2011(05)

- [4].试析泡沫混凝土充填技术在复杂岩溶空洞地基处理中的应用[J]. 科技创新导报 2019(23)

- [5].泡沫混凝土在建筑施工中的应用探讨[J]. 建筑技术开发 2019(23)

- [6].憎水剂改性低密度泡沫混凝土及其物理力学性能研究[J]. 新型建筑材料 2020(04)

- [7].闽建科泡沫混凝土技术[J]. 福建建设科技 2020(03)

- [8].预拌现浇泡沫混凝土的制备及其性能[J]. 安徽工业大学学报(自然科学版) 2020(01)

- [9].2019年度中国泡沫混凝土行业发展报告[J]. 混凝土世界 2020(05)

- [10].泡沫混凝土在拱桥加固维修中的应用[J]. 科技创新与应用 2020(18)

- [11].装配式建筑预制泡沫混凝土外挂墙板热工性能研究[J]. 四川水泥 2020(08)

- [12].掺聚丙烯纤维高强泡沫混凝土抗冻融特性试验研究[J]. 市政技术 2020(05)

- [13].斜向配筋率对泡沫混凝土墙板力学性能影响分析[J]. 低温建筑技术 2020(08)

- [14].地质聚合物泡沫混凝土气孔结构形成机理研究[J]. 建筑材料学报 2020(05)

- [15].轻质泡沫混凝土填料在路基施工中的应用[J]. 西部交通科技 2020(07)

- [16].中国混凝土与水泥制品协会泡沫混凝土分会成立十周年纪念文集 《泡沫混凝土的研究与应用》出版[J]. 混凝土世界 2018(12)

- [17].石粉泡沫混凝土应用研究[J]. 新型建筑材料 2018(11)

- [18].泡沫混凝土生产应用现状与前景分析[J]. 中国建材科技 2018(06)

- [19].泡沫混凝土的研究应用现状[J]. 混凝土 2019(01)

- [20].轻质泡沫混凝土在公路工程中的应用探究[J]. 工程建设与设计 2019(04)

- [21].泡沫混凝土的研究与应用概述[J]. 硅酸盐通报 2019(02)

- [22].屋面泡沫混凝土的施工及质量控制[J]. 建材与装饰 2019(02)

- [23].泡沫混凝土在地暖施工中的应用[J]. 上海建材 2019(02)

- [24].新型泡沫混凝土材料应用探究[J]. 河南建材 2019(02)

- [25].泡沫混凝土强度与孔结构相关性模拟研究[J]. 辽宁省交通高等专科学校学报 2019(01)

- [26].泡沫混凝土材料的研究与应用[J]. 公路交通科技(应用技术版) 2019(05)

- [27].浅谈泡沫混凝土在桥涵施工中的应用[J]. 低碳世界 2019(06)

- [28].泡沫混凝土制品的研究开发与应用技术[J]. 门窗 2019(04)

- [29].轻质泡沫混凝土在公路工程中的应用研究[J]. 建筑技术开发 2019(14)

- [30].纤维泡沫混凝土导热特性试验研究[J]. 铁道建筑 2019(11)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/449b82821c983f176c927ed0.html