# 基于电流分析法的高温链式输送机远程动态监控

### 论文摘要

高温链式输送机被广泛使用于汽车油漆烘干室内,室内环境温度较高,设备管理人员难以对设备实时运行情况进行直观地监测,造成因监测不及时引起的输送机卡链现象频发。结合该现象以及高温链式输送机独特的链板式结构,对链条常见卡链故障进行分析,并选择电流分析法作为故障动态监控系统的理论支撑,同时建立驱动电动机与链条载荷耦合模型并加以分析与验证,最终建立可对高温链式输送机运行情况进行实时监控的远程动态监控系统。经过对该系统日常电流数据曲线的分析及总结,结合日常运行情况获取经验数据并作为预见性维保的参考,有较大的积极意义。

### 论文目录

- 1 结构简析

- 2 远程动态监控方案

- 2.1 电流分析法的基本机理

- 2.2 动态监控具体方案

- 3 结语

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 邓桥辉,夏忠

关键词: 高温链式输送机,远程动态监控,电流分析法,故障诊断技术,载荷电流,扭矩振动

来源: 新技术新工艺 2019年12期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅱ辑

专业: 汽车工业

单位: 北京汽车股份有限公司株洲分公司

分类号: U468.2

DOI: 10.16635/j.cnki.1003-5311.2019.12.017

页码: 62-64

总页数: 3

文件大小: 298K

下载量: 26

### 相关论文文献

- [1].空气链式输送机[J]. 新世纪水泥导报 2014(06)

- [2].管状链式输送机简介及电机功率计算[J]. 科技信息 2009(27)

- [3].基于有限元法的链式输送机链轮力学计算[J]. 煤矿机电 2018(03)

- [4].棒材生产线链式输送机的改进[J]. 北方钒钛 2016(03)

- [5].板链式输送机在氟化氢生产萤石粉单元的应用[J]. 化工生产与技术 2013(04)

- [6].浅谈面漆室罩光室双排链式输送机改造[J]. 汽车实用技术 2013(02)

- [7].熟料斜拉链式输送机漏料处理方案[J]. 水泥 2020(08)

- [8].链式输送机(FU)常见故障以及引起的原因[J]. 科技视界 2012(08)

- [9].输送高温物料时FU链式输送机的故障分析处理[J]. 水泥工程 2010(04)

- [10].应用于钢管生产线的特殊链式输送机研究与设计[J]. 现代制造技术与装备 2019(08)

- [11].FU链式输送机的创新型升级改造方法[J]. 水泥技术 2015(06)

- [12].山西龙舟输送机械有限公司[J]. 水泥 2015(06)

- [13].智能变频技术在水泥生产线输送系统的应用[J]. 水泥 2019(01)

- [14].锅炉链式输送机托轮组改进[J]. 中国水泥 2014(03)

- [15].窑尾锅炉FU链式输送机托轮组改进[J]. 水泥工程 2014(05)

- [16].二高线P/F链式输送机机构部分结构改造[J]. 北方钒钛 2011(04)

- [17].关于影响链式输送机性能的参数研究[J]. 粮油加工(电子版) 2015(09)

- [18].链式输送机不同步问题的解决[J]. 中国设备工程 2013(05)

- [19].备料输送设备的选型、设计与应用[J]. 中华纸业 2011(23)

- [20].机械化输送系统中链条爬行现象的研究及对策[J]. 机械管理开发 2009(04)

- [21].双排链式输送机在汽车涂装生产线的应用[J]. 机器人技术与应用 2014(04)

- [22].大福：“日本制造”的推手[J]. 商务周刊 2008(01)

- [23].东华水泥公司用文化暖人心[J]. 现代班组 2015(03)

- [24].5000t/d生产线生料输送系统的改进[J]. 水泥 2009(04)

- [25].棒材精整区域适应性改造[J]. 装备制造 2014(S2)

- [26].方管堆垛机优化设计[J]. 南方农机 2020(11)

- [27].滑橇式机械化输送系统的优化设计[J]. 机械工程与自动化 2011(01)

- [28].一种半焦排焦设备[J]. 燃料与化工 2018(05)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/44d80518c8c5c732e142b745.html