# 基于扰动观测器的孤立交直流混合微电网双向AC/DC换流器电压波动控制策略研究

### 论文摘要

针对孤立交直流混合微电网中双向AC/DC换流器在外界扰动下出现电压波动的问题,设计了一种应用于双向AC/DC换流器的母线电压扰动观测器,以实现在分布式电源出力和负荷功率变化等外界扰动情况下对系统扰动量的快速跟踪,且无需增加额外的电压或电流传感器,保证了交直流混合微电网内分布式电源和负荷的即插即用功能。进一步地提出了基于扰动观测器的孤立交直流混合微电网双向AC/DC换流器电压波动控制策略,以有效抑制暂态电压波动和冲击,提高了孤立混合微电网在不同扰动下的动态响应性能和鲁棒稳定性。在PSCAD/EMTDC平台上搭建了孤立交直流混合微电网仿真模型,通过在不同暂态过程下的仿真测试验证了所提方法的有效性和正确性。

### 论文目录

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 蔡杰,刘子文,苗世洪,晁凯云,张籍,黄大玮

关键词: 交直流混合微电网,双向,换流器,电压波动,扰动观测器,鲁棒稳定

来源: 电力系统保护与控制 2019年06期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅱ辑

专业: 电力工业

单位: 国网湖北省电力有限公司经济技术研究院,华中科技大学电气与电子工程学院强电磁工程与新技术国家重点实验室

基金: 国家重点研发计划项目资助(2017YFB0903601),国家自然科学基金项目资助(51777088),国网湖北省电力有限公司经济技术研究院科技项目资助(SGHBJY00PSWT1700080)~~

分类号: TM46

页码: 96-102

总页数: 7

文件大小: 496K

下载量: 295

### 相关论文文献

- [1].考虑储能荷电状态的附加功率调节的混合微电网协调控制[J]. 电工电气 2019(12)

- [2].多微电网参与的配电侧日前市场竞价修正模型[J]. 现代电力 2019(06)

- [3].分布式直流微电网分级控制技术综述[J]. 电源学报 2019(06)

- [4].直流微电网改进下垂控制策略研究[J]. 电气传动 2019(12)

- [5].改进的孤岛微电网主从控制策略[J]. 电力系统及其自动化学报 2019(11)

- [6].基于有限时间收敛的直流微电网协调控制[J]. 电工电能新技术 2019(12)

- [7].直流微电网控制系统的设计[J]. 装备机械 2019(04)

- [8].考虑多时间尺度不确定性耦合影响的风光储微电网系统储能容量协同优化[J]. 中国电机工程学报 2019(24)

- [9].接有冲击性负荷的微电网电能质量分析[J]. 南京师范大学学报(工程技术版) 2019(04)

- [10].分布式直流微电网分级控制技术研究[J]. 通信电源技术 2020(01)

- [11].一种基于离散时间交互的改进直流微电网控制策略[J]. 电力系统自动化 2020(03)

- [12].主从控制孤岛微电网的优化故障控制策略[J]. 中国电机工程学报 2020(04)

- [13].农村微电网并网对配电网的影响[J]. 农村电气化 2020(01)

- [14].风储交流微电网自动功率平衡控制策略[J]. 智慧电力 2020(01)

- [15].一种新的基于需求侧响应下光储微电网运行策略[J]. 电子测试 2020(02)

- [16].逻辑配电终端的微电网群自动化调度系统设计[J]. 电气传动自动化 2019(05)

- [17].特种车辆车载微电网组网技术研究[J]. 工业仪表与自动化装置 2020(01)

- [18].考虑微电网间能量互济的多微电网日前经济优化策略[J]. 广东电力 2020(01)

- [19].一种提升交直流混合微电网动态特性的综合惯量控制方法[J]. 电工技术学报 2020(02)

- [20].基于模型预测控制的微电网群分布式优化调度[J]. 电网技术 2020(02)

- [21].孤网模式下交直流混合微电网互联变换器综合下垂控制[J]. 电测与仪表 2020(02)

- [22].应用于总线型微电网集群的二阶与一阶分布式算法对比分析[J]. 电网技术 2020(02)

- [23].海岛智能微电网实用分析[J]. 广东科技 2020(03)

- [24].基于区块链的微电网市场势博弈模型[J]. 电力系统自动化 2020(07)

- [25].基于增量成本一致性的孤岛微电网分布式下垂控制[J]. 可再生能源 2020(04)

- [26].计及天气对电动汽车接入家庭型微电网供需侧影响的经济调度模型[J]. 现代电力 2020(01)

- [27].需求侧管理参与的孤岛型微电网多目标优化调度[J]. 电网与清洁能源 2020(02)

- [28].直流微电网低电压穿越控制仿真研究[J]. 国外电子测量技术 2020(03)

- [29].考虑源-荷不确定性的水风柴微电网优化配置[J]. 电力工程技术 2020(02)

- [30].基于下垂控制的独立微电网稳定性研究[J]. 电力电子技术 2020(02)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/44daec4ecf5436804f775b05.html