# 电站氢气压力容器安全性能评定研究

仝世渝[1]2004年在《电站氢气压力容器安全性能评定研究》文中指出以重庆电网内发供电企业内装置的氢气压力容器及非热力压力容器为研究对象,应用理论分析和物理化学试验相结合的方法,对氢气压力容器及非热力压力容器进行安全性能评估和检验的分析和研究。基于理论分析和实验研究的结果,编制出一套适用于氢气压力容器及非热力压力容器安全性能评估的检验方法和管理制度。该研究工作以及制定的安全性能检验方法和管理制度,对提高发供电企业对非热力压力容器的安全管理水平、避免发生容器爆炸或破裂事故、确保电力工人身安全和获取最大安全经济效益打下了基础。本文完成了如下主要工作:分析总结氢气压力容器失效的主要原因。根据研究对象的具体特点, 通过大量的调研工作,分析了大量有关非热力压力容器失效的案例,结合电力行业内已有的检验结果,对电站氢气压力容器失效的主要原因进行了分析和总结;进行了氢致材料开裂性能实验。测试在不同氢浓度条件下,氢气对材质的影响进行研究,并以此作为修正检验方法的依据;无损检测技术运用的研究。通过大量实际检验工作,重点研究如何运用无损探伤技术检查压力容器筒体厚度、压力容器有无机械损伤、有无材质缺陷、有无氢脆现象,以及潜在缺陷的性质、几何特征及尺寸等设备缺陷。根据所发现压力容器的超标缺陷,进而将安全性评定重点定位到缺陷的具体部位;电厂氢站内能否动火的研究。通过理论分析或实际测试验证,在氢气压力容器的罐体外部可以进行动火打磨工作。本文主要的研究成果:通过理论分析和实验研究,为氢气压力容器失效的评定和管理提供了理论基础;首次提出非热力压力容器检验评定办法和非热力压力容器安全性能监督管理方法,填补了监督管理的空白点,同时为开展对气体变压器和气体断路器的监督检验提供的检验手段;通过氢站内能否动火的研究,确定在电厂氢站内,在采取一定措施情况下,可以使用火种,为今后修改安全规程提供了理论依据,并且为在氢站内动火破除了戒条;编制出重庆市电力公司非热力压力容器检验评定办法和非热力压力容器安全性能监督管理方法,并运用于生产实践,取得一定成效。

刘瑞瑞, 张养治[2]2017年在《电站氢气压力容器安全性能的评定》文中提出电站压力容器因具有高危、特殊的行业性质,其日常安全监督标准、管理流程、检测程序等流程,也相对较为严格,且其操作运营方法也须依照国家的有关标准、程序要求、规范流程,来进行严格的监督和管理。因此,做好科学合理的检测工作,提升其运行性能,便显得尤为重要。

张勇[3]2009年在《秦山核电公司职业安全管理对策研究》文中研究说明秦山核电厂是中国大陆自行设计、建造和运营管理的第一座核电厂,经过20多年的发展历程,目前我国共有11台核电机组投入运行,多台机组正开工建设。随着国家能源结构政策和核电规划的调整,核电将迎来良好的发展机遇。“安全是核电的生命”已是核电业界的普遍共识,并逐步形成了以核安全文化为核心的核电安全文化,安全是核电生存发展的基础,而良好的安全管理业绩也促进了核电的健康发展。本文介绍了国内外核电厂职业安全管理情况和职业安全设计的原则与目标,根据压水堆核电厂系统特征划分了安全分析单元,选择了相应的安全分析评价方法,进行了职业安全危害种类分析和风险评估,并根据风险评估结果提出了相应的技术对策措施。结合秦山核电公司的运营管理实际,建立了核电厂职业安全管理体系及其相关要素,包括组织架构、安全性能指标体系、安全风险控制方法、状态报告管理模式、职业健康安全管理体系(OHSMS)的构建等,在秦山核电公司职业安全管理中的实际应用效果验证了该体系的有效性和实用性。本文从组织行为、人力资源管理和战略管理方面,应用SWOT分析方法分析了秦山核电公司的安全管理形势,指出了职业安全管理面临的问题,提出了职业安全管理持续改进的对策措施,在核电安全文化建设、安全风险管理、自我评估、防人因管理、员工与管理者期望的认知和建立承包商伙伴关系等方面给出了相应的策略和执行措施,它的实施有效地改进秦山核电公司的职业安全管理,提升安全管理业绩。

佚名[4]2007年在《中国国家标准(2007版)馆藏目录(1-2)》文中提出为方便读者收集,采用中国国家标准(GB),本刊于2007年1～3期连载中国国家标准馆藏目录。馆藏目录包括中国标准化研究院标准馆收藏的全部现行国家标准,按中国标准文献分类法分类。如有需要国标全文(包括文本及电子版)的读者,请与杂志社或标准馆联系。

李真西[5]2012年在《微机自动控制火花试验装置的研制》文中指出防爆电气产品检验是一个国际化的专业,防爆电气产品具有统一的国际电工委员会IEC标准,电气产品的检测技术和检测手段是鉴定产品安全性能的首要关口,是安全生产的有力保障。防爆电气安全产品中,本质安全产品占有很大比例,尤其在煤矿井下,本质安全矿井、数字化矿山、监测监控系统等已经成为煤矿考核标准和发展水平的象征。本文通过理论分析和实验研究,凭实际工作经验,深入研究了防爆理论,全面分析了本质安全电路的本质安全火花打火机理,建立了本质安全产品及其电路的检验评定方法,研制了智能型本质安全电路评定用火花试验装置。该装置集强电、弱电及计算机软件为一体,硬件上实现了自动抽真空、被试电路试验气体选择与注入、装置内被注入气体的压力监测、自校与试验电路的接入、试验计数显示、排气和冲洗等等。软件上采用汇编语言编写,机器运行速度快,能满足动态画面与实时数据变化的同步。同时,由于该系统的操作多为逻辑操作,为便于阅读和调试,按程序执行顺序划分为若干模块,如主程序按初始化设置、参数设置、抽真空、注气、试验、排气、清洗和试验结论提示等顺序安排等等。实现对本安电路火花引爆试验的计算机评定检测技术；从而建立起自动判别、方便快捷、应用自如的新型本安检测评定手段。为本安防爆理论研究和开展本安电路设计、检验提供依据,填补了国内本安检验测试手段的空白。该装置满足IEC国际标准要求,其机械设计力学性能合理,自动化程度高,检测结果准确、可靠,已经鉴定并投入运行使用,具有显着的经济效益和社会效益。

方毅[6]2010年在《中国生态文明的SST理论研究》文中研究说明随着生态和环境问题越来越影响人类社会的可持续发展,全球变暖、“低碳经济”等逐渐成为全球范围内的热门话题,以可持续发展为背景的生态文明也成为了当前人类社会经济发展的核心问题。在中国进行生态文明建设,我们有必要对生态文明的相关概念进行重新审视,对生态文明建设的理论和实践进行系统考察,用深绿色生态文明的概念替代浅绿色生态文明的概念,进一步用深绿色生态文明的理念来引领我国生态文明建设的理论和实践,促进我国生态文明健康发展。技术的社会形成(SST)理论方法已经在一些领域内屡试不爽,发展迅速。有学者借鉴SSK及SST理论,提出了技术创新的社会形成。本文就将对技术的社会形成(SST)这一理论进行尝试性扩展,并用扩展后的理论分析生态文明建设理论和实践的相关问题。希望这一拓展和研究能够对技术的社会形成(SST)理论方法以及我国生态文明建设的理论和实践带来有益的启示。论文全文共七章,包括第一章绪论和第七章结束语。论文第一章作为绪论,交代文章的写作缘由,然后对文中的一些重要概念先行界定,包括对于浅绿色生态文明与深绿色生态文明、中国特色生态文明等相关范畴进行界定。论文第二章,分别对马克思主义的生态文明思想和相关理论和现代西方国家特别是美国的生态文明理论进行对比分析,并对西方发达国家包括美国、欧盟、澳大利亚和日本等国家的生态文明实践进行定量分析和定性的分析。论文第叁章,从《易经》、《道德经》等中国古代经典着作以及中国儒家的“天人合一”等理论对中国古代生态文明思想和理论进行定性的比较分析。然后再对中国现阶段的“自上而下”的生态文明理论和实践进行分析,以期望对中国的生态文明理论和实践有更加深刻的理解和认识。论文第四章,介绍了当今世界通行的和正在开发的生态文明相关技术。包括节能技术、新能源技术、水电技术、核能技术、氢能技术以及当下流行的碳捕获与碳封存相关技术,以期望为中国进行特色的生态文明建设提供可靠的技术保障。论文第五章,分析中国进行特色生态文明建设的理论基础,主要包括系统科学理论、低碳经济理论、循环经济理论和可持续发展理论等。论文第六章,以科学史研究的外史论转向为逻辑起点,通过对知识社会学、科学知识社会学、以及以爱丁堡学派为代表的SST理论进行系统的梳理,通过对技术的社会形成理论的历史沿革进行深入的研究和分析,对SST理论进行推广,把SST理论方法的研究对象扩大到生态文明,即从社会综合的因素来分析生态文明建设的相关理论和实践问题。论文第七章,通过以上各章节的理论与实践分析,最后得出叁点结论:第一资本主义生产方式是阻碍生态文明的罪魁祸首;第二,巨大的贫富差距是生态文明难以逾越的障碍;第叁,特色之路是中国进行生态文明的必然选择,并给出了中国特色生态文明的几点建议。在文章的最后指出,社会主义中国必将引领生态文明的潮流。

佚名[7]2002年在《中华人民共和国行业标准题录(2002年版上)》文中进行了进一步梳理为便于读者收集、检索已在国家标准化管理委员会标准审查部备案的行业标准,本刊用两期连载《中华人民共和国行业标准题录》。本刊同时发行《中华人民共和国行业标准题录2002年版》专刊,定价200.00元(电子版100.00元)。本刊同时为读者提供题录中刊载的标准文本(全文)服务。请需要的读者按本刊地址或电话与主编室联系。

肖鹏[8]2016年在《2D-90组合压缩机管路振动分析研究》文中认为往复式压缩机作为石油化工生产中提升气体压力和输送的核心装备,是在众多工业领域中普遍使用的机械。而往复式压缩机管路的振动量又是评定其安全的主要标准之一,所以对其管路振动问题的研究工作有重大工程价值和经济效益。本文围绕2D-90组合压缩机来研究管路系统振动理论及方法,具体内容如下:1.分析了压缩机管路振动的3个方面原因:(1)由气流脉动引起的管路振动;(2)管路系统发生共振引起的管路振动;(3)机体振动带动管路振动。应用平面波动理论和转移矩阵法对2D-90组合压缩机管路的脉动值进行计算,得到压缩机管线各节点的脉动情况。2.根据声电模拟法,建立出2D-90组合压缩机管路的等效电路。使用MATLAB/SIMULINK仿真软件对往复压缩机管路气柱固有频率进行仿真计算。将计算所得的气柱固有频率值与压缩机激发频率对比,验证了管道不发生气柱共振。3.应用CAESARⅡ在不同工况对压缩机管道系统进行了静态应力的分析,提取出应力幅值,管道支架应力等结果,分析其稳定性。再对管道进行动态响应分析,得到管道系统的机械固有频率。综合分析结果,提出了管路修改的方案。最后将所得到的管道动应力最大值和振动位移值与API-618标准进行校核。4.进行了2D-90组合压缩机管道振动实验,得到压缩机管线实际振动位移的最大值,并与管道仿真分析结果相对比。最后给出了管道系结构的优化方法和控制振动的措施。

伍宝洲[9]2012年在《中国石化洛阳分公司芳烃联合装置用能分析与优化》文中研究说明本文结合中国石化洛阳分公司芳烃联合装置生产实际和装置工艺特点,对芳烃联合装置用能进行分析，发掘出装置能源介质能耗较设计值降低或升高的原因，针对性的提出优化措施；对异构化单元更换的SKI-100A型C8芳烃异构化催化剂进行标定，并就标定结果进行分析。利用Aspen Plus流程模拟软件，对目前异构化单元脱庚烷塔的运行状况进行核算。针对异构化冷高分工艺存在部分反应产物先冷却后加热升温不合理用能情况提出热高分可行性方案，并利用Aspen Plus流程模拟软件对其进行模拟计算。本文主要结论：1、2008年芳烃联合装置节能改造达到预期效果，改造后装置综合能耗较改造前降低50.8千克标油/吨产品，且节能设备运行平稳，产品质量合格。2、通过实施凝结水再利用、装置低温热利用、高温阀门及法兰增上保温、负荷过剩的机泵进行叶轮切削、采用透平泵代替减温减压器和更换部分能源介质计量表等节能措施，可降低芳烃联合装置综合能耗约68.7千克标油/吨产品。3、异构化单元扩能改造更换的SKI-100A型催化剂，各项反应性能指标超额完成设计要求，芳烃联合装置对二甲苯和邻二甲苯年产能较设计工况分别增加1.5*104吨和5*103吨，同时改善吸附分离进料组成，为吸附分离单元的扩能和长周期稳定操作提供良好基础。4、利用Aspen Plus模拟软件，对异构化单元脱庚烷塔进行模拟核算，模拟核算结果显示，目前脱庚烷塔基本达到最佳运行状况，优化空间不大。5、利用Aspen Plus模拟软件，对异构化单元采用热高分工艺、更换高效板壳式换热器以及换热流程改造进行模拟核算，核算结果显示：脱庚烷塔进料组成基本不变，进料温度仅增加1.0℃，脱庚烷塔的产品质量符合生产实际需要；异构化加热炉热负荷和反应产物空气冷却器冷却负荷共降低18924.34MJ/h，折合标准燃料油452kg/h，降低装置综合能耗10.22千克标油/吨产品。6、芳烃异构化单元采用热高分工艺、更换高效板壳式换热器以及换热流程改造，各种投资估算合计约2170万元，而其年经济效益1432万元，投资回收期约1.5年，投资回收期短。

## 参考文献：

[1]. 电站氢气压力容器安全性能评定研究[D]. 仝世渝. 重庆大学. 2004

[2]. 电站氢气压力容器安全性能的评定[J]. 刘瑞瑞, 张养治. 中国设备工程. 2017

[3]. 秦山核电公司职业安全管理对策研究[D]. 张勇. 上海交通大学. 2009

[4]. 中国国家标准(2007版)馆藏目录(1-2)[J]. 佚名. 世界标准信息. 2007

[5]. 微机自动控制火花试验装置的研制[D]. 李真西. 大连理工大学. 2012

[6]. 中国生态文明的SST理论研究[D]. 方毅. 中共中央党校. 2010

[7]. 中华人民共和国行业标准题录(2002年版上)[J]. 佚名. 世界标准信息. 2002

[8]. 2D-90组合压缩机管路振动分析研究[D]. 肖鹏. 沈阳理工大学. 2016

[9]. 中国石化洛阳分公司芳烃联合装置用能分析与优化[D]. 伍宝洲. 天津大学. 2012

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/4510fc6add910e03753965c2.html