# 基于佳点集的装配公差分析方法

### 论文摘要

为提高传统的蒙特卡罗模拟方法进行公差数值分析时计算结果的收敛速度,基于数论中的佳点集理论构造出一种新的准蒙特卡罗法（quasi-Monte Carlo method）。在此基础上建立了基于确定性定位分析的白车身翼子板装配三维偏差模型,分别采用传统的蒙特卡罗伪随机数序列和基于佳点集的准蒙特卡罗法序列对该模型进行公差数值分析。在理论分析基础上的结果表明,在进行高精度复杂机械产品的装配公差分析过程中,与传统的蒙特卡罗模拟方法相比,所提出的方法的计算结果所需要的统计样本较少并且精度较高。

### 论文目录

- 1 引言

- 2 数论网格 （NT-net） —佳点集

- 2.1 佳点集的构造方法

- 2.2 佳点集序列的非线性表现

- 3 基于佳点集的装配偏差模型

- 4 案例研究

- 5 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 屈原,涂霁阳,陈坤,金隼

关键词: 公差分析,非线性,佳点集,蒙特卡罗,确定性定位分析

来源: 机械设计与制造 2019年04期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅱ辑,工程科技Ⅰ辑

专业: 金属学及金属工艺,汽车工业

单位: 上海市复杂薄板结构数字化制造重点实验室上海交通大学

分类号: U462;TG95

DOI: 10.19356/j.cnki.1001-3997.2019.04.029

页码: 115-118

总页数: 4

文件大小: 740K

下载量: 60

### 相关论文文献

- [1].地铁车辆中部扶手结构公差分析与改进[J]. 机械工程与自动化 2020(02)

- [2].一种应用等效平面的公差分析方法[J]. 重型机械 2020(03)

- [3].考虑变形影响的公差分析及其研究进展[J]. 机械工程学报 2018(07)

- [4].公差分析技术在特种车设计与制造中的应用[J]. 现代制造技术与装备 2017(01)

- [5].基于关键特性的飞机装配公差分析方法[J]. 西安航空学院学报 2020(01)

- [6].计算机辅助公差分析在微型断路器设计中的应用[J]. 低压电器 2011(10)

- [7].考虑形位公差的二维装配公差分析[J]. 机械传动 2008(03)

- [8].综合考虑尺寸公差和形位公差的计算机辅助三维公差分析[J]. 机电一体化 2016(10)

- [9].概念设计中的三维公差分析[J]. 新技术新工艺 2014(11)

- [10].计算机辅助三维公差分析技术的研究进展[J]. 制造技术与机床 2012(09)

- [11].机械装配工艺中的可视化公差分析[J]. 中国质量 2011(03)

- [12].基于多元统计法的枪械闭锁机构公差分析方法[J]. 兵器装备工程学报 2020(10)

- [13].复杂公差分析的简单运算[J]. 工程设计学报 2008(04)

- [14].基于改进田口试验法的装配公差分析[J]. 计算机集成制造系统 2018(05)

- [15].三维公差分析技术在机枪脱链机构公差设计中的应用[J]. 兵器装备工程学报 2017(10)

- [16].基于面形斜率的高斯径向基自由曲面优化设计及公差分析[J]. 光学精密工程 2019(12)

- [17].反应堆控制棒驱动线三维动态公差分析方法研究[J]. 核动力工程 2019(02)

- [18].工程尺寸驱动原理的完善及其在公差分析中的应用[J]. 航空学报 2014(06)

- [19].基于雅可比旋量的并联配合特征三维公差分析方法及其应用[J]. 组合机床与自动化加工技术 2019(11)

- [20].考虑公差原则的零件公差分析方法研究[J]. 机械设计与制造 2018(06)

- [21].基于时序变动偏差的公差分析法[J]. 组合机床与自动化加工技术 2018(10)

- [22].计算机辅助公差分析在低压电器产品中应用的探讨[J]. 低压电器 2013(19)

- [23].基于三维公差分析的五轴机床精度设计的方法研究[J]. 工业控制计算机 2016(07)

- [24].分体式铰链门挂入率公差分析研究[J]. 上海汽车 2019(09)

- [25].公差模型和公差分析方法的研究[J]. 汽车工艺与材料 2009(07)

- [26].混合卷积在统计公差分析中的应用[J]. 计算机集成制造系统 2008(03)

- [27].面向公差分析的几何尺寸和公差语义信息翻译[J]. 计算机集成制造系统 2018(04)

- [28].基于尺寸链的传递系数取值问题的研究[J]. 山东工业技术 2017(15)

- [29].考虑公差原则的三维公差分析方法研究[J]. 郑州大学学报(工学版) 2017(06)

- [30].公差分析在航空发动机设计中的应用研究[J]. 制造业自动化 2017(01)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/4536b61cfcda16af215a727c.html