# 矿井综掘工作面追踪捕尘原理与系统工艺

### 论文摘要

针对矿井综掘工作面粉尘浓度高、危害大以及除尘效率低、效果差等问题,分析综掘面产尘规律及尘源特性,提出针对产尘源的追踪捕尘原理与系统工艺。利用调风装置控制工作面正压供风方向及布风方式,使粉尘不向工作面外流动,达到以风集尘的目的。在现有除尘风机基础上,配套抽出式骨架风筒,实现产尘、集尘、捕尘、除尘高效联动。新安矿某综掘工作面现场试验表明,该系统除尘效果明显,全尘降尘率为94. 8%,呼吸尘降尘率为97. 8%,作业环境得到明显改善。该系统对煤炭及相关行业领域除尘具有一定的参考和借鉴价值。

### 论文目录

- 0 引言

- 1 综掘工作面产尘规律及尘源特性

- 2 尘源追踪捕尘原理

- 2.1 集尘

- 2.2 捕尘

- 2.3 除尘

- 3 追踪捕尘系统工艺

- 3.1 系统关键工艺

- 3.2 关键工艺参数推导

- 3.2.1 风量计算

- 3.2.2 距离计算

- 4 应用效果

- 5 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 刘世明,高明星,杨德智,赵建华

关键词: 综掘工作面,产尘规律,以风集尘,追踪捕尘,系统工艺

来源: 黑龙江科技大学学报 2019年01期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑

专业: 矿业工程,安全科学与灾害防治

单位: 黑龙江科技大学矿业工程学院

基金: 黑龙江省省属高等学校基本科研业务费项目(Hkdcx201802)

分类号: TD714.4

页码: 100-104

总页数: 5

文件大小: 186K

下载量: 36

### 相关论文文献

- [1].综掘工作面分段控风控尘技术研究与应用[J]. 煤炭工程 2019(12)

- [2].煤巷综掘工作面附壁风筒封闭式除尘系统应用[J]. 江西煤炭科技 2020(01)

- [3].综掘工作面快速掘进制约因素探讨[J]. 造纸装备及材料 2020(01)

- [4].基于当前环境对综掘工作面智能化开采技术研究[J]. 世界有色金属 2020(01)

- [5].兖矿集团东滩煤矿应用自移式皮带机尾提升综掘工作面智能化水平[J]. 山东煤炭科技 2020(04)

- [6].煤矿综掘工作面过巷技术的应用[J]. 石化技术 2020(03)

- [7].厚煤层综掘工作面快速掘进工程实践研究[J]. 内蒙古煤炭经济 2020(10)

- [8].煤矿综掘工作面遇岩石爆破方案优化与实践[J]. 同煤科技 2020(05)

- [9].综掘工作面通风除尘系统优化与应用[J]. 中国高新科技 2020(15)

- [10].综掘工作面综合除尘技术装备的研究与应用[J]. 能源技术与管理 2019(02)

- [11].综掘工作面设备快速安全安装工艺的应用[J]. 矿业装备 2019(04)

- [12].三河尖煤矿综掘工作面空气帷幕法降尘技术研究[J]. 内蒙古煤炭经济 2017(16)

- [13].综掘工作面除尘系统的设计[J]. 科技致富向导 2013(27)

- [14].综掘工作面通风除尘系统的数值模拟及应用[J]. 能源与环保 2020(04)

- [15].煤矿综掘工作面顶板管理分析[J]. 工程技术研究 2020(14)

- [16].综掘工作面多级除尘系统改进及应用[J]. 煤矿机械 2020(09)

- [17].煤矿综掘工作面风筒末端角度调整方案研究[J]. 矿山机械 2018(12)

- [18].综掘工作面通风参数优化研究[J]. 能源与节能 2019(01)

- [19].大坡度综掘工作面掘进关键技术研究[J]. 矿业装备 2019(02)

- [20].综掘工作面智能化开采技术研究[J]. 中国金属通报 2019(07)

- [21].矿井下综掘工作面探放水技术研究与应用[J]. 能源与节能 2018(01)

- [22].综掘工作面掘进机负压二次降尘装置的研究与应用[J]. 煤矿现代化 2018(05)

- [23].矿井综掘工作面粉尘治理技术的研究与应用[J]. 能源技术与管理 2017(02)

- [24].煤矿综掘工作面综合防尘技术[J]. 煤矿现代化 2017(03)

- [25].泥岩底板突出综掘工作面粉尘综合防治技术[J]. 煤矿安全 2017(07)

- [26].基于矿产采掘综采综掘工作面的技术安全措施解析[J]. 世界有色金属 2016(13)

- [27].综掘工作面粉尘运移规律及控制技术研究[J]. 安全与环境工程 2015(04)

- [28].新型降尘材料在综掘工作面防尘中的应用[J]. 四川师范大学学报(自然科学版) 2013(06)

- [29].浅谈综掘工作面作业规程的编制[J]. 煤炭工程 2012(02)

- [30].综掘工作面除尘技术研究[J]. 山东煤炭科技 2012(02)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/455571b20f3a450a33e240c7.html