# 无人机航测和车载激光扫描结合的公路改扩建地形图测绘

### 论文摘要

根据公路工程特点,长线路地形图测绘普遍采用无人机航测方式进行,然而在地形陡峭区域,无人机航测生成的公路地形图精度可能无法满足实际公路设计需求。针对该问题,本文提出一种结合无人机倾斜摄影测量和车载激光扫描技术的公路改扩建地形图测绘方法:首先进行车载点云数据采集和机载点云数据生成,并进行融合处理(包括去噪和投影抽稀),然后基于融合抽稀后的点云生成等高线地貌图,最后基于无人机倾斜摄影测量点云生成的真三维模型完成地物要素的矢量化。实验结果表明,使用本方法测制的地形图的带宽和精度完全可以满足公路改扩建初步设计的需求。

### 论文目录

- 1 地形图测绘方法

- 1.1 车载点云数据采集

- 1.2 机载点云数据生成

- 1.3 点云滤波和抽稀融合

- 1.4 地形图生成

- 2 实验与分析

- 2.1 实验区概况及实验平台

- 2.2 实验过程与结果分析

- 3 结语

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 方留杨,杨成,杨涛,王开洋,马力

关键词: 无人机航测,车载激光扫描,公路改扩建,地形图测绘

来源: 公路交通科技(应用技术版) 2019年01期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅱ辑

专业: 公路与水路运输

单位: 云南省交通规划设计研究院,大理州兴大市政交通建设投资有限公司

基金: 云南省交通规划设计研究院科技项目(ZL-2015-03)

分类号: U418.8

页码: 80-83

总页数: 4

文件大小: 1937K

下载量: 101

### 相关论文文献

- [1].大疆无人机创始人 汪滔[J]. 现代班组 2020(08)

- [2].浅谈无人机在公路领域的应用[J]. 吉林交通科技 2018(04)

- [3].采用无人机航测技术实现高速公路建设用地批后监测的探索[J]. 浙江国土资源 2019(12)

- [4].无人机摄影测量在农房不动产确权登记中的应用研究[J]. 浙江国土资源 2019(12)

- [5].基于光电红外复合传感的无人机自主管控系统[J]. 科学技术创新 2019(32)

- [6].无人机航测技术在临汾浮山断裂调查中的应用[J]. 山西地震 2019(04)

- [7].“低慢小”无人机侦测反制系统的技术比较[J]. 中国公共安全 2019(11)

- [8].“探路星”无人机通过放飞评审[J]. 军民两用技术与产品 2019(11)

- [9].基于蜂群与A~*混合算法的三维多无人机协同[J]. 航天控制 2019(06)

- [10].未知区域无人机协同搜索方法及效率分析[J]. 航空科学技术 2019(10)

- [11].非确定环境下无人机与无人车动态协同设计[J]. 洛阳理工学院学报(自然科学版) 2019(04)

- [12].基于灰色层次分析法的无人机回收系统评估[J]. 无人系统技术 2019(05)

- [13].军地联合——创新无人机应用技术专业人才培养[J]. 广东职业技术教育与研究 2019(06)

- [14].无人机在农业领域的应用[J]. 吉林蔬菜 2019(04)

- [15].基于无人机平台的直立作物倒伏监测研究展望[J]. 中国农机化学报 2019(11)

- [16].基于系统六元理论的电磁武器反无人机蜂群军事概念建模研究[J]. 军事运筹与系统工程 2019(03)

- [17].民用无人机引发治安问题的思考[J]. 江西警察学院学报 2019(06)

- [18].无人机航拍在电视新闻中的应用探析——以电视节目主持人为视角[J]. 上海广播电视研究 2019(04)

- [19].泛用性模块化测绘无人机[J]. 中国水运(下半月) 2019(12)

- [20].无人机测绘数据处理关键技术及应用探究[J]. 智能城市 2020(01)

- [21].无人机法律规范和应用发展现状[J]. 中国科技信息 2020(01)

- [22].无人机动力装置模块化研究[J]. 中国科技信息 2020(02)

- [23].四轴无人机总体结构模块化设计[J]. 中国科技信息 2020(02)

- [24].基于无人机的消防灭火系统设计[J]. 中国科技信息 2020(02)

- [25].探究无人机遥感技术在测绘工程测量中的应用[J]. 门窗 2019(14)

- [26].无人机航空测量技术在地形测绘中的应用[J]. 四川有色金属 2019(04)

- [27].无人机航测技术在矿区周边地质环境治理中的应用研究[J]. 世界有色金属 2019(18)

- [28].无人机遥感技术在工程测量中的应用[J]. 世界有色金属 2019(18)

- [29].低空无人机航测数据精度影响因素分析[J]. 城市建设理论研究(电子版) 2019(21)

- [30].无人机在西双版纳地形测绘中的应用[J]. 科技创新与应用 2020(01)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/459018c9c57ed0b8246da936.html