# 不同应力比下渗碳齿轮钢多重竞争疲劳失效模型构建

### 论文摘要

在应力比为-1,0和0.3的情况下,对渗碳齿轮钢进行了轴向加载试验,研究其超高周疲劳性能.试样的疲劳失效形式为:表面失效、内部无细晶粒区（Fine granular area,FGA）失效和内部有FGA失效.为描述齿轮钢在变应力比及表面强化处理下的竞争失效机理,建立了包含三种失效模式的多重竞争疲劳失效模型.结果表明,三种疲劳失效模式的失效概率与试验数据吻合较好,为阐明齿轮钢超高周疲劳状态下疲劳裂纹萌生竞争机制提出新的评估方法.

### 论文目录

- 1 材料与实验方法

- 1.1 材料和试样

- 1.2 疲劳试验方法

- 2 结果与讨论

- 2.1 微观组织

- 2.2 力学性能和残余应力

- 2.3 S -N特征曲线

- 2.4 裂纹萌生机制

- 3 竞争失效模型

- 4 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 刘行,刘其晨,于欢,郭玉鹏,邓海龙

关键词: 超高周疲劳,应力比,渗碳,破坏机理,竞争失效

来源: 内蒙古工业大学学报(自然科学版) 2019年04期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅱ辑,工程科技Ⅰ辑

专业: 金属学及金属工艺

单位: 内蒙古工业大学机械工程学院

基金: 内蒙古工业大学科学研究项目(ZZ201801),内蒙古自治区自然科学基金(2018BS05005),内蒙古自治区其他厅局项目(2018NMKJ11)

分类号: TG142.4;TG115.5

DOI: 10.13785/j.cnki.nmggydxxbzrkxb.20190817.009

页码: 282-289

总页数: 8

文件大小: 3636K

下载量: 98

### 相关论文文献

- [1].不同应力比下锈蚀钢筋混凝土梁承载力试验研究[J]. 建筑科学 2010(11)

- [2].高应力比循环下微动疲劳裂纹萌生位置的预测分析[J]. 力学季刊 2013(02)

- [3].应力比对Ti-6Al-2Zr-1Mo-1V合金疲劳裂纹扩展行为的影响[J]. 航空材料学报 2018(03)

- [4].2524铝合金不同应力比下的疲劳裂纹扩展行为[J]. 锻压技术 2018(06)

- [5].基于应力比法的双层网壳结构抗风优化[J]. 结构工程师 2013(04)

- [6].复杂应力条件下长江口原状饱和软黏土门槛循环应力比试验研究[J]. 岩土力学 2010(04)

- [7].应力比对单晶高温合金高周疲劳行为的影响[J]. 稀有金属材料与工程 2018(11)

- [8].不同动应力比下加筋前后砾性土的动三轴试验分析[J]. 水力发电 2020(04)

- [9].智慧城市多功能杆选型研究[J]. 特种结构 2020(05)

- [10].应力比r对构件疲劳裂纹扩展的影响分析[J]. 中国工程机械学报 2008(04)

- [11].南海饱和软土单剪强度试验研究[J]. 水利水运工程学报 2016(05)

- [12].3D-C/SiC复合材料的高温疲劳性能[J]. 宇航材料工艺 2008(05)

- [13].侧限固结时应力比对粗粒土变形的影响[J]. 水运工程 2019(08)

- [14].堆石料等应力比路径三模量增量非线性模型[J]. 岩土工程学报 2008(09)

- [15].土的三维渐近状态准则[J]. 岩土工程学报 2011(05)

- [16].黄土在地铁列车荷载作用下的临界动应力比及动应变发展模型的试验研究[J]. 西安建筑科技大学学报(自然科学版) 2010(06)

- [17].应力比对热等静压Ti-6Al-4V钛合金疲劳裂纹扩展速率的影响[J]. 有色金属工程 2019(09)

- [18].应力比对D36钢腐蚀疲劳裂纹扩展的影响[J]. 腐蚀科学与防护技术 2016(02)

- [19].重塑黄土等应力比三轴压缩试验研究[J]. 人民黄河 2014(02)

- [20].等应力比路径下堆石料双屈服面弹塑性模型研究[J]. 岩石力学与工程学报 2013(01)

- [21].高应力比下路用水泥混凝土疲劳可靠度量化分析(英文)[J]. Journal of Southeast University(English Edition) 2012(01)

- [22].应力比对25Cr2Ni2MoV钢疲劳裂纹扩展门槛值的影响[J]. 物理测试 2019(01)

- [23].荷载作用下粉煤灰混凝土一维、二维碳化研究[J]. 工业建筑 2013(05)

- [24].应力比对TC4钛合金超高周疲劳失效机理的影响[J]. 工程科学学报 2019(02)

- [25].应力比对6082T651铝合金疲劳裂纹扩展行为影响[J]. 实验室科学 2019(01)

- [26].不同应力比下沉淀硬化不锈钢的超高周疲劳断裂机制[J]. 机械工程材料 2017(03)

- [27].堆石料等应力比路径四模量增量非线性模型[J]. 岩土力学 2009(05)

- [28].动荷载下深圳前海软土变形及微结构特征研究[J]. 人民长江 2020(01)

- [29].应力比对E690高强钢腐蚀疲劳裂纹扩展影响的试验研究[J]. 热加工工艺 2019(10)

- [30].应力比对铸造TC4钛合金疲劳裂纹扩展特性的影响[J]. 西安工业大学学报 2009(06)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/45f5465e04536323fe297633.html