# 侧向荷载模式论文_樊伟,刘斌

导读:本文包含了侧向荷载模式论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译，主要关键词:荷载,模式,静力,方法,不规则,桥梁,分析法。

### 侧向荷载模式论文文献综述

樊伟,刘斌[1]（2016）在《高桩承台桥梁驳船撞等效侧向荷载作用模式》一文中研究指出为正确估计桥梁结构船撞下的需求,以中国通航水域广泛采用的高桩承台桥梁为对象,从荷载模式的角度开展了驳船等效侧向荷载研究。在构建船撞等效侧向力作用模式过程中,考虑了高桩承台基础的动力特点,将其简化成两自由度体系。基于两自由度模型的振动模态、驳船冲击谱及模态组合方法,推导出了确定驳船撞下桥梁等效荷载的新方法,并在算例中运用提出的方法与现有规范静力法进行了比较。结果表明:基于模态的等效荷载作用模式与规范静力法单点集中力形式存在显着差异;规范静力法精度低,仅简单放大荷载大小,但不改变作用模式时误差仍然较大,说明荷载作用模式在确定桥梁船撞需求与能力时至关重要;采用所提出的荷载模式计算时,结构响应与动力结果吻合较好,且其计算精度对质量比和墩身-桩基刚度比不敏感。(本文来源于《中国公路学报》期刊2016年07期）

王树和,郝猷猷,高印立,宋波[2]（2009）在《能力谱与侧向荷载分布模式的关系》一文中研究指出根据结构动力学理论证明了能力谱曲线的确定与侧向荷载分布模式间存在对应关系,指出对于不同的侧向荷载模式,应采用不同的能力谱曲线转化公式并给出了具体的表达式.分别采用本文方法、传统方法和弹塑性时程分析对一个六层钢筋混凝土框架结构进行了计算,证明了本文方法计算精度更高.利用该方法,采用多种侧向荷载模式对结构进行静力弹塑性分析,能将侧向位移反应可能范围限定得更小,使人们把握实际地震反应大小的准确性得以提高.(本文来源于《北京科技大学学报》期刊2009年10期）

朱慈勉,应丹君[3]（2009）在《竖向不规则结构Pushover分析的侧向荷载分布模式研究》一文中研究指出侧向荷载分布模式的选取是Pushover分析中的一个关键问题,尤其当高振型影响显着和结构不规则时其选取直接影响Pushover分析结果。针对竖向不规则多高层结构楼层侧向刚度突变的特点,从楼层质量、侧向刚度、振型参与系数等影响因素出发,提出了一种改进的固定侧向荷载分布模式。对四种竖向不规则形式的结构在不同侧向荷载分布模式下进行Pushover分析,并与时程分析结果进行比较,研究了不同侧向荷载分布模式Pushover分析结果的有效性和适用性。计算结果表明,采用改进的侧向荷载分布模式进行Pushover分析,不但可以找出各种竖向刚度不规则形式的结构薄弱层,而且还具有较高的精度。(本文来源于《结构工程师》期刊2009年02期）

李桂林[4]（2009）在《侧向力荷载分布模式的pushover分析方法研究》一文中研究指出本文介绍了pushover方法的原理及其应用于桥梁墩柱抗震性能评价的计算过程。同时对水平荷载分布模式进行比较探讨,提出了一种新的利用线性时程分析结果的变加速度侧向力荷载分布模式。以某城市高架桥桥墩为例进行pushover方法分析,将变加速度侧向力荷载分布模式所得基底剪力-顶点位移曲线和传统侧向力荷载分布模式所得曲线及对应非线性时程分析结果比较,检验该侧向力荷载分布模式的pushover方法应用于桥墩抗震性能评价时的准确性。并将失效准则引入pushover方法中,来评价结构的抗震性能,得到结构的能力位移。(本文来源于《中国水运(下半月)》期刊2009年02期）

韩金亮[5]（2005）在《结构抗震分析中侧向荷载分布模式的研究》一文中研究指出pushover分析方法是逐渐得到广泛应用的一种评估结构抗震性能的简化方法,已被引入我国新的建筑结构抗震设计规范。侧向荷载分布的选取是结构pushover分析中的一个关键问题,尤其高阶振型影响显着时其选取直接影响Pushover分析的结果。本文列举了几种常用的侧向荷载分布模式,并对其进行了研究。在此基础上,对两个实例进行了不同荷载分布模式下的分析,并对分析结果,如结构的基底剪力——顶点位移关系、层间最大位移以及层间最大剪力进行了分析比较,并利用ANSYS分析软件对框架受地震荷载作用而破坏进行了分析。得出以下结论:(1)均匀侧向荷载分布下结构各层间位移及整体反应的计算精度最差。(2)在结构的弹性阶段,高度等效分布和弹性多振型组合分布下结构层间位移的计算精度比倒叁角分布下的好,但当结构进入塑性阶段后,两者比倒叁角分布下的计算精度差。(3)结构在弹性阶段,与固定侧向荷载分布相比,自适应分布不能改善层间位移的计算精度,但当结构进入塑性后,自适应分布下的计算精度最好。(4)适应性加载方式由于考虑了结构动力特性的变化,因而更合理;笔者提出的适应性分布模式能简化结构的分析;对较规则的结构可以用固定加载模式代替适应性加载模式。(5)应将结构的pushover曲线与结构的层间位移、楼层位移、塑性铰的分布等因素结合起来判断结构的抗震能力。(本文来源于《中国农业大学》期刊2005-03-01）

### 侧向荷载模式论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

根据结构动力学理论证明了能力谱曲线的确定与侧向荷载分布模式间存在对应关系,指出对于不同的侧向荷载模式,应采用不同的能力谱曲线转化公式并给出了具体的表达式.分别采用本文方法、传统方法和弹塑性时程分析对一个六层钢筋混凝土框架结构进行了计算,证明了本文方法计算精度更高.利用该方法,采用多种侧向荷载模式对结构进行静力弹塑性分析,能将侧向位移反应可能范围限定得更小,使人们把握实际地震反应大小的准确性得以提高.

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 侧向荷载模式论文参考文献

[1].樊伟,刘斌.高桩承台桥梁驳船撞等效侧向荷载作用模式[J].中国公路学报.2016

[2].王树和,郝猷猷,高印立,宋波.能力谱与侧向荷载分布模式的关系[J].北京科技大学学报.2009

[3].朱慈勉,应丹君.竖向不规则结构Pushover分析的侧向荷载分布模式研究[J].结构工程师.2009

[4].李桂林.侧向力荷载分布模式的pushover分析方法研究[J].中国水运(下半月).2009

[5].韩金亮.结构抗震分析中侧向荷载分布模式的研究[D].中国农业大学.2005

### 论文知识图

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/464b1e2b172e58a0e2969c63.html