# 复合铁粉论文_严义谦,蔡浩鹏,肖红波,田文华

导读:本文包含了复合铁粉论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译，主要关键词:铁粉,羰基,铁氧体,涂层,纳米,电磁,连云港。

### 复合铁粉论文文献综述

严义谦,蔡浩鹏,肖红波,田文华[1]（2017）在《聚苯胺@多孔羰基铁粉/多壁碳纳米管复合材料吸波性能研究》一文中研究指出制备了导电高分子聚苯胺包覆多孔羰基铁粉(PANI@多孔CIP)/多壁碳纳米管(MWCNT)吸波复合材料,利用振动样品磁强计(VSM)、扫描电子显微镜(SEM)、X射线衍射仪(XRD)和网络分析仪,分别研究了不同填料质量分数的复合材料微观结构及吸波性能。结果表明,聚苯胺原位聚合可以很好地包覆在PCIP表面。在1~18GHz范围内,当多壁碳纳米管质量分数保持5%不变时,随着PANI@多孔CIP质量分数从20%增加到40%时,厚度为2.5mm的复合材料反射损耗峰由-7.8dB增加到-31.5dB;当PANI@多孔CIP质量分数为40%,厚度为2.5mm时,复合材料反射损耗在-10dB以下带宽约为3.1GHz。(本文来源于《武汉理工大学学报》期刊2017年12期）

陶睿,刘朝辉,班国东,罗平[2]（2017）在《碳纤维粉-羰基铁粉复合材料的吸波性能及在涂层中的应用》一文中研究指出分别以碳纤维粉、羰基铁粉以及二者混合物为吸收剂,以石蜡为基体制备成同轴样品,采用同轴法分析了3种吸收剂的电磁参数,并考察了各吸收剂含量对其影响。将3种吸收剂与水性聚氨酯制备成吸波涂层,采用弓形法测试了涂层的吸波性能,考察了膜厚对涂层吸波性能的影响。碳纤维粉为电损耗型材料,在Ku波段(12.0~18.0 GHz)具有较大的介电损耗角正切;羰基铁粉兼具电损耗与磁损耗,但其介电损耗角正切值较小,磁损耗主要存在于S波段(2.0~4.0 GHz)和C波段(4.0~8.0 GHz)。将碳纤维粉与羰基铁粉复配作为填料(碳纤维粉与羰基铁粉的质量分别占吸收剂与树脂不挥发分总质量的25%和60%),能够充分凸显二者优点,得到吸波频带更宽、吸波性能更优的复合吸波涂层。(本文来源于《电镀与涂饰》期刊2017年22期）

陈文俊[3]（2017）在《复合助剂高能球磨对羰基铁粉低频吸波特性影响的研究》一文中研究指出羰基铁粉具有较强的吸波性能,是一种应用广泛的磁损耗型吸波材料,但是羰基铁粉易于团聚,其复介电常数大,频谱特性和低频吸收性能差,一般通过偶联剂或表面活性剂来对羰基铁粉进行表面包覆改性以降低复介电常数,采用高能球磨获得片状结构突破Snoek极限来提高复磁导率,综合改善阻抗匹配特性,从而提高吸波性能。本文旨在通过复合助剂来制备片状改性羰基铁粉吸波材料,使用扫描电子显微镜、X射线衍射仪、矢量网络分析仪对改性粉末的微观形貌、物相结构和电磁参数进行了观察和分析,并根据电磁场传输线理论模拟计算制备的吸波材料反射损耗。具体内容如下:(1)采用硅烷偶联剂(KH-560)和表面活性剂硬脂酸钙的二元复合助剂高能球磨制备改性羰基铁粉吸波材料,分析其微观形貌、物相结构和吸波性能。结果显示,二元复合助剂制备的改性粉末颗粒分散均匀,呈现出平整的片状结构,团聚现象大大减少。X射线衍射(XRD)显示改性粉末的相结构没有发生明显变化,基本都呈现出α-Fe体心立方结构。但是采用二元复合助剂制备的改性粉末和其他一元助剂相比,具有较好的低频吸波性能,材料厚度为2mm时所模拟获得的在1.8GHz处的最小反射损耗(RLmin)为-13.5d B,反射损耗(RL)小于-10d B有效吸收带宽高达0.8GHz。(2)研究二元复合助剂中不同偶联剂种类以及含量对制备的改性羰基铁粉吸波材料的微观形貌、物相结构和吸波性能的影响。结果表明,KH-560+硬脂酸钙的复合助剂中KH-560含量为2m L时,制备的改性粉末均无明显吸附堆迭情况,团聚现象较其他偶联剂含量相比明显减少。同样,采用钛酸酯偶联剂(DN-101)+硬脂酸钙的复合助剂,DN-101为2m L时也呈现出较好的微观形貌,且不同偶联剂种类以及含量所制备的改性粉末XRD都显示α-Fe体心立方结构。反射损耗计算结果显示在材料厚度为2mm时,随着偶联剂含量的增加,改性粉末的最小反射损耗都呈现出先下降后上升的趋势,损耗峰的位置先向高频移动再回到低频,有效吸收带宽(RL<-10d B)先变宽后变窄。KH-560含量为2m L的二元复合助剂,最小反射损耗在1.8GHz处是-13.5d B,有效吸收带宽(RL<-10d B)为0.8GHz;DN-101含量为2m L的二元复合助剂,最小反射损耗在2.2GHz处是-13d B,有效吸收带宽(RL<-10d B)为0.9GHz,这两者的低频吸波性能和同种类其他偶联剂含量的改性粉末相比均是较为优秀的。不同偶联剂种类对羰基铁粉的低频吸波性能影响规律相似,但程度不同;在相同含量的情况下,含有KH-560的二元复合助剂改性粉末损耗峰的位置要比含有DN-101的更向低频偏移,但最小反射损耗以及有效吸收带宽(RL<-10d B)均不相同。(3)采用KH-560+DN-101+硬脂酸钙的叁元复合助剂高能球磨制备改性羰基铁粉吸波材料,研究偶联剂的复合以及含量对其微观形貌、物相结构和吸波性能的影响。实验结果表明,偶联剂含量对叁元复合助剂改性粉末的低频吸波特性影响规律和二元复合助剂时的情形相似,在偶联剂为2m L时获得了较好的低频吸波性能,反射损耗计算结果显示在材料厚度为2mm,最小反射损耗在2GHz附近为-15.3d B,有效吸收带宽(RL<-10d B)为1GHz。由于偶联剂之间的复合产生了酯基交换反应,叁元复合助剂制备的改性粉末,在微观形貌方面呈现出介于完全片状和扁平椭圆状之间的平整、光滑微观结构;在电磁参数方面,复介电常数实部和虚部在1~4GHz频率范围均低于二元复合助剂,复磁导率实部没有明显变化,但是虚部在1~5GHz均略大于二元复合助剂,这有利于改善阻抗匹配特性;在低频吸波性能方面,损耗峰的位置在两种二元复合助剂中间,最小反射损耗更低,有效吸收带(RL<-10d B)也更宽。(本文来源于《南京邮电大学》期刊2017-10-26）

[4]（2017）在《连云港试制成功铬铁粉渣活性粉末混凝土复合保温砌块》一文中研究指出连云港市墙改办与淮海工学院共同承担的省经信委、墙改办《利用微碳铬铁粉渣研发新型墙材关键技术研究》科研课题,进入收官阶段,课题各项研究工作已基本完成。两年来,课题组通过理论研究、生产试验,确定了微碳铬铁粉渣化学激发的激发剂的优选、最佳(本文来源于《墙材革新与建筑节能》期刊2017年10期）

刚骏涛[5]（2017）在《钛掺杂钡铁氧体/羰基铁粉复合材料的制备与吸波性能研究》一文中研究指出吸波材料在电磁屏蔽,航空航天和隐身技术等领域有广泛的应用。吸波材料要求吸收性能强、频率范围宽、质量密度低,对吸波材料进行掺杂复合是主要研究方向。钡铁氧体(BaFe_(12)O_(19))的居里温度较高,磁晶各向异性和磁饱和强度较大,有较好的化学稳定性和耐腐蚀性,磁共振是钡铁氧体吸收电磁波主要方式,存在吸收频带窄,介电常数较小等缺点,过渡金属钛对钡铁氧体的掺杂可以提高其吸波性能。羰基铁粉(CIP)在8—12GHz的范围内有较好的吸波性能,但是,羰基铁粉存在质量密度高、化学稳定性差等缺点。通常将羰基铁粉与其他吸波材料复合来提高其吸波性能。本文用溶胶凝胶法制备了钛掺杂钡铁氧体,然后用物理共混法与羰基铁粉纳米复合,也尝试用静电纺丝法制备了钡铁氧体纳米纤维。将制得的样品通过XRD,红外光谱,扫描电镜,矢量网络分析仪表征。研究的主要结论:1.溶胶凝胶法制备的钛掺杂钡铁氧体在1100℃温度下煅烧结晶良好。少量的钛掺杂不影响钡铁氧体的结晶,过量的钛掺杂,会造成体系内出现Fe_2O_3杂质。2.钛掺杂钡铁氧体较钡铁氧体的吸波性能提高了。当钛掺杂量为x=0.6,涂层厚度为d=4.5mm时,BaFe_(11.4)Ti_(0.6)O_(19)在6.5GHz频率处达到最大反射损耗值-16.89dB。3.经过对BaFe_(11.4)Ti_(0.6)O_(19)/CIP不同质量配比复合材料的电磁参数分析,发现随着CIP含量的增加,介电常数的实部逐渐变大,虚部变化不明显。随着CIP含量的增加,纳米复合材料磁导率的实部呈增大趋势;磁导率的虚部增大了,提高了材料对磁场能量的损耗能力,增强了复合材料的吸波性能。说明该复合材料的吸波性能增强主要是由磁导率的虚部变化引起的。4.经过对不同钛掺杂量的钡铁氧体与CIP质量配比为1:0.3的纳米复合材料的电磁参数的分析,发现随着钛的掺入,介电常数的实部变大了;介电常数的虚部基本呈增大趋势,提高了复合材料对电场能量的损耗能力。随着钛的掺入,磁导率的实部总体呈增大趋势;磁导率的虚部变大了,提高了材料对磁场能量的损耗能力。说明该复合材料的吸波性能增强是由介电损耗和磁损耗共同变化引起的。5.通过对质量比为BaFe_(12-x)Ti_xO_(19)/CIP=1:0.3的纳米复合材料的吸波性能研究,发现当钛的掺杂量为x=0.2,涂层厚度d=4.5mm时,复合材料在5.6GHz频率处达到最大反射损耗值-30.71dB。通过控制钛的掺杂量,与CIP的配比以及涂层厚度,复合材料可实现在4.6-11.1GHz,11.7-14.4GHz频段内对电磁波有效吸收。6.用静电纺丝法制备钡铁氧体纤维,经过不同煅烧温度处理后,分析样品的结晶度及形貌变化。(本文来源于《兰州理工大学》期刊2017-04-01）

陈文俊,谢国治,王锰刚,李艳,谌静[6]（2016）在《复合助剂高能球磨对羰基铁粉低频吸波性能的影响》一文中研究指出采用单一助剂硅烷偶联剂KH-560、表面活性剂硬脂酸钙和复合助剂(KH-560+硬脂酸钙)分别通过高能球磨制备片状羰基铁粉吸波材料的样品,系统地分析研究样品的微观形貌、物相、电磁参数,并通过电磁场传输线理论模拟计算吸波涂层反射损耗。结果表明:与单一助剂样品相比,复合助剂样品团聚现象明显减少,形成了平整、光滑的片状结构;模拟计算在2 mm厚度下,反射损耗小于–10 d B,复合助剂样品带宽达到1 GHz(1.4~2.4 GHz),且在2 GHz处的反射损耗峰值也达到–15 d B,均优于单一助剂样品。复合助剂的使用可以增强偶联剂和表面活性剂在片状羰基铁粉颗粒的表面包覆效果,达到更好的介电调控目的,提高低频吸波性能。(本文来源于《电子元件与材料》期刊2016年10期）

班国东,刘朝辉,丁逸栋,林锐[7]（2016）在《羰基铁粉/纳米铁粉复合吸波涂层的频散特性》一文中研究指出针对单一吸收剂吸波涂层频散特性较差的问题,运用同轴样法制备羰基铁粉与纳米铁粉不同配比的石蜡同轴样品,测试了样品的电磁参数,研究了样品的介电常数与磁导率频谱规律,得出二者以适当配比复合后,复合吸波材料的频散特性较好。以环氧树脂-聚酰胺固化剂体系为基,按羰基铁粉和纳米铁粉的质量分数均为30%制备厚度为1.2 mm的单层吸波涂层材料,用弓形法测试其在8~18 GHz频段的反射损耗,得到最小反射值达到-19.6 dB,小于-10 dB的带宽达到5.2 GHz。(本文来源于《后勤工程学院学报》期刊2016年03期）

阳彦雄,程艳奎,刘存平,任小虎[8]（2015）在《羰基铁粉/Co_2Z铁氧体复合材料的电磁及微波吸收性能》一文中研究指出以环氧树脂为基体制备了羰基铁粉/Co2Z型铁氧体复合吸波材料。用扫描电子显微镜(SEM)观察材料内部的微观形貌;通过矢量网络分析仪(VNA)测量所制复合材料在0.4~12 GHz频段内的复介电常数和磁导率谱。分析讨论了羰基铁粉与Co2Z铁氧体的比例对复合材料电磁参数及吸波性能的影响。结果表明:随着羰基铁粉含量的增加,复合材料的介电常数与磁导率均逐渐增大;羰基铁粉的质量分数为40%,所制复合材料的吸波性能最好,当厚为2 mm,其反射损耗小于-10 d B的带宽达5.3 GHz;厚为2.8 mm,在5.1 GHz处具有-42.6 d B的最低反射损耗。(本文来源于《兵器材料科学与工程》期刊2015年04期）

扶泉海,廖伟,倪亚茹,陆春华,许仲梓[9]（2015）在《铁粉复合铝酸盐水泥基储热材料的性能研究》一文中研究指出本文研究了掺铁粉的铝酸盐水泥基复合储热材料在高温下的热性能和力学性能,根据储热材料在太阳能热发电中的应用要求,分别选择了105℃,350℃和900℃作为样品的热处理温度。并且使用了X射线衍射(XRD),场发射扫描电子显微镜(FESEM)和热导率常数测试仪表征水泥基储热材料的物相及性能的变化。结果表明,掺入铁粉后水泥基储热材料的热性能得到了明显提升。(本文来源于《硅酸盐通报》期刊2015年06期）

杜佩雯,党宏钰,张永祥[10]（2015）在《改性沸石和铁粉的复合材料处理水中六价铬的研究》一文中研究指出利用海藻酸盐的凝胶化将零价铁粉固定于改性沸石表面,制得复合材料,以期在保留改性沸石的吸附性的同时增加铁粉的还原性.复合材料的扫描电镜图片可以看出铁粉分散嵌于海藻酸钙薄层,同时海藻酸钙不会阻碍Cr(VI)与改性沸石的接触.实验考察材料去除水中Cr(VI)性能,结果表明:复合材料,改性沸石,铁粉的除Cr(VI)效率分别为:74.1%,38.4%,9.1%,这得益于改性沸石和铁粉相互的协同作用.对反应后复合材料进行XPS检测,其表面含有Cr3+,Cr6+表明了材料吸附能力同时还具有还原性.并且对Cr(VI)去除的现象能用伪二级吸附动力学方程描述.平衡吸附量qe和反应速率常数k呈相反的变化趋势.铁粉含量为5.4%的材料性能较好:qe为0.96mg/g,k为0.011g/(mg?h);在Cr(VI)浓度为70mg/L时,上述铁含量的复合材料仍具有较高的处理性能,其qe和k分别为1.29mg/g,0.0094g/(mg?h).(本文来源于《中国环境科学》期刊2015年05期）

### 复合铁粉论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

分别以碳纤维粉、羰基铁粉以及二者混合物为吸收剂,以石蜡为基体制备成同轴样品,采用同轴法分析了3种吸收剂的电磁参数,并考察了各吸收剂含量对其影响。将3种吸收剂与水性聚氨酯制备成吸波涂层,采用弓形法测试了涂层的吸波性能,考察了膜厚对涂层吸波性能的影响。碳纤维粉为电损耗型材料,在Ku波段(12.0~18.0 GHz)具有较大的介电损耗角正切;羰基铁粉兼具电损耗与磁损耗,但其介电损耗角正切值较小,磁损耗主要存在于S波段(2.0~4.0 GHz)和C波段(4.0~8.0 GHz)。将碳纤维粉与羰基铁粉复配作为填料(碳纤维粉与羰基铁粉的质量分别占吸收剂与树脂不挥发分总质量的25%和60%),能够充分凸显二者优点,得到吸波频带更宽、吸波性能更优的复合吸波涂层。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 复合铁粉论文参考文献

[1].严义谦,蔡浩鹏,肖红波,田文华.聚苯胺@多孔羰基铁粉/多壁碳纳米管复合材料吸波性能研究[J].武汉理工大学学报.2017

[2].陶睿,刘朝辉,班国东,罗平.碳纤维粉-羰基铁粉复合材料的吸波性能及在涂层中的应用[J].电镀与涂饰.2017

[3].陈文俊.复合助剂高能球磨对羰基铁粉低频吸波特性影响的研究[D].南京邮电大学.2017

[4]..连云港试制成功铬铁粉渣活性粉末混凝土复合保温砌块[J].墙材革新与建筑节能.2017

[5].刚骏涛.钛掺杂钡铁氧体/羰基铁粉复合材料的制备与吸波性能研究[D].兰州理工大学.2017

[6].陈文俊,谢国治,王锰刚,李艳,谌静.复合助剂高能球磨对羰基铁粉低频吸波性能的影响[J].电子元件与材料.2016

[7].班国东,刘朝辉,丁逸栋,林锐.羰基铁粉/纳米铁粉复合吸波涂层的频散特性[J].后勤工程学院学报.2016

[8].阳彦雄,程艳奎,刘存平,任小虎.羰基铁粉/Co_2Z铁氧体复合材料的电磁及微波吸收性能[J].兵器材料科学与工程.2015

[9].扶泉海,廖伟,倪亚茹,陆春华,许仲梓.铁粉复合铝酸盐水泥基储热材料的性能研究[J].硅酸盐通报.2015

[10].杜佩雯,党宏钰,张永祥.改性沸石和铁粉的复合材料处理水中六价铬的研究[J].中国环境科学.2015

### 论文知识图

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/467050eccbec8d9a83148f98.html