# SiO2纳米颗粒与十六烷基二甲基乙基溴化铵协同构建CO2/水乳液及其表征

### 论文摘要

利用SiO2纳米颗粒与阳离子表面活性剂十六烷基二甲基乙基溴化铵（EHDAB）协同构建CO2/水乳液,通过破乳时间、Zeta电位、吸附等温线、界面张力以及表观黏度的测试,研究了EHDAB在SiO2颗粒表面的吸附情况及对所构建乳液稳定性的影响。实验结果表明,对于EHDAB/SiO2构建的乳液,随EHDAB含量的增加,乳液稳定性先增加后降低,然后趋于稳定,且热稳定性较好。EHDAB与SiO2的质量浓度比为0.1时,所构建乳液的稳定性最高。EHDAB主要用于乳液的形成,SiO2纳米颗粒则用于增强乳液的稳定性,固体颗粒稳定乳液的机理主要为机械阻隔机理。

### 论文目录

- 1 实验部分

- 1.1 原料

- 1.2 EHDAB/SiO2混合分散体系的制备

- 1.3 乳液制备及稳定性测试

- 1.4 测试表征

- 2 结果与讨论

- 2.1 乳液稳定性

- 2.2 SiO2在EHDAB溶液中的Zeta电位与粒径分布

- 2.3 EHDAB在SiO2颗粒表面的吸附量

- 2.4 EHDAB/SiO2分散体系的表面张力

- 2.5 C/W乳液的表观黏度

- 3 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 朱梦雅,胡冬冬,包磊,赵玲,刘涛

关键词: 纳米颗粒,表面活性剂,协同作用,水乳液

来源: 石油化工 2019年08期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑

专业: 有机化工

单位: 华东理工大学化学工程联合国家重点实验室

基金: 国家自然科学基金项目（21676081）

分类号: TQ423

页码: 826-831

总页数: 6

文件大小: 1012K

下载量: 66

### 相关论文文献

- [1].乳化工艺对乳液液晶形成及稳定性的影响[J]. 广东化工 2020(06)

- [2].超声作用下乳蛋白-磷脂复合体系对人乳脂类似物乳液形成与稳定的影响[J]. 食品与发酵工业 2020(08)

- [3].天然乳液在内墙涂料中的应用[J]. 广东化工 2020(09)

- [4].电场与拉伸流场共同作用下双重乳液形变特性研究[J]. 工程热物理学报 2020(05)

- [5].环保型PTFE分散乳液真空浓缩工业技术研究[J]. 化工设计通讯 2020(05)

- [6].PTFE乳液喷涂制品临界开裂厚度的影响因素探讨[J]. 有机氟工业 2020(03)

- [7].双重乳液的制备及应用研究进展[J]. 食品与机械 2020(09)

- [8].有机乳液改性水性无机富锌底漆的制备及其性能研究[J]. 建筑科技 2018(03)

- [9].多彩用分散相乳液和纤维素的筛选[J]. 涂料技术与文摘 2017(01)

- [10].影响乳清分离蛋白和酪蛋白乳液物理稳定性因素研究[J]. 陕西科技大学学报(自然科学版) 2016(04)

- [11].二氧化碳乳液微观稳定性实验研究[J]. 特种油气藏 2015(05)

- [12].夏季补水,如何选择合适的护肤乳液[J]. 黄河.黄土.黄种人 2019(11)

- [13].睡前保养,你做对了吗[J]. 家庭医药(快乐养生) 2012(04)

- [14].乳霜还是乳液肌肤说了算[J]. 医药保健杂志 2008(07)

- [15].复合型乳液拓扑结构调控及其应用研究进展[J]. 精细化工 2020(05)

- [16].醋丙乳液改性豆胶性能的研究[J]. 中国人造板 2020(08)

- [17].食品乳液凝胶的制备及其应用研究进展[J]. 食品科学 2019(03)

- [18].铝加工中废乳液的处理工艺改进[J]. 云南冶金 2015(03)

- [19].欢迎订阅2015年《乳液科学与技术》杂志[J]. 食品与发酵工业 2014(10)

- [20].他克莫司眼用乳液的质量控制[J]. 中国现代应用药学 2009(11)

- [21].乌拉草乳液配方筛选及其保湿功能评价[J]. 大众标准化 2019(18)

- [22].胶乳液改善水泥石性能研究[J]. 当代化工 2019(01)

- [23].苯丙耐污渍乳液的耐污渍影响因素研究[J]. 中国涂料 2016(12)

- [24].高性能羟丙乳液研究与应用[J]. 中国涂料 2017(06)

- [25].废乳液处理工艺的设计及改进[J]. 有色金属加工 2015(03)

- [26].相变乳液的制备、性能与应用[J]. 材料科学与工程学报 2013(01)

- [27].聚(α-甲基苯乙烯/甲基丙烯酸丁酯)无皂乳液的合成与性能[J]. 涂料工业 2012(05)

- [28].改性工艺对电石渣乳液活性的影响[J]. 化工进展 2010(01)

- [29].中医乳液学说[J]. 中医杂志 2010(S2)

- [30].常温下自交联核壳乳液的制备[J]. 中国印刷与包装研究 2010(S1)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/46809bfac2e15e0de38132b6.html