# 碳纤维和尼龙纤维对TiAl合金型壳退让性的影响

### 论文摘要

为了改善TiAl合金精密铸造用氧化锆陶瓷型壳的退让性,利用电子万能试验机和扫描电子显微镜对添加不同含量碳纤维和尼龙纤维后的型壳退让性进行了测试.结果表明,添加少量碳纤维可以提高型壳湿强度并降低型壳室温和高温干强度,但当所添加碳纤维的质量分数达到10%后,会同时提高型壳的三种强度.当尼龙纤维的质量分数处于10%以内时,型壳三种强度均会降低.当碳纤维的质量分数达到5%时,型壳的湿强度和室温干强度可分别提高51. 9%和20. 7%,高温干强度降低8. 5%,同时改善了型壳的退让性并降低了铸件的裂纹倾向.

### 论文目录

- 1 材料与方法

- 1.1 型壳制备

- 1.2 抗弯强度测试

- 2 结果与分析

- 2.1 抗弯强度

- 2.2 微观结构分析

- 3 TiAl合金工字梁铸件

- 4 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 任玉艳,张双琪,包春玲,张志勇

关键词: 精密铸造,合金,陶瓷型壳,碳纤维,尼龙纤维,抗弯强度,退让性,铸件裂纹

来源: 沈阳工业大学学报 2019年04期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅱ辑,工程科技Ⅰ辑

专业: 金属学及金属工艺

单位: 沈阳工业大学材料科学与工程学院,沈阳铸造研究所钛合金事业部

基金: 辽宁省教育厅科学技术研究项目(LGD2016017),辽宁省科学技术计划项目(20170540888)

分类号: TG146.23;TG249.5

页码: 383-389

总页数: 7

文件大小: 495K

下载量: 82

### 相关论文文献

- [1].熔模精密铸造陶瓷型壳面层脱落研究[J]. 东方汽轮机 2019(04)

- [2].尼龙66纤维混杂刚玉砂对复合纤维型壳性能的影响[J]. 复合材料学报 2020(04)

- [3].一种加速型壳干燥的装置[J]. 特种铸造及有色合金 2017(04)

- [4].艺术铸造型壳焙烧与浇铸温度控制[J]. 中国铸造装备与技术 2016(03)

- [5].熔模铸造型壳变形等缺陷分析[J]. 凿岩机械气动工具 2014(04)

- [6].熔模铸造型壳缺陷分析[J]. 金属加工(热加工) 2015(01)

- [7].水玻璃型壳熔模铸造制壳工艺过程控制[J]. 科技致富向导 2012(35)

- [8].熔模铸造型壳缺陷产生原因与防止[J]. 金属加工(热加工) 2015(13)

- [9].钛合金熔模铸造型壳制备技术研究现状[J]. 铸造 2012(12)

- [10].定向凝固用陶瓷型壳高温力学性能研究现状[J]. 特种铸造及有色合金 2010(10)

- [11].氮化硼基复合陶瓷型壳的抗钛液冲蚀能力[J]. 硅酸盐学报 2009(12)

- [12].电熔刚玉制造型壳面层的应用研究[J]. 科教导刊(下旬) 2016(10)

- [13].精铸型壳快速制造及铸造工艺研究[J]. 铸造 2014(05)

- [14].硅溶胶制壳及型壳质量[J]. 民营科技 2013(08)

- [15].型壳参数对定向凝固两相区温度梯度的影响[J]. 铸造技术 2012(05)

- [16].熔模精密铸造型壳局部淬水工艺探讨[J]. 特种铸造及有色合金 2012(10)

- [17].基于泡沫模原型的消失模复合型壳制备工艺[J]. 特种铸造及有色合金 2010(02)

- [18].精密铸造废弃型壳的回收与再利用[J]. 特种铸造及有色合金 2009(07)

- [19].氮化硼基复合型壳与钛镍合金界面反应的研究[J]. 热加工工艺 2008(05)

- [20].一种陶瓷型壳高温性能研究[J]. 铸造 2012(06)

- [21].不同型壳材料条件下钛合金显微组织及界面反应[J]. 中国科技论文在线 2010(04)

- [22].镁合金消失模壳型铸造中型壳的制备及工艺研究[J]. 铸造技术 2013(02)

- [23].钛合金熔模铸造二醋酸锆-氧化钇型壳的回溶及影响（英文）[J]. 稀有金属材料与工程 2016(02)

- [24].熔模铸造型壳缺陷分析[J]. 金属加工(热加工) 2014(17)

- [25].熔模精密铸造型壳局部保温工艺探讨[J]. 特种铸造及有色合金 2012(08)

- [26].废弃型壳砂混凝土的基本力学性能研究[J]. 宁波大学学报(理工版) 2008(03)

- [27].复杂薄壁航空钛合金精密铸造型壳溃散性研究[J]. 材料开发与应用 2020(03)

- [28].熔模精密铸造用陶瓷型壳脱蜡开裂研究及解决方法[J]. 东方汽轮机 2017(04)

- [29].钛合金熔模铸造陶瓷型壳制备及回收研究现状[J]. 新材料产业 2015(02)

- [30].型壳预热及浇注温度对某联体叶片铸造成形性的影响[J]. 铸造 2012(08)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/46fa1a06fd615a11f7b56045.html