# 磷酸三钠缓蚀性能影响因素研究

### 论文摘要

为给磷酸三钠的应用提供指导,系统研究了磷酸三钠缓蚀性能的影响因素。采用静态失重法、动电位极化曲线法和电化学交流阻抗法,评价了磷酸三钠对某一联合站污水的缓蚀效果,并研究了污水介质中钙镁离子含量、含氧量和温度对其缓蚀性能的影响。结果表明,磷酸三钠作为一种阳极型缓蚀剂,当其质量浓度大于25 mg/L时才有明显的缓蚀效果,在应用过程中必须注意使用浓度要高于最低有效浓度。并且钙镁离子的存在和温度的升高会抑制磷酸三钠的缓蚀效果,而适当的氧气含量可促进钢铁表面氧化膜的形成,进一步促进缓蚀作用。此外现场实践表明,磷酸三钠作为一种廉价的缓蚀剂具有良好的应用效果。

### 论文目录

- 1 实验部分

- 1.1 实验材料和仪器

- 1.2 实验方法

- 2 实验结果与讨论

- 2.1 水质分析结果

- 2.2 磷酸三钠使用浓度的影响

- 2.3 钙镁离子浓度的影响

- 2.4 温度的影响

- 2.5 溶解氧的影响

- 2.6 现场应用

- 3 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 戚元久

关键词: 油田污水,缓蚀剂,磷酸三钠,极化曲线,交流阻抗

来源: 无机盐工业 2019年08期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑

专业: 金属学及金属工艺

单位: 新疆油田公司新港公司稀油作业区

分类号: TG174.42

页码: 52-55

总页数: 4

文件大小: 1219K

下载量: 71

### 相关论文文献

- [1].工业磷酸三钠重量法误差浅析[J]. 山东化工 2019(22)

- [2].加拿大拟准许磷酸三钠用于相关食品[J]. 食品工业 2013(03)

- [3].加拿大拟提出食品添加剂磷酸三钠用于相关食品建议[J]. 分析测试学报 2013(02)

- [4].加拿大批准焦磷酸三钠作为食品添加剂使用[J]. 食品与生物技术学报 2014(11)

- [5].不同浸泡工艺及添加剂对秘鲁鱿鱼除酸效果的影响[J]. 江西水产科技 2019(05)

- [6].磷酸三钠淋洗法去除肉鸡表面细菌效果比较[J]. 肉类工业 2010(06)

- [7].垃圾焚烧发电厂余热锅炉的碱煮清洗[J]. 清洗世界 2017(05)

- [8].磷酸三钠十二水合物脱水过程的研究[J]. 化学工业与工程 2018(04)

- [9].氯溴异氰尿酸及其复配药液对家蚕主要病原体的消毒效果试验[J]. 蚕业科学 2013(01)

- [10].络合剂对磷酸二氢钾结晶除杂净化的作用[J]. 云南化工 2019(04)

- [11].冶炼厂含砷、镉高浓度污水处理技术[J]. 有色冶金设计与研究 2008(06)

- [12].制定《食品添加剂磷酸三钠》国家标准概况[J]. 中国石油和化工标准与质量 2008(12)

- [13].两期氯化氢合成装置的工艺分析与对比[J]. 氯碱工业 2018(11)

- [14].催化装置取热汽包炉水质量控制影响因素分析和对策[J]. 云南化工 2018(07)

- [15].锅炉中硫酸盐和硅酸盐垢的化学清洗[J]. 应用化工 2018(10)

- [16].磷酸盐沉淀法从低浓度含锂溶液中回收锂的研究[J]. 矿冶工程 2016(05)

- [17].光谱检测水体中磷酸三钠浓度的实验研究[J]. 光谱学与光谱分析 2020(10)

- [18].春播种子“洗澡”辨优劣[J]. 农家参谋 2017(09)

- [19].不同形貌Co_3O_4和NiO的可控合成及光学性质[J]. 无机化学学报 2012(07)

- [20].蚕用消毒剂亚迪欣的产品质量检测分析[J]. 蚕业科学 2008(04)

- [21].福清核电厂磷酸三钠加药系统改进方案探讨[J]. 科技视界 2016(11)

- [22].大棚蔬菜生产育苗技术[J]. 河北农业科技 2008(11)

- [23].番茄病虫害防治技术[J]. 河南农业 2008(15)

- [24].磷酸铁锂废料中磷、铁、锂的综合回收[J]. 矿冶工程 2018(03)

- [25].亚临界汽包炉炉水低磷酸盐-低氢氧化钠处理的应用探讨[J]. 浙江电力 2012(08)

- [26].早春大棚辣椒的综合防治[J]. 北京农业 2011(07)

- [27].如何防治辣椒病虫害[J]. 农民致富之友 2011(01)

- [28].春季栽植小果番茄技术[J]. 农业工程技术(温室园艺) 2008(05)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/4731b82e2cda8ac734ca5d51.html