# 添加纳米白炭黑对锶铁氧体/PPS复合材料结构和力学性能的影响

### 论文摘要

采用熔融共混法,以纳米白炭黑为增韧剂改性锶铁氧体/聚苯硫醚(PPS)复合材料,分别通过简支梁摆锤冲击测试仪、万能试验机、差示扫描量热仪(DSC)和毛细管流变仪探究了不同添加量的纳米白炭黑对复合材料各项力学性能、熔融/结晶行为和流变行为的影响。结果发现,适量纳米白炭黑的添加可以改变PPS的结晶行为,显著提升复合材料的冲击强度和韧性,但也会导致复合材料的加工流动性下降。

### 论文目录

- 1 实验部分

- 1.1 实验原料

- 1.2 实验设备

- 1.3 试样制备

- 1.4 测试与表征

- 2 结果与讨论

- 2.1 傅里叶变换红外光谱 （FTIR）

- 2.2 Sr-ferrite/PPS/nano-SiO2复合材料力学性能

- 2.3 Sr-ferrite/PPS/nano-SiO2复合材料熔融和结晶行为

- 2.4 Sr-ferrite/PPS/nano-SiO2复合材料流变行为

- 2.5 Sr-ferrite/PPS/nano-SiO2复合材料微观形貌

- 3 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 周益栋,乔梁,郑精武,蔡伟,余靓,李旺昌,应耀,车声雷

关键词: 聚苯硫醚,锶铁氧体,纳米白炭黑,冲击强度

来源: 塑料工业 2019年01期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑

专业: 材料科学

单位: 浙江工业大学材料科学与工程学院磁电功能材料研究所

分类号: TB33

页码: 121-125

总页数: 5

文件大小: 197K

下载量: 101

### 相关论文文献

- [1].锶铁氧体改性研究现状与进展[J]. 磁性材料及器件 2018(01)

- [2].二次复合添加对锶铁氧体磁性的影响[J]. 磁性材料及器件 2017(04)

- [3].掺钕锶铁氧体纳米粉体制备及其性能研究[J]. 实验技术与管理 2017(09)

- [4].碳酸盐掺加量对M型钙锶铁氧体磁性能的影响[J]. 现代矿业 2017(08)

- [5].基于电子顺磁共振的锶铁氧体磁特性研究[J]. 物理学报 2015(10)

- [6].离子取代的M型锶铁氧体研究现状和进展[J]. 信息记录材料 2015(04)

- [7].摩尔比对M型锶铁氧体的耐电压参数的影响[J]. 梅山科技 2020(03)

- [8].锶铁氧体稳定悬浮液的制备及电泳沉积[J]. 功能材料 2014(10)

- [9].山梨糖醇对锶铁氧体结构和磁性能的影响[J]. 中国陶瓷 2014(04)

- [10].稀土钕锶铁氧体磁体的制备与磁性能分析[J]. 山西大学学报(自然科学版) 2020(01)

- [11].掺杂W型锶铁氧体的制备及磁性能研究[J]. 新技术新工艺 2008(11)

- [12].镧掺杂锶铁氧体/聚苯胺纳米复合材料的制备及电磁性能[J]. 航空材料学报 2011(06)

- [13].锶铁氧体微管的制备及镧掺杂对其性能的影响[J]. 稀有金属材料与工程 2010(04)

- [14].共沉淀法制备的锶铁氧体磁粉的结构、形貌及磁性能(英文)[J]. 材料导报 2012(10)

- [15].X射线荧光光谱法测定锶铁氧体半成品中铁、锶、硅[J]. 理化检验(化学分册) 2011(05)

- [16].不同类型分散剂对纯锶铁氧体磁性能影响的研究[J]. 广东化工 2011(08)

- [17].M型锶铁氧体纳米纤维静电纺丝和磁性能[J]. 无机材料学报 2010(01)

- [18].M型锶铁氧体中空纤维的制备和表征[J]. 无机材料学报 2009(04)

- [19].各向异性永磁锶铁氧体的晶粒取向与磁性[J]. 北京科技大学学报 2008(05)

- [20].钕掺杂对M型锶铁氧体结构和磁性能的影响[J]. 磁性材料及器件 2008(05)

- [21].锶铁氧体/尼龙12磁性复合材料的结构与性能[J]. 塑料工业 2019(02)

- [22].钇掺杂M型锶铁氧体的结构与磁性能研究[J]. 材料导报 2014(10)

- [23].锶铁氧体矫顽力和剩磁增强的机理分析(英文)[J]. 安徽大学学报(自然科学版) 2014(02)

- [24].电泳沉积法制备锶铁氧体厚膜[J]. 材料导报 2014(04)

- [25].锶铁氧体负载磁性酸催化剂的制备和性能研究[J]. 功能材料 2011(07)

- [26].永磁铁氧体的制备工艺和发展动态[J]. 山东陶瓷 2011(05)

- [27].微波辅助溶胶-凝胶法合成纳米晶锶铁氧体及其磁性能[J]. 稀有金属材料与工程 2010(S1)

- [28].La-Ca-Co-Zn掺杂M型锶铁氧体的相变和磁性能（英文）[J]. 稀有金属材料与工程 2019(08)

- [29].因子设计在锶铁氧体添加剂优化中的应用[J]. 安徽工业大学学报(自然科学版) 2010(S1)

- [30].Sm-Cu离子取代锶铁氧体制备与磁性能研究[J]. 哈尔滨理工大学学报 2019(03)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/478b17a143a30fbec1273fbe.html