# 复合掺杂与包覆对尖晶石锰酸锂结构和性能的影响

### 论文摘要

采用固相烧结法与湿法包覆工艺,研究复合掺杂与包覆改性对尖晶石锰酸锂材料性能的影响。采用XRD、SEM、比表面积、振实密度以及电化学分析,发现在复合掺杂适量的Nb元素和Mg元素的基础上,以异丙醇铝为原材料,采用液相湿法对其颗粒表面包覆0.15%的Al2O3,样品可获得最优的电化学性能,0.5 C放电比容量为115.73 mA·h/g,100周循环后比容量衰减至113.67 mA·h/g,容量保持率仍高达98.22%。

### 论文目录

- 1 实验部分

- 1.1 材料合成

- 1.2 材料的分析与表征

- 1.3 电池制备及其性能测试

- 2 实验结果与讨论

- 2.1 样品的X射线衍射分析

- 2.2 尖晶石锰酸锂样品粒度分析

- 2.3 尖晶石锰酸锂其他物理性能

- 2.4 微观形貌分析

- 2.5 电化学性能

- 3 结 论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 李春流,闫冠杰,卢道焕,黄炳行,李剑,詹海清

关键词: 固相烧结,湿法包覆,尖晶石锰酸锂,锂离子电池

来源: 中国锰业 2019年02期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑,工程科技Ⅱ辑

专业: 电力工业

单位: 中信大锰矿业有限责任公司崇左分公司,中信大锰矿有限责任公司

分类号: TM912

DOI: 10.14101/j.cnki.issn.1002-4336.2019.02.003

页码: 9-12

总页数: 4

文件大小: 790K

下载量: 206

### 相关论文文献

- [1].《镍锰酸锂》国家标准解读[J]. 世界有色金属 2020(16)

- [2].锂电池正极材料镍钴锰酸锂中钴含量的测定[J]. 中国锰业 2018(02)

- [3].锰酸锂电池铅源添加对性能影响的计算机分析[J]. 电源技术 2017(03)

- [4].锰酸锂材料电池表观活化能的数学分析[J]. 电源技术 2017(10)

- [5].锂离子电池正极材料锰酸锂表面改性研究进展[J]. 山东陶瓷 2014(05)

- [6].锰酸锂合成方法的研究进展[J]. 中国粉体工业 2018(01)

- [7].X射线能谱法测定镍钴锰酸锂中镍、钴、锰三元素摩尔比[J]. 中国无机分析化学 2020(01)

- [8].空气气氛中新型锰酸锂电池正极材料的合成[J]. 电源技术 2018(09)

- [9].启停锰酸锂电池表面材料改性及性能分析[J]. 电源技术 2018(09)

- [10].镍锰酸锂的固相法合成及结构分析[J]. 化工新型材料 2017(09)

- [11].高温型锰酸锂正极材料的晶体形貌控制和电化学性能[J]. 科学通报 2013(32)

- [12].锰酸锂表面改性提高循环性能的研究进展[J]. 材料导报 2012(13)

- [13].用于锂离子电池球形锰酸锂的工业化制备研究[J]. 硅酸盐通报 2011(05)

- [14].锂离子电池正极材料锰酸锂的改性[J]. 无机盐工业 2010(07)

- [15].机械研磨和包覆改性制备高性能镍锰酸锂材料[J]. 化工新型材料 2020(02)

- [16].锂离子电池正极材料锰酸锂掺杂改性研究进展[J]. 无机盐工业 2018(06)

- [17].尖晶石锰酸锂电池离子改性后的循环性能研究[J]. 电源技术 2018(08)

- [18].高压镍锰酸锂电池电解液体系探索研究[J]. 电池工业 2016(01)

- [19].动力电池正极材料锰酸锂的改性及发展前景[J]. 电源技术 2017(09)

- [20].复合掺杂改性尖晶石型锰酸锂的研制[J]. 咸宁学院学报 2011(12)

- [21].低温固相法合成锰酸锂及其储锂性能研究[J]. 广东化工 2019(05)

- [22].锰酸锂电池正极材料晶体图像分析及性能测试[J]. 电源技术 2018(08)

- [23].电动汽车锰酸锂电池中锰的回收和处理研究[J]. 中国锰业 2016(06)

- [24].锰酸锂电池掺杂钴镍对电化学性能影响研究[J]. 电源技术 2017(07)

- [25].铬离子掺杂锰酸锂电池高温溶解性的图像分析[J]. 电源技术 2017(08)

- [26].多层基底沉淀法制备镍钴锰酸锂的研究[J]. 材料研究与应用 2014(01)

- [27].一种精确测定尖晶石型锰酸锂晶胞参数的方法[J]. 电源技术 2013(05)

- [28].锂离子电池正极材料锰酸锂的改性研究[J]. 无机盐工业 2009(10)

- [29].尖晶石锰酸锂表面包覆改性材料作用机理研究进展[J]. 功能材料 2017(11)

- [30].多孔微米镍锰酸锂正极材料的制备及性能研究[J]. 河南化工 2018(07)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/47abc450f947beb9616a3115.html