# CAN FD与TCP/IP网关的设计与实现

### 论文摘要

目前汽车CAN总线网络负载日益增加,CAN FD总线作为新技术,在未来有可能取代CAN总线而成为新一代汽车总线网络。针对汽车总线网络和以太网互通互联的问题,在研究CAN FD协议的基础上,本文设计了以ATMEL公司的SAM E54系列单片机作为主控制器的CAN FD-TCP/IP网关。该网关以ATA6561作为CAN FD收发器,KSZ8091作为以太网PHY,利用Lw IP （Light weight Internet Protocol）协议栈将TCP/IP和CAN FD数据进行协议转换,实现CAN FD网络和终端互联网设备的信息交互,该网关工作正常,能够为新一代网联汽车搭载CAN FD技术提供参考。

### 论文目录

- 0 引言

- 1 CAN FD总线介绍

- 2 网关系统硬件设计

- 2.1 CAN FD模块硬件设计

- 2.2 以太网模块硬件设计

- 2.3 存储模块

- 3 软件设计

- 3.1 CAN FD网络接口模块

- 3.1.1 CAN FD波特率选择

- 3.1.2 CAN FD收发程序设计

- 3.2 TCP/IP网络接口模块

- 3.3 协议转换模块

- 4 系统功能测试

- 5 结束语

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 周琦,龚元明

关键词: 总线,以太网,网关,车联网

来源: 智能计算机与应用 2019年05期

年度: 2019

分类: 信息科技,工程科技Ⅱ辑

专业: 汽车工业

单位: 上海工程技术大学机械与汽车工程学院

分类号: U463.6

页码: 40-44+49

总页数: 6

文件大小: 3094K

下载量: 124

### 相关论文文献

- [1].电力市场环境下家庭智慧能源网关概念及设计[J]. 无线互联科技 2017(05)

- [2].基于云计算的信息网关安全验证方法研究[J]. 自动化与仪器仪表 2020(07)

- [3].不能过度依赖网关[J]. 网络安全和信息化 2017(04)

- [4].物联网ZigBee网关的设计与实现方法[J]. 电子技术与软件工程 2016(24)

- [5].企业网关虚拟化研究与部署[J]. 电信网技术 2016(01)

- [6].面向未来网络的移动分组域网关演进分析[J]. 电信网技术 2015(08)

- [7].企业网关技术和应用研究[J]. 信息通信 2013(08)

- [8].解析“下一代防火墙、下一代网关”[J]. 信息安全与通信保密 2012(07)

- [9].Technicolor特艺集团新推3款网关[J]. 电信网技术 2010(12)

- [10].基于电子商务的支付网关研究[J]. 硅谷 2009(02)

- [11].主题网关的发展趋势研究[J]. 兰台世界 2009(06)

- [12].基于差分传输的千兆加速网关[J]. 计算机应用与软件 2017(06)

- [13].行业网关在通信行业信息化的应用[J]. 数字通信世界 2015(05)

- [14].多网关自动切换,内外双网通行无阻[J]. 电脑爱好者 2010(03)

- [15].物联网网关的设计与实现[J]. 广东通信技术 2012(04)

- [16].国内学科信息主题网关发展研究[J]. 河南理工大学学报(社会科学版) 2011(02)

- [17].我国主题网关的发展状况及其存在的若干问题[J]. 现代情报 2008(06)

- [18].一种基于应用网关的呼叫中心平台[J]. 沈阳师范大学学报(自然科学版) 2008(04)

- [19].汽车网关标准将提升车辆信息安全水平[J]. 智能网联汽车 2020(03)

- [20].列车多协议通用网关的设计与实现[J]. 工业控制计算机 2017(08)

- [21].物联网中的网关接入技术问题探讨[J]. 中外企业家 2014(17)

- [22].基于云存储网关的两点优化设计[J]. 计算机光盘软件与应用 2013(04)

- [23].支付网关功能及安全浅析[J]. 计算机光盘软件与应用 2012(22)

- [24].一种安全隧道网关的设计与实现[J]. 微电子学与计算机 2011(04)

- [25].国内首款可编程网关腾控TG900P全新上市[J]. 工矿自动化 2011(06)

- [26].一种自适应的动态多机制网关发现算法[J]. 哈尔滨工程大学学报 2010(05)

- [27].移动自组网网关的能源感知[J]. 哈尔滨工业大学学报 2009(09)

- [28].基于天翼云对象存储的存储网关建设研究[J]. 江苏通信 2020(04)

- [29].详析网关管理机制[J]. 网络安全和信息化 2019(10)

- [30].模拟和防范假冒网关[J]. 网络安全和信息化 2018(03)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/47ad49ec36dea3c42b561672.html