# 供热通风与空调工程施工技术及节能控制措施分析赵为

沈阳农垦建设集团公司辽宁沈阳110000

摘要：现代高层建筑不仅对建筑应用的安全性和基本质量提出了较高的要求，而且对服务体系的建设形成了新的要求。施工人员在进行现代高层建筑施工活动时，需要协调建筑内部的各种基本服务系统，使建筑更加全面。在施工活动中，施工人员往往需要做好电气施工活动。确保建筑物的安全防护系统、防火系统和空调系统正常运行。供暖工程是现代建筑的重要配套工程。施工人员不仅要通过科学的施工行为保证供暖工程的顺利施工，还要解决节能控制问题。

关键词：供热通风；空调工程；施工技术；节能控制措施

导言：随着我国现代化进程的不断加快，我国各项事业都进入了新的发展阶段。人民生活水平的提高，对生活条件的要求也越来越高。现代建筑技术的发展，使得人们的日常生活需要得到考虑，生活环境得到优化。空调工程中的供暖通风是现代建筑中的一个重要课题。改善生活环境，提高人们的生活质量是非常重要的。但是，由于工程相对复杂，工程工作量大，实际施工过程中存在很多问题，给供暖通风空调系统带来了严重的隐患，而严重的会直接影响人们的生产和生活。因此，本文对现阶段我国建筑施工工程中供热通风于空调工程施工过程中出现的问题进行了深入的调查和分析，并以此为依据，提出了相应的措施来保证工程的质量。

1现阶段供热通风与空调工程施工中存在的问题

在整个施工过程中，供暖通风和空调工程施工作为一种新的施工过程，虽然相关技术在现阶段已经成熟，但由于对安装人员的专业技术要求较高，而在实际安装量较大的工程中，因此，许多施工单位经常将这项工作委托给专业的安装公司。然而，由于安装公司对整个工程的具体细节缺乏了解，很容易在安装过程中造成各种问题。此外，一些安装公司受到客观因素的影响，因此目前在供暖通风和空调工程建设中存在许多问题。

1.1材料设备质量不能保证

在实际的供暖通风和空调施工过程中，为了降低生产成本，最大限度地提高效益，一些安装单位往往会选择价格相对较低的材料。这种材料通常有很大的质量问题。一旦应用到工程中，较轻的一个会缩短设备的使用寿命，较重的一个会容易造成安全事故。例如，建造供暖和通风以及空调项目所使用的主要材料一般是金属材料和非金属材料。金属材料一般用在普通薄钢板上，价格比较低，所以被广泛使用。非金属材料的主要用途是玻璃纤维风管或硬乙烯基板。目前，中国对选材有明确的规定。但在实际选材过程中，安装公司往往会选择一些相对便宜的材料，这会给供暖、通风和空调工程带来严重的安全隐患。

1.2安装技术不成熟

由于安装人员在供暖通风、空调工程建设中技术要求较高，实际安装过程中相关人员的专业水平无法满足现阶段安装的具体要求。安装供暖通风、空调工程设备，应与设备装配、设备安装、室内结构、管道布置相结合。这不仅应影响正常使用，而且还应实现美学。因此，提出了安装人员的配线能力。新的要求。但对于隐性管道的下划线安装施工，现阶段的相关技术还不太成熟。一旦出现问题，就很难补救。

1.3水循环等水系统问题

在进行中央空调建设活动时，施工人员需要把重点放在供水系统的建设上。如果施工方采用不合理的供水系统施工方法，供水系统将面临多种运行问题。在不光滑环流的影响下，冷冻水系统不能正常使用。造成该方面建设问题的主要原因包括：建设协调活动没有到位，跨管道问题没有得到妥善解决。此外，根据对水循环系统的了解，发现当水系统的内部管道不被清洗时，水系统的内部系统也会变得堵塞。

从水凝结的角度来看，在运行和调试空调系统时，经常会出现滴水现象。一般来说，如果凝结排水管道的实际坡度值相对较小，这种情况发生的概率也较大。有些建造者甚至没有为这里的管道设定一定的坡度，而管道的泄漏问题也会产生严重的影响。在风扇线圈的安装工作中，如果收集盘安装不当，内部水会直接溢出。此外，用于冷冻水管的阀门的实际绝缘效果较差，这也影响了冷冻水管的实际使用。管道的安装存在运行问题。本环节所用水管的质素会影响空调系统的实际使用。

2基于供热通风的空调工程施工的有效问题解决措施

2.1全面了解供热通风的空调工程的设备安装情况

空调系统的设备参数是空调工程施工前需要员工持续关注的关键领域。总的来说，在空调工程的实际施工过程中，施工中使用的设备的具体性能与其所具有的功能有明显的不同。这种情况要求施工人员能够提前掌握所用设备的具体规格、尺寸和重量范围。因此，可以更好地了解空调设备在不同阶段的不同性能：（1）需要保持空调设备参数与设计方案的基本要求之间的一致性，（2）负责空调工程施工的工程技术人员能够掌握设备的基本尺寸和制造商制作的设施图纸占用的建筑面积，并可通过施工现场的输送具体说明空调安装设备的存放地点；（3）重点应放在制造商对不同设备的具体要求上，具体说明设备的安装、使用空间、维护空间，以及管道接管的空间。这一过程在收购安排中起着重要作用。同时，必须始终考虑到空调进气接收的具体方向。因此，在空调工程建设中，必须掌握空调的总体方案和系统图，做好项目建设工作。

2.2全面了解供热通风的空调工程的封关制作状况

空调通风工程的施工过程与风管的生产安装密切相关。它们是空调建设的基础工作。目前我国空调的密封生产普遍采用机械式生产，并结合了一些手工帮助风管的生产。空调管制作前，应先了解图纸，在安装过程中考虑内部电线与排水管道的交叉布置，并根据交叉工程的原则选择最佳的安装方案。

2.3完善施工管理机制

在供暖、通风、空调工程建设中，建立有效、完善的管理体系是十分重要的。为了合理控制施工质量，施工企业应逐步完善相应的管理体系，并根据实际施工情况详细制定施工标准。为保证管理体制的合理、科学地制定，根据具体的施工要求，将施工过程和管理体制融为一体，从根本上提高了各施工阶段的施工效果。

2.4加强安装队伍建设

在社会生产中，作为主体的活动、供暖通风和空调工程建设，人们起着不可忽视的作用。安装人员要求具有较高的综合质量，因此，工程实际施工，要从根本上保证安装施工质量，加强安装人员队伍建设，对施工单位培养高素质的安装队伍非常重要。此外，该处亦定期为安装人员举办安装技术培训，加强安装理论知识的学习，从根本上提高安装人员的综合素养和专业技能，为工程顺利发展奠定良好基础。

结束语

总之，供暖通风和空调工程已成为现阶段建筑工程的重要组成部分。他们能够满足人们的实际需要，应该得到重视。因此，空调装置施工人员应通过多元化的手段减少其施工中的质量问题。要用高素质的施工人员，用合理有效的方法进行有效的管理。

参考文献：

[1]王云姗.供热通风与空调工程施工中存在的问题及解决对策[J].科技创新与应用，2017（20）：149~150.

[2]高桂芝，高俊明.高职高专供热通风与空调工程技术专业“教学做一体化”实践教学体系构建[J].河北工程技术高等专科学校学报，2017（02）：50~53.

[3]王刚.供热通风与空调工程施工中常见问题及处理对策分析[J].中国新通信，2017，19（06）：162.

[4]岳井峰“.产教融合、校企合作”建筑人才培养模式探索与实践——以供热通风与空调工程技术专业订单班为[J].现代经济信息，2018（20）：423.

[5]阮小林.科技与节能中的行业变革中国国际供热通风空调、卫浴及舒适家居系统展览会综述[J].中国建筑金属结构，2017（07）：23~31.

[6]肖利华.供热通风与空调安装技术的研究[J].建材与装饰，2018（20）：10~11.

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/47b442e7afd31a44f508cdb8.html