# 民用建筑可靠性鉴定论文-苟小兵

导读:本文包含了民用建筑可靠性鉴定论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:民用建筑结构,可靠性鉴定,安全性鉴定,使用性鉴定

### 民用建筑可靠性鉴定论文文献综述

苟小兵[1]（2017）在《《民用建筑可靠性鉴定标准》GB50292-2015思考系列之民用建筑结构鉴定类型认识》一文中研究指出针对民用建筑结构不同的鉴定目标需求,国家制定了一系列的鉴定规范或标准,对从事鉴定工作的工程技术人员开展民用建筑结构鉴定工作具有重要的指导意义。但是在实际鉴定工作中,由于工程技术人员对系列规范或标准的理解不够深入,导致对规范或标准的使用存在不恰当的认识。该文以《工程结构可靠性设计统一标准》GB50153-2008为基础,以对《民用建筑可靠性鉴定标准》GB50292-2015及《建筑抗震鉴定标准》GB50023-2009的正确使用为目标,将民用建筑结构鉴定规范或标准做了系统化整理,对各规范或标准的适用范围及使用中的注意事项做了说明,对工程技术人员开展民用建筑结构鉴定工作具有一定参考意义,有助于工程技术人员纠正在民用建筑结构鉴定中存在的一些不恰当的认识。(本文来源于《重庆建筑》期刊2017年09期）

苟小兵[2]（2017）在《《民用建筑可靠性鉴定标准》GB50292-2015思考系列之混凝土结构构件承载能力评估》一文中研究指出《民用建筑可靠性鉴定标准》GB50292-2015对于指导工程技术人员对混凝土结构构件的可靠性鉴定具有重要的指导意义。在实际鉴定工作中由于钢筋混凝土结构构件的材料特殊性及现有检测技术的局限性,针对混凝土结构构件的鉴定还存在不少问题。在对民用建筑中混凝土结构构件承载能力评估方法进行分析的基础上,为简化民用建筑可靠性鉴定工作难度,促使鉴定工作更具可行性,该文对验算分析法及荷载试验法的利弊做了阐释,并对两种方法的应用结合经验做了补充,提出建议:混凝土强度应加强采用钻芯法对回弹值进行修订,通过正常使用极限状态对结构构件的承载能力进行评估,通过荷载试验确定检算系数评估结构构件承载能力,积极探索并推广动测法在混凝土结构构件承载能力评估中的应用。(本文来源于《重庆建筑》期刊2017年07期）

刘兴远,封承九,刘洋[3]（2017）在《《民用建筑可靠性鉴定标准》GB50292-2015的应用探讨》一文中研究指出该文对新修订的《民用建筑可靠性鉴定标准》GB50292-2015的应用范围、特点及使用中存在的部分问题进行了探讨,其学术观点可供相关工程技术人员参考、借鉴。(本文来源于《重庆建筑》期刊2017年05期）

[4]（2016）在《住房城乡建设部关于发布国家标准《民用建筑可靠性鉴定标准》的公告》一文中研究指出第1006号现批准《民用建筑可靠性鉴定标准》为国家标准,编号为GB50292-2015,自2016年8月1日起实施。其中,第5.2.2、5.2.3、5.3.2、5.3.3、5.4.2、5.4.3、5.5.25.5.3条为强制性条文,必须严格执行。原国家标准《民用建筑可靠性鉴定标准》GB50292-1999同时废止。本标准由我部标准定额研究所组织中国建筑工业出版社出版发行。(本文来源于《吉林勘察设计》期刊2016年01期）

祝英杰,李兰[5]（2010）在《民用建筑可靠性鉴定系统建模及开发》一文中研究指出依据建筑物可靠性鉴定的国家相关标准,构建了建筑物可靠性评价系统模型。介绍系统的各个模块开发流程,论述各个模块实现原理,保证系统的准确性及完善性。分析相关原理图表,便于现有开发管理、版本控制及后续开发。(本文来源于《工业建筑》期刊2010年S1期）

马剑[6]（2009）在《民用建筑可靠性鉴定系统的研究》一文中研究指出随着使用年限的增加和环境作用的影响,大量的既有建筑可能出现安全或使用方面的问题,对既有建筑进行可靠性鉴定已成为必然的需要。目前,我国现有的民用建筑可靠性鉴定标准,将建筑物分解成构件、子单元、鉴定单元3个层次,采用概率理论为基础的“叁层次、四等级”的评定方法,根据传力树原理判断整个系统的可靠度,得出综合鉴定结果,带有很大的经验性,房屋鉴定过程中往往因人而异,得出不同的鉴定结论,有待加以改进。本文以民用建筑结构为研究对象,在现有国内外研究资料的基础上,指出了民用建筑结构可靠性评判的可发展空间,通过运用管理信息系统中的应用系统思想和科学原理对即开发系统进行的分析,以及对系统为期十天的可行性研究,分别从技术、经济和操作等叁个方面论述了该检测鉴定系统的可开发性。在软件开发中,以鉴定工程组织结构树状图为基础,把检测系统各部分功能模块化,以工作流程图和数据流图的方法表达了系统内部及与各外部实体之间的联系和信息管理功能,针对数据的操作,运用软件工程的思想完成了问题空间和用户功能需求之间的联系,经过反复推敲,最终采用快速原型法在以C++中的MFC类库为开发环境中实现了从工程检测到结构评定的软件评测的自动化;同时也在建筑物的评定部分有所试探,把模糊数学应用到了可靠性鉴定当中,通过层次分析法确定各个鉴定单元、子单元和构件的各检查项目的权重,再由一致性检验对所得权值进行分配是否合理进行检查,最后由叁级模糊推理逻辑运算确定建筑物的可靠性等级,从而成功的实现了结构可靠性的模糊评判。通过上述研究,本文得出以下主要结论:1.用流程图和数据流图表述系统内部之间的关系,有助于明确系统开发思路,理清系统业务范畴,细化系统各模块功能;用ER图(实体联系图)表述了系统内部与外部实体之间的关系,有助于弄清用户需求与各类数据信息的输入、输出、分类以及操作之间的联系。2.在原有评判的基础上,依据模糊数学原理,选择层次分析法确定各检查项目权值,体现出在评判过程中各检查项目的重要性程度,建立了可靠性模糊评判模型,使评判结果更加合理、客观。3.采用快速原型法进行软件开发设计。其基本思想是建立能反映用户主要需求的原型系统,用户通过试用原型系统理解未来系统的概貌,并对原型提出修改意见,根据这些意见修改原型系统,再次试用、修改……,对于该复杂软件的开发,软件的需求分析难以一次完成,应用快速原型法可以反复演示原型并征求用户意见,不断完善应用系统模型,最终实现系统软件化。4.应用本文开发的软件进行了工程实例分析,通过与原有评判方法相比较,结果保持一致,表明本文方法具有一定可靠性。(本文来源于《青岛理工大学》期刊2009-06-01）

马国岭[7]（2006）在《结构可靠度优化理论与民用建筑可靠性鉴定软件的开发》一文中研究指出由于设计理论和施工技术存在的问题以及时间的推移,我国大量既有建筑都出现了安全或使用方面的问题,需对既有建筑进行可靠性鉴定,并且给出合理的维修加固措施,因此需要建立一套科学、合理的鉴定程序。以往,我国大多采用传统经验法鉴定建筑结构,其特点是以个人或少数鉴定人员的经验为依据进行鉴定,没有统一的鉴定标准,所以鉴定结论往往因人而异。自1999年《民用建筑可靠性鉴定标准》实施以来,克服了传统经验法的缺点,形成了规范科学的鉴定程序和方法。本文以民用建筑结构为研究对象,首先分析了现在民用建筑可靠性鉴定的现状,讨论了现有求解可靠度指标β的比较成熟的方法及需进一步完善的地方,然后从可靠度指标β的几何意义出发,建立了基于最优化理论的求解结构可靠度指标的模型,利用现在应用比较广泛的最优化方法――遗传算法――来求解可靠度指标,并且针对基本遗传算法“早熟”的缺点提出了把基本遗传算法和局部搜索算法相结合的思想:先用遗传算法对问题进行初步的搜索,由于遗传算法的全局搜索特性,往往通过进化很少的代数就可以搜索到包括最优解的比较小的区域,然后把遗传算法的最终搜索结果作为局部搜索算法的初始值再进行局部搜索,算例表明,这种方法是一种十分有效的方法。最后作为实现鉴定规程软件化工作的一部分,作者依据本文建立理论和现有规程《民用建筑可靠性鉴定标准》,编制了民用建筑可靠性鉴定软件中的砌体结构鉴定部分。该软件具有界面友好、操作简便、运行流畅等特点,容易被广大技术人员接受,便于工程实用。(本文来源于《天津大学》期刊2006-01-01）

王子英[8]（2005）在《既有民用建筑可靠性鉴定及程序设计》一文中研究指出随着建筑业及房地产业的发展,大量的既有建筑都出现了安全及使用方面的问题,对既有建筑进行可靠性鉴定已成为必然的需要。以往,我国一般采用传统经验法鉴定建筑结构,其特点是以个人或少数鉴定人员的经验进行鉴定的,没有统一的鉴定标准,所以鉴定结论往往因人而异。自1999年《民用建筑可靠性鉴标准》实施以来,形成了规范的鉴定程序和鉴定方法。本文以民用建筑结构为研究对象,在现有国内外研究资料基础上,对代表可靠性鉴定未来发展趋势的可靠度鉴定法进行了进一步分析、研究。提出了评估基准期概念,并以评估基准期为条件,根据以往资料建立了评估基准期内可变荷载随机过程模型,推导出了参数公式。根据钢筋强度模型、混凝土强度模型及钢筋截面锈蚀率模型等建立了结构抗力模型,依据可靠度计算基本原则给出了结构瞬时可靠度及时段可靠度计算公式。最后给出了一个算例,用本文建立的结构时段可靠度模型,进行了分析。通过与现有规范方法比较,证明本文建立的方法更稳和实际情况,更具有实用价值。作为实现鉴定规程软件化工作的一部分,作者依据本文建立的模型和现有规程《民用建筑可靠性鉴定标准》,编制了既有民用建筑可靠性鉴定软件。该软件具有界面友好、操作简便、运行流畅等特点,容易被广大技术人员接受,便于工程实用。(本文来源于《天津大学》期刊2005-01-01）

浦沪军[9]（2003）在《民用建筑可靠性鉴定中双向板承载能力安全性等级的评定》一文中研究指出探讨了民用建筑可靠性鉴定工作中双向板承载能力安全性鉴定评级的一种计算方法,该方法与工程实际符合较好。(本文来源于《四川建筑科学研究》期刊2003年04期）

李胜波,王建国,谢会川[10]（2002）在《民用建筑可靠性鉴定评估软件的开发》一文中研究指出为了评定民用建筑在规定的条件下和使用期内的可靠性 ,以《民用建筑可靠性鉴定标准》为基础 ,讨论开发windows环境下的民用建筑可靠性鉴定评估软件原则、设计思想、功能效果和应用范围 ,使已有建筑的可靠性鉴定更科学、规范 .(本文来源于《重庆工业高等专科学校学报》期刊2002年03期）

### 民用建筑可靠性鉴定论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

《民用建筑可靠性鉴定标准》GB50292-2015对于指导工程技术人员对混凝土结构构件的可靠性鉴定具有重要的指导意义。在实际鉴定工作中由于钢筋混凝土结构构件的材料特殊性及现有检测技术的局限性,针对混凝土结构构件的鉴定还存在不少问题。在对民用建筑中混凝土结构构件承载能力评估方法进行分析的基础上,为简化民用建筑可靠性鉴定工作难度,促使鉴定工作更具可行性,该文对验算分析法及荷载试验法的利弊做了阐释,并对两种方法的应用结合经验做了补充,提出建议:混凝土强度应加强采用钻芯法对回弹值进行修订,通过正常使用极限状态对结构构件的承载能力进行评估,通过荷载试验确定检算系数评估结构构件承载能力,积极探索并推广动测法在混凝土结构构件承载能力评估中的应用。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 民用建筑可靠性鉴定论文参考文献

[1].苟小兵.《民用建筑可靠性鉴定标准》GB50292-2015思考系列之民用建筑结构鉴定类型认识[J].重庆建筑.2017

[2].苟小兵.《民用建筑可靠性鉴定标准》GB50292-2015思考系列之混凝土结构构件承载能力评估[J].重庆建筑.2017

[3].刘兴远,封承九,刘洋.《民用建筑可靠性鉴定标准》GB50292-2015的应用探讨[J].重庆建筑.2017

[4]..住房城乡建设部关于发布国家标准《民用建筑可靠性鉴定标准》的公告[J].吉林勘察设计.2016

[5].祝英杰,李兰.民用建筑可靠性鉴定系统建模及开发[J].工业建筑.2010

[6].马剑.民用建筑可靠性鉴定系统的研究[D].青岛理工大学.2009

[7].马国岭.结构可靠度优化理论与民用建筑可靠性鉴定软件的开发[D].天津大学.2006

[8].王子英.既有民用建筑可靠性鉴定及程序设计[D].天津大学.2005

[9].浦沪军.民用建筑可靠性鉴定中双向板承载能力安全性等级的评定[J].四川建筑科学研究.2003

[10].李胜波,王建国,谢会川.民用建筑可靠性鉴定评估软件的开发[J].重庆工业高等专科学校学报.2002

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/4805199edf1e410c399ee6cf.html