# 应力比对热等静压Ti-6Al-4V钛合金疲劳裂纹扩展速率的影响

### 论文摘要

采用标准C（T）试样测定热等静压Ti-6Al-4V钛合金在应力比R=0.1、0.4和0.7的条件下疲劳裂纹扩展速率,获得相应条件下的疲劳裂纹扩展数据,绘制了对应的裂纹扩展速率与应力场强度因子（da/dN-ΔK）关系曲线,并结合疲劳裂纹扩展路径和断口形貌分析探究应力比R对热等静压Ti-6Al-4V钛合金裂纹扩展速率的影响。结果表明,随着应力比R的增大,裂纹扩展门槛值ΔKtn减小。相同ΔK下,裂纹扩展速率da/dN随应力比R一同增大,致使da/dN-ΔK关系曲线向左上移动;裂纹能够穿过等轴晶α相和纤薄的α片层结构呈直线型扩展,遇到较厚的α片层结构时,裂纹偏转并沿原始α片层方向继续扩展,最终发生断裂;断口由预裂区、稳态扩展区和快速断裂区构成,分别对应于疲劳裂纹扩展的三个阶段。

### 论文目录

- 1 实验

- 1.1 实验材料

- 1.2 实验方法

- 2 结果与讨论

- 2.1 应力比与裂纹扩展性能的关系

- 2.1.1 应力比与裂纹扩展速率的关系

- 2.1.2 应力比与裂纹扩展寿命的关系

- 2.2 裂纹扩展路径与断口形貌观察

- 3 应力比影响裂纹扩展速率的微观机理分析

- 3.1 应力比改变裂纹尖端塑性区的体积

- 3.2 应力比改变二次裂纹数量

- 4 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 梁超,刘文彬,王铁军,车洪艳,王磊

关键词: 钛合金,应力比,疲劳裂纹扩展速率,疲劳断口形貌

来源: 有色金属工程 2019年09期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑

专业: 金属学及金属工艺

单位: 钢铁研究总院,安泰科技股份有限公司,上海飞机制造有限公司

基金: 河北省涿州市创新基金项目(2018090103)~~

分类号: TG146.23

页码: 17-23

总页数: 7

文件大小: 4349K

下载量: 237

### 相关论文文献

- [1].不同应力比下锈蚀钢筋混凝土梁承载力试验研究[J]. 建筑科学 2010(11)

- [2].高应力比循环下微动疲劳裂纹萌生位置的预测分析[J]. 力学季刊 2013(02)

- [3].应力比对Ti-6Al-2Zr-1Mo-1V合金疲劳裂纹扩展行为的影响[J]. 航空材料学报 2018(03)

- [4].2524铝合金不同应力比下的疲劳裂纹扩展行为[J]. 锻压技术 2018(06)

- [5].基于应力比法的双层网壳结构抗风优化[J]. 结构工程师 2013(04)

- [6].复杂应力条件下长江口原状饱和软黏土门槛循环应力比试验研究[J]. 岩土力学 2010(04)

- [7].应力比对单晶高温合金高周疲劳行为的影响[J]. 稀有金属材料与工程 2018(11)

- [8].不同动应力比下加筋前后砾性土的动三轴试验分析[J]. 水力发电 2020(04)

- [9].智慧城市多功能杆选型研究[J]. 特种结构 2020(05)

- [10].应力比r对构件疲劳裂纹扩展的影响分析[J]. 中国工程机械学报 2008(04)

- [11].南海饱和软土单剪强度试验研究[J]. 水利水运工程学报 2016(05)

- [12].3D-C/SiC复合材料的高温疲劳性能[J]. 宇航材料工艺 2008(05)

- [13].侧限固结时应力比对粗粒土变形的影响[J]. 水运工程 2019(08)

- [14].堆石料等应力比路径三模量增量非线性模型[J]. 岩土工程学报 2008(09)

- [15].不同应力比下渗碳齿轮钢多重竞争疲劳失效模型构建[J]. 内蒙古工业大学学报(自然科学版) 2019(04)

- [16].土的三维渐近状态准则[J]. 岩土工程学报 2011(05)

- [17].黄土在地铁列车荷载作用下的临界动应力比及动应变发展模型的试验研究[J]. 西安建筑科技大学学报(自然科学版) 2010(06)

- [18].应力比对D36钢腐蚀疲劳裂纹扩展的影响[J]. 腐蚀科学与防护技术 2016(02)

- [19].重塑黄土等应力比三轴压缩试验研究[J]. 人民黄河 2014(02)

- [20].等应力比路径下堆石料双屈服面弹塑性模型研究[J]. 岩石力学与工程学报 2013(01)

- [21].高应力比下路用水泥混凝土疲劳可靠度量化分析(英文)[J]. Journal of Southeast University(English Edition) 2012(01)

- [22].应力比对25Cr2Ni2MoV钢疲劳裂纹扩展门槛值的影响[J]. 物理测试 2019(01)

- [23].荷载作用下粉煤灰混凝土一维、二维碳化研究[J]. 工业建筑 2013(05)

- [24].应力比对TC4钛合金超高周疲劳失效机理的影响[J]. 工程科学学报 2019(02)

- [25].应力比对6082T651铝合金疲劳裂纹扩展行为影响[J]. 实验室科学 2019(01)

- [26].不同应力比下沉淀硬化不锈钢的超高周疲劳断裂机制[J]. 机械工程材料 2017(03)

- [27].堆石料等应力比路径四模量增量非线性模型[J]. 岩土力学 2009(05)

- [28].动荷载下深圳前海软土变形及微结构特征研究[J]. 人民长江 2020(01)

- [29].应力比对E690高强钢腐蚀疲劳裂纹扩展影响的试验研究[J]. 热加工工艺 2019(10)

- [30].应力比对铸造TC4钛合金疲劳裂纹扩展特性的影响[J]. 西安工业大学学报 2009(06)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/481567785ea826e7477e87bf.html