# 铝箔四辊轧机论文_李明,申光宪,孙利娜

导读:本文包含了铝箔四辊轧机论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译，主要关键词:轧机,轴向,铝箔,万向,尺度,几何,稳定性。

### 铝箔四辊轧机论文文献综述

李明,申光宪,孙利娜[1]（2010）在《2200铝箔四辊轧机辊系动态交叉微尺度行为研究》一文中研究指出对某2200mm铝箔四辊轧机的轴向力检测时,发现在轧制运行中工作辊与支承辊在有1mm间隙的运动副辊系内的位置处于不稳定的状态,出现了工作辊与支承辊之间的动态交叉微尺度行为。该微尺度交叉导致产生超大轴向力而使工作辊止推轴承(双列角接触球轴承)超载,造成止推轴承短寿烧损事故。对该微尺度交叉行为的产生机理进行了分析,研究有助于推动四辊轧机"偏移距"力约束辊系定位理论的完善和发展,对各类薄带钢轧机设计具有参考价值。(本文来源于《机械设计与制造》期刊2010年05期）

冯亮[2]（2009）在《2200铝箔四辊轧机轴向力波动特性分析》一文中研究指出现代铝箔轧机为了满足极薄、宽带铝箔制品的大量需求,在现有精密化和板形控制特性基础上向小工作辊直径、宽辊身和高速化方向发展。其代表性轧机有九十年代中期从英国DAVY公司引进的2200铝箔四辊轧机。然而,该轧机从试生产至现在,被迫降速运行,还频繁发生工作辊止推轴承短寿烧损事故,造成年经济损失达数千万元,严重困扰生产。发生此类事故的主要原因,是轧机轴向力过大及异常波动。为了研究轧机轴向力波动的原因,本文设计了轴向力在线测试实验,并对实验所得数据进行分析处理。根据铝箔四辊轧机的特点,将轴向力分为叁个阶段来研究,分别研究各阶段轴向力的波动特性,再将各阶段的轴向力波动特性进行对比研究,从中找出规律。轴向力产生的根本原因是在轧制过程中,工作辊与支承辊的轴线不在一条直线上,导致工作辊与支承辊的速度存在交叉角,因而产生了轴向力。根据轴向力波动特性,结合轴向力产生原理,得出结论,轴向力的值和波动振幅由轧制速度决定。本文根据2200铝箔四辊轧机辊系振动的特点,结合轴向力波动特性,指出轴承座的振动是导致轴向力波动的根源。最后,在ANSYS环境下对轴承座进行动力学分析,分析结果进一步证明了所得结论的正确性。(本文来源于《燕山大学》期刊2009-12-01）

刘伟亮[3]（2009）在《2200铝箔四辊轧机轴向力动态增长研究》一文中研究指出现代铝箔轧机为了满足极薄、宽带铝箔制品的大量需求,在现有精密化和板形控制特性基础上向小工作辊直径、宽辊身和高速化方向发展。其代表性轧机有九十年代中期从英国DAVY公司引进的2200铝箔中、精轧机。然而,2200铝箔轧机从试生产至现在,由于其工作辊(上)操纵侧止推双列角接触球轴承短寿烧损事故频繁,被迫降至约最高速度一半下维持生产,严重困扰着生产,成为高速生产的瓶颈。发生此类事故的主要原因,是轧机轴向力过大造成的。针对2200铝箔中轧机工作辊轴承座止推轴承严重烧损的异常现象,先后对该轧机进行了几次现场工业性测试,发现高速铝箔四辊轧机轴向力动态增长现象。轧机轴线力动态增长的根本原因是在稳定轧制过程中,已设置的3 mm偏移距定位法不起作用,发生工作辊与支承辊动态交叉行为,导致工作辊与支承辊的交叉角增大,因此产生轴向力动态增长及较大轴向力。而在轧机设计时未考虑较大轴向力,因此发生轴承短寿烧损事故。最后,根据测试和理论分析的总结,提出了根治2200铝箔四辊轧机辊系动态交叉行为的控制方案,几何牵制法和研发自位防交叉辊系。通过实验得到证实,几何牵制法和研发的自位防交叉辊系同样适用于其它大型高速精密板带轧机。(本文来源于《燕山大学》期刊2009-12-01）

李明,吕照宇,乔国士,马向前[4]（2005）在《2200铝箔四辊轧机主传动系统附加力矩对轴承座稳定性的影响分析》一文中研究指出四辊轧机的主传动系统万向接轴除了带动轧辊旋转的转矩,还产生附加力矩。对于在线换辊的轧机,机架与轴承座存在必需的换辊间隙,虽然传统理论中设置有工作辊与支承辊的偏心距,但在附加力矩的激励作用下,整个带间隙的开放辊系处于不稳定的状态。对万向接轴附加力矩的消除仅仅靠偏心距是不够的,本文对此进行了分析。(本文来源于《机械传动》期刊2005年05期）

### 铝箔四辊轧机论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

现代铝箔轧机为了满足极薄、宽带铝箔制品的大量需求,在现有精密化和板形控制特性基础上向小工作辊直径、宽辊身和高速化方向发展。其代表性轧机有九十年代中期从英国DAVY公司引进的2200铝箔四辊轧机。然而,该轧机从试生产至现在,被迫降速运行,还频繁发生工作辊止推轴承短寿烧损事故,造成年经济损失达数千万元,严重困扰生产。发生此类事故的主要原因,是轧机轴向力过大及异常波动。为了研究轧机轴向力波动的原因,本文设计了轴向力在线测试实验,并对实验所得数据进行分析处理。根据铝箔四辊轧机的特点,将轴向力分为叁个阶段来研究,分别研究各阶段轴向力的波动特性,再将各阶段的轴向力波动特性进行对比研究,从中找出规律。轴向力产生的根本原因是在轧制过程中,工作辊与支承辊的轴线不在一条直线上,导致工作辊与支承辊的速度存在交叉角,因而产生了轴向力。根据轴向力波动特性,结合轴向力产生原理,得出结论,轴向力的值和波动振幅由轧制速度决定。本文根据2200铝箔四辊轧机辊系振动的特点,结合轴向力波动特性,指出轴承座的振动是导致轴向力波动的根源。最后,在ANSYS环境下对轴承座进行动力学分析,分析结果进一步证明了所得结论的正确性。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 铝箔四辊轧机论文参考文献

[1].李明,申光宪,孙利娜.2200铝箔四辊轧机辊系动态交叉微尺度行为研究[J].机械设计与制造.2010

[2].冯亮.2200铝箔四辊轧机轴向力波动特性分析[D].燕山大学.2009

[3].刘伟亮.2200铝箔四辊轧机轴向力动态增长研究[D].燕山大学.2009

[4].李明,吕照宇,乔国士,马向前.2200铝箔四辊轧机主传动系统附加力矩对轴承座稳定性的影响分析[J].机械传动.2005

### 论文知识图

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/4819025a158f7f522381ccef.html