# RV减速器摆线轮齿廓的逆向主动修形方法

### 论文摘要

齿廓修形设计是RV减速器摆线轮设计制造过程中的关键环节,但目前摆线轮齿廓修形设计未考虑其齿廓误差和运动精度对齿廓形状的影响关系,为此,提出一种综合考虑齿廓误差和传动误差影响的摆线轮齿廓逆向主动修正方法。通过对RV传动摆线针轮进行轮齿接触分析,以抛物线修形方法中的修形系数ac、常数项系数b、失配参考点处啮合相位φ0角作为齿廓修形变量,以传动误差最小为目标函数,建立齿廓逆向修形数学模型,最终求解得到满足RV传动精度要求的最佳齿廓。该方法综合考虑了摆线齿廓形状变化与啮合特性和传动精度之间的交互影响,同时,在保证啮合特性和运动精度情况下,可获得更加符合工程实际的摆线轮设计齿廓,保证了RV减速器摆线针轮副的装配工艺性,对RV传动性能预控、齿廓修形质量及运动精度改善提供理论和技术支撑。

### 论文目录

- 0 引言

- 1 RV摆线轮的理论设计齿廓

- 1.1 抛物线修形的摆线轮理论齿廓

- 1.2 齿廓误差的法向叠加

- 2 RV传动的摆线针轮副接触分析

- 3 逆向主动修形

- 3.1 目标函数

- 3.2 设计变量

- 3.3 约束条件

- 4 算例分析

- 5 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 安小涛,李天兴,邢春荣,王国峰,田蒙

关键词: 减速器,摆线轮,逆向主动修形,轮齿接触分析,传动误差,齿廓误差

来源: 机械传动 2019年09期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅱ辑,信息科技

专业: 机械工业,自动化技术

单位: 河南科技大学机电工程学院

基金: 国家自然科学基金-联合基金(U150422),河南省科技重大专项(161100211200),河南省高等学校重点科研项目(20A460010)

分类号: TP242;TH132.46

DOI: 10.16578/j.issn.1004.2539.2019.09.013

页码: 81-86+165

总页数: 7

文件大小: 2093K

下载量: 132

### 相关论文文献

- [1].基于偏心距修形对应力均衡齿廓的等效代换[J]. 机械传动 2018(06)

- [2].齿廓修形对渐开线直齿轮设计传递误差的影响[J]. 华中科技大学学报(自然科学版) 2018(03)

- [3].多功能作业机传动齿轮的齿廓修形研究[J]. 中国农机化学报 2017(04)

- [4].发动机正时直齿轮齿廓修形设计研究[J]. 内燃机与配件 2010(01)

- [5].齿廓修形齿轮的三维建模及有限元分析[J]. 起重运输机械 2019(18)

- [6].热弹耦合条件下的齿廓修形设计[J]. 哈尔滨工程大学学报 2018(06)

- [7].考虑轮辐刚度和齿廓修形的渐开线直齿轮动载荷研究[J]. 兵工学报 2018(06)

- [8].单级行星齿轮传动系统齿廓修形研究[J]. 舰船科学技术 2013(06)

- [9].基于椭圆法的摆线轮齿廓修形[J]. 机械传动 2019(01)

- [10].考虑轴承支撑刚度和齿轮轴变形的内啮合齿廓修形研究[J]. 现代机械 2018(05)

- [11].考虑尺寸公差的摆线齿廓修形方法[J]. 机械设计 2018(06)

- [12].基于修形插齿刀具的非圆柱齿轮齿廓修形方法[J]. 起重运输机械 2018(02)

- [13].按齿轮刚度理论进行齿廓修形及其加工方法[J]. 上海工程技术大学学报 2009(01)

- [14].基于ANSYS齿轮齿廓修形参数的有限元分析[J]. 煤矿机械 2009(09)

- [15].渐开线斜齿轮短齿廓修形降噪分析[J]. 应用声学 2020(03)

- [16].渐开线直齿圆柱齿轮齿廓修形设计[J]. 机械管理开发 2012(05)

- [17].谐波传动中凸轮径向变形量对齿廓修形的影响[J]. 机械传动 2019(06)

- [18].轮齿热弹耦合变形在齿宽方向的分布及其修形研究[J]. 机械科学与技术 2017(09)

- [19].浅谈齿廓测量中的有效长度问题[J]. 汽车齿轮 2010(02)

- [20].新型人字齿同步带轮根切与齿廓修形[J]. 机械强度 2017(06)

- [21].转子式机油泵的椭圆与类椭圆齿廓修形方案分析[J]. 中国机械工程 2018(03)

- [22].渐开线花键副齿廓修形研究[J]. 机械强度 2018(01)

- [23].考虑摆线轮齿廓修形的RV减速器齿轮结构多目标优化设计[J]. 机械传动 2020(04)

- [24].RV-550E型减速器摆线轮齿廓修形多目标优化设计[J]. 机械传动 2018(12)

- [25].基于动态传动误差的齿廓修形直齿轮动态特性分析[J]. 机械工程与自动化 2018(02)

- [26].基于齿面网格节点变形量的齿廓修形计算方法[J]. 中国机械工程 2017(03)

- [27].超环面行星蜗杆传动系统研究进展与展望[J]. 机械传动 2013(06)

- [28].基于压力角的摆线齿廓修形方法[J]. 机械传动 2020(01)

- [29].RV减速器摆线轮齿廓修形建模与补偿研究[J]. 仪器仪表学报 2018(03)

- [30].齿廓修形斜齿轮副啮合刚度解析计算模型[J]. 振动与冲击 2018(10)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/48869fe27047495c7e28b3f0.html