# GC-MS/MS法测定当归中禁限用农药残留量

### 论文摘要

目的:建立当归57种农药多残留的气相色谱-串联质谱（GC-MS/MS）检测方法,并应用于60批次样品初步筛查。方法:依据风险控制的基本原则,选择我国禁限用、高毒、高风险及当归种植中常用的农药品种为检测指标。对样品前处理方法、色谱分离、质谱检测条件进行了优化,经比较选择了Qu ECh ERS方法处理样品,采用（50%苯基）-甲基聚硅氧烷为固定液的弹性石英毛细管柱（Agilent DB-17MS,0.25 mm×30 m,0.25μm）;载气为高纯氦气,柱流速1.3 mL·min-1;进样口温度240℃;高压不分流进样;进样量1μL;升温程序为初始温度60℃,保持1 min,以30℃·min-1升至120℃,以10℃·min-1升至160℃,以2℃·min-1升至230℃,以15℃·min-1升至300℃,保持6 min,再以20℃·min-1升至320℃,保持3 min。质谱条件为电子轰击源70 eV,离子源温度280℃,接口温度320℃;用动态多反应监测模式（d MRM）采集数据,并采用空白基质匹配-内标法计算以提高结果的准确性。结果:本方法在0.002 0～13.243 ng·μL-1之间线性关系良好,三水平加标回收率实验中全部指标回收率在60%～140%之间,符合痕量测定的要求。结论:该方法有针对性地检测了当归中高风险、高毒性的农药品种,涵盖了宜用GC-MS/MS检测的绝大多数禁限用农药,检测方法快速、准确,适用于当归农药多残留风险控制和日常检测。

### 论文目录

- 1 实验部分

- 1.1 仪器和试剂

- 1.2 溶液的制备

- 1.2.1 单标对照品储备液

- 1.2.2 混合对照品溶液

- 1.2.3 内标溶液

- 1.2.4 分析保护剂

- 1.3 样品前处理方法

- 1.4 测定

- 2 结果

- 2.1 方法学验证

- 2.1.1 标准曲线、检测下限和精密度

- 2.1.2 加标回收率

- 2.1.3 耐用性考察

- 2.2 样品测定结果

- 3 讨论

- 3.1 检测指标的选择

- 3.2 前处理条件选择

- 3.2.1 乙腈提取法

- 3.2.2 固相萃取柱净化法

- 3.2.3 经典Qu ECHERs法

- 3.2.4 不需净化的QuECHERs法

- 3.3 气相色谱条件优化

- 3.4 基质效应

- 3.5 实验关键点

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 李安平,贺军权,杨平荣,金红宇,宋平顺

关键词: 当归,禁限用农药,痕量分析,气相色谱串联质谱法,动态多反应监测模式,风险控制

来源: 药物分析杂志 2019年08期

年度: 2019

分类: 医药卫生科技,工程科技Ⅰ辑

专业: 化学,中药学

单位: 甘肃省药品检验研究院,中国食品药品检定研究院

基金: 国务院药品医疗器械综合改革子课题项目(项目编号:ZG2016-2-07)

分类号: R284.1;O657.63

DOI: 10.16155/j.0254-1793.2019.08.17

页码: 1463-1482

总页数: 20

文件大小: 1650K

下载量: 296

### 相关论文文献

- [1].2020年发布的对禁限用纺织化学品的新要求（续一）[J]. 印染助剂 2020(08)

- [2].基于107国道的货物运输管理方案研究——以宝安段禁限货为例[J]. 物流工程与管理 2019(09)

- [3].浅谈化妆品禁限用物质检测方法[J]. 化工设计通讯 2016(07)

- [4].我国城市禁限建区规划实践与思考[J]. 规划师 2016(04)

- [5].对畜禽养殖禁限养区划定的思考[J]. 环境保护 2016(20)

- [6].让“禁限摩”渐行渐远[J]. 摩托车信息 2015(07)

- [7].2020年发布的对禁限用纺织化学品的新要求（待续）[J]. 印染助剂 2020(07)

- [8].“禁限摩电”治理措施的规范审查[J]. 现代法治研究 2018(01)

- [9].中国摩托车“禁限”30年祭[J]. 摩托车技术 2015(08)

- [10].化妆品禁限用物质检测方法[J]. 中国洗涤用品工业 2013(12)

- [11].百草枯在我国将被禁限用[J]. 科技致富向导 2011(34)

- [12].我国农业农村部发布最新农药禁限用名录[J]. 农药市场信息 2019(24)

- [13].呼吁适度放开“禁限摩”还摩托车以“路权”[J]. 摩托车技术 2013(04)

- [14].纺织化学品中禁限用危害化学品的最新动态[J]. 纺织导报 2013(08)

- [15].超高效液相色谱法同时测定香精香料中14种禁限用物质[J]. 色谱 2012(08)

- [16].关于缓解城市交通拥堵 适度放开“禁限摩”城市摩托车行驶的提案[J]. 摩托车技术 2011(05)

- [17].城市禁限建区内涵与研究进展[J]. 城市规划学刊 2008(04)

- [18].多菌灵的禁限用之日或将来临 替代产品急需加快研制筛选攻克技术瓶颈减少残留危害[J]. 中国农资 2016(34)

- [19].禁限令来了 这些农药缘何被严管[J]. 农民文摘 2016(11)

- [20].纺织化学品中禁限用危害化学品最新动态[J]. 印染助剂 2013(08)

- [21].化妆品中禁限用成分检测方法研究进展[J]. 广州化工 2013(05)

- [22].化妆品中禁限用成分检测方法研究概述[J]. 承德医学院学报 2017(01)

- [23].摩托禁限,究竟针对了谁?[J]. 摩托车信息 2016(06)

- [24].解禁“禁限摩”路漫漫其修远兮吾将上下而求索[J]. 摩托车技术 2014(04)

- [25].禁限用重点危害化学品的新动向和替代品[J]. 染料与染色 2013(01)

- [26].禁限用重点危害化学品的新动向和替代品(续)[J]. 染料与染色 2013(02)

- [27].萧山区全面开展生猪禁限养及污染整治工作[J]. 杭州农业与科技 2014(03)

- [28].禁限摩困阻力度式微?[J]. 摩托车信息 2011(09)

- [29].2013年禁限用农药残留限量标准制定技术研讨会在安徽召开[J]. 农药市场信息 2013(20)

- [30].谈汽车禁限用物质及汽车回收利用[J]. 汽车工程师 2010(06)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/4888f8162ffac497e23ea816.html