# 热冲压加热过程中合金化热镀锌层结构变化研究

### 论文摘要

热冲压成形是制造高强度汽车部件的重要技术，但是针对合金化热镀锌钢板在热冲压加热过程中，镀锌层结构的变化研究很少。本研究的目的就是为了查明热冲压加热过程中，合金化热镀锌层的变化，考察了各种加热温度下急冷试样的镀层结构，并用高温显微镜对加热过程中的镀层形态变?关键词：

### 论文目录

### 文章来源

类型: 报纸

作者: 高宏适

关键词: 热冲压,加热过程,合金化热镀锌,铁素体,高温显微镜,固溶体,层结构

来源: 世界金属导报 2019-03-26

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑

专业: 金属学及金属工艺

分类号: TG306

总页数: 7

文件大小: 1142k

下载量: 2

### 相关论文文献

- [1].镀锌钢板灰色镀锌层缺陷形成机理分析[J]. 甘肃冶金 2020(02)

- [2].户外高压隔离开关传动连杆破损镀锌层的修复探讨[J]. 材料保护 2017(02)

- [3].浅谈轻钢龙骨镀锌层厚度的试验方法[J]. 江西建材 2014(11)

- [4].锌粉粒度对机械镀锌层耐腐蚀性能的影响[J]. 表面技术 2013(05)

- [5].机车齿轮箱磁性螺堵镀锌层脱落问题调查[J]. 轨道交通装备与技术 2020(05)

- [6].镀锌层精磨后腐蚀问题研究[J]. 电镀与涂饰 2015(16)

- [7].镀锌层对高强度镀锌薄板力学性能的影响[J]. 锻压技术 2013(04)

- [8].镀锌层表面钝化膜在5%NaCl溶液中的腐蚀降解过程和半导体行为[J]. 腐蚀与防护 2016(12)

- [9].热镀锌层硅酸盐钝化膜的耐蚀性[J]. 材料保护 2012(06)

- [10].借助压强传感器测定铁皮镀锌层厚度[J]. 化学教学 2013(11)

- [11].关于提高Q235型材镀锌层外观质量的探讨[J]. 质量探索 2013(09)

- [12].对镀锌层无铬钝化技术的研究进展探讨[J]. 科技创新与应用 2016(06)

- [13].纳米技术在提高热镀锌层性能方面的应用[J]. 热加工工艺 2010(06)

- [14].输电塔塔腿镀锌层电化学腐蚀性能研究[J]. 表面技术 2018(02)

- [15].镀锌层无铬封闭工艺研究[J]. 电镀与涂饰 2014(23)

- [16].湿法超声机械镀锌层的结构分析[J]. 腐蚀与防护 2014(10)

- [17].镀锌层在NaCl溶液中的腐蚀行为研究[J]. 腐蚀科学与防护技术 2012(04)

- [18].镀锌层钛盐钝化的研究[J]. 电镀与精饰 2010(11)

- [19].热镀锌层三价铬钝化工艺的研究[J]. 金属制品 2015(01)

- [20].镀锌层钝化膜的研究进展[J]. 长江大学学报(自然科学版)理工卷 2009(02)

- [21].纳米晶镀锌层在3.5%NaCl溶液中的腐蚀电化学行为[J]. 中国腐蚀与防护学报 2008(05)

- [22].铸钢件表面镀锌层的质量评价[J]. 电镀与精饰 2011(11)

- [23].镀锌层黑色钝化剂配方及操作条件[J]. 涂装与电镀 2011(04)

- [24].机械镀锌层的组织结构研究[J]. 材料保护 2008(12)

- [25].机械镀锌层耐蚀性能的研究[J]. 材料保护 2019(08)

- [26].电力钢结构、金具及紧固件热镀锌层厚度磁性法测量标准的比较[J]. 电镀与涂饰 2020(21)

- [27].《钢产品镀锌层质量试验方法》(GB/T1839-2008)修订要点[J]. 冶金标准化与质量 2008(05)

- [28].热镀锌层在模拟沿海工业大气环境中的腐蚀行为[J]. 焊接学报 2018(05)

- [29].超声振动对机械镀锌层的性能影响[J]. 电镀与精饰 2015(02)

- [30].热镀锌层对Q235钢在模拟混凝土碱性环境中的保护作用[J]. 材料保护 2012(07)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/48b9ad88da534365fb5e7950.html