# 氯含量论文_郭芳阳,刘巧真,阎小毛,高远,韩会阁

导读:本文包含了氯含量论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译，主要关键词:含量,离子,烤烟,氯化氢,水肥,计量学,磷酸酯。

### 氯含量论文文献综述

郭芳阳,刘巧真,阎小毛,高远,韩会阁[1]（2019）在《灌溉水氯含量与灌溉次数对烤烟叶片氯含量的影响》一文中研究指出为明确灌溉水氯含量与灌溉次数对烤烟叶片氯含量的影响,采用低氯(7.7 mg/L)、中氯(24.6 mg/L)、高氯(43.2 mg/L)含量的灌溉水,进行灌溉1次、2次、3次(每次灌水量按照525 m3/hm~2)9个处理田间试验。结果表明,成熟期、烤后叶片氯含量随灌溉水氯含量与灌溉次数增加而增加,其对叶片氯含量的影响均达到显着水平。低氯水灌溉3次成熟期、烤后中部与上部叶片氯含量仅为0.43%～0.49%。中氯水灌溉1次叶片氯含量相对较低,成熟期、烤后中部与上部叶片氯含量0.51%～0.55%,灌溉2次成熟期、烤后中部与上部叶片氯含量0.61%～0.72%,灌溉3次叶片氯含量0.8%左右;高氯水灌溉1次叶片氯含量0.59%～0.64%,灌溉2次叶片氯含量超过0.85%,灌溉3次超过1.1%。中氯水增加1次灌溉对叶片氯含量相对贡献率19.2%～30.9%,增加2次灌溉对叶片氯含量相对贡献率达到31.3%～54.5%;高氯水增加1次灌溉对叶片氯含量的相对贡献率超过44.1%,增加2次灌溉相对贡献率超过86.4%。综上所述,灌溉水氯含量与灌溉次数对烤烟叶片氯含量影响显着,尤其高氯水灌溉对氯含量影响较大,要控制烟叶氯含量在0.3%～0.8%适宜范围内,应选用低氯水灌溉,合理限制中氯水灌溉,控制高氯水灌溉。(本文来源于《中国农学通报》期刊2019年32期）

林凯明,冯登云,王毓,陈少宏,彭佩岚[2]（2019）在《氧弹燃烧-离子色谱法测定固体生物质燃料中氯含量不确定度评估》一文中研究指出氧弹燃烧-离子色谱法虽然是常规的无机离子分析方法,但作为首次应用在固体生物质燃料氯含量检测领域的检测方法,其准确度需要经过科学验证确认,因此,开展该方法在该领域的不确定度评估是非常有必要的。通过建立数学模型,分析氧弹燃烧-离子色谱法测定过程中的不确定度各分量,并计算出个分量的相对标准不确定度,最后评估出该方法在所在实验室测定条件下的扩展不确定度。经评估,在置信率为95%的情况下,该方法的扩展不确定度为6.92%(k=2)。(本文来源于《广东化工》期刊2019年18期）

付川,史乃捷,冯流星,蔡冶强,王海峰[3]（2019）在《牛肝标准物质中氯含量的定值方法研究》一文中研究指出针对基体标准物质中氯含量的准确定值问题,采用高温燃烧水解-离子色谱法和干灰化-电位滴定法对牛肝标准物质中的氯含量进行了测定。对两种方法的前处理和测定条件进行了优化,实验结果表明两种方法的测定结果一致,测定结果的相对标准偏差分别为0. 7%和1. 1%。采用NIST牛肝标准物质(SRM1577c)对两种方法进行了验证,两种方法的测定结果与标准值相符。对两种方法测定结果的不确定度进行了评定,氯测定结果的相对扩展不确定度(k=2)分别为1. 6%和2. 2%。两种方法测定牛肝中氯含量都准确可靠,能够满足标准物质定值的要求。(本文来源于《计量学报》期刊2019年06期）

刘期彦[4]（2019）在《炼油装置重整精制油氯含量超标原因分析及对策》一文中研究指出介绍宁夏石化公司500万吨/年炼油装置,60万吨/年连续重整装置精制油氯含量,2019年4月～5月持续出现超标现象,质检中心全力配合监控分析,查找出原因并进行方法验证,有效减缓了炼油设备腐蚀的速率,提供了可靠的分析数据和方法,为保证生产装置平稳运行起到了重要作用。(本文来源于《石油化工应用》期刊2019年09期）

林凯明,冯登云,王毓,陈少宏,彭佩岚[5]（2019）在《氧弹燃烧-离子色谱法测定固体生物质燃料中氯含量》一文中研究指出建立了一种测定固体生物质燃料中氯含量的方法。应用氧弹燃烧水解提取,离子色谱法定量分析准确测定目标物中的氯元素含量;在富氧环境下样品完全燃烧后,用超纯水吸收,经过滤后采用离子色谱外标法定量检测。实验数据表明,校准曲线为A=15.4014c+0.113729,相关系数r=0.9999;方法检出限为0.009 mg/L;稳定性良好,RSD=1.26%(n=7),回收率在94.7%～96.2%。该方法简单、快速、准确,可以用于固体生物质燃料中氯含量的测定。(本文来源于《广东化工》期刊2019年17期）

尤晓莹,周方,邢雪霞,何佳,徐世晓[6]（2019）在《水肥一体化对烤烟叶片氯含量及烟田土壤氯离子迁移的影响》一文中研究指出模拟水肥一体化滴灌条件下灌溉过程,在控制灌水的条件下测定水肥一体化和常规施肥2种施肥方式下烟叶烤后样中氯含量和钾含量,并测定水肥一体化试验地烟株根际0～60 cm土壤氯离子含量,分析水肥一体化滴灌模式对深度0～40 cm的农田土壤中氯离子运移的影响。结果表明:水肥一体化滴灌模式可显着降低烟叶氯含量,提高钾氯比,提高烟叶质量;同时水肥一体化模式可降低0～40 cm土层中氯离子含量,促使土壤中氯离子向下迁移,在较深的土层中聚积,从而降低植物根际土壤中氯离子含量,减轻烤烟的氯危害。(本文来源于《扬州大学学报(农业与生命科学版)》期刊2019年04期）

冯园丽,叶向明,杜玉栋[7]（2019）在《成品汽油中微量氯含量方法的比较》一文中研究指出车用汽油中的氯含量是影响设备腐蚀、产品质量、环境污染等重要的控制指标之一,采用微库仑法具有灵敏度高、分析速度快、准确度高、抗干扰能力强等优点。为了提高测定汽油中的微量氯含量的准确度和精密度,选用TCS-200D型微库仑测定仪和XPLORER总氯总硫分析测定仪的实验方法进行比较研究,最终得出一个更有效、更合理的分析方法。(本文来源于《石油化工应用》期刊2019年07期）

毛家伟,马聪,唐培培,张翔,徐敏[8]（2019）在《耕作模式对烤烟根系生长和烟叶钾、氯含量的影响》一文中研究指出为探讨豫南烟区适宜的烤烟耕作模式,采用田间试验,设置T1(常规耕作,耕作深度25 cm)、T2(原位不动土层耕作,耕作深度45 cm)、T3(起垄带下原位条状深耕,耕作深度45 cm)3个耕作模式处理,研究了耕作模式对烤烟根系生长和烟叶钾、氯含量的影响。结果表明,烤烟采收结束,20～40 cm和40～60 cm土层土壤容重和含水率均表现为T1>T2>T3,其中,3个处理间土壤容重差异不显着,T2、T3处理20～60 cm土层的土壤含水量较T1处理显着降低。移栽后75 d,与T1处理相比,T2、T3处理烟株根系体积、根干质量、一级侧根和不定根数量均显着增加。与T1处理相比,T2、T3处理烟叶产值分别显着提高9.8%、10.6%,均价和上等烟比例均以T3处理最高,分别为23.6元/kg和46.7%。从烤后烟叶的钾、氯含量看,与T1处理相比,T2、T3处理均提高了中部叶和上部叶的钾含量,降低了氯含量。综合分析,在豫南烟区,生产中较适宜的耕作模式为起垄带下原位条状深耕。(本文来源于《河南农业科学》期刊2019年08期）

明菊兰,徐恒昌,钟洪玲,余璐静,李海燕[9]（2019）在《自动电位滴定法检测抗燃油活性氯含量的研究》一文中研究指出磷酸酯抗燃油中活性氯含量的准确、高效测定,对电液控制系统安全稳定运行很有意义。对自动电位滴定方法测量磷酸酯抗燃油中活性氯的原理、仪器设备、检测条件进行了研究;组织了8个实验室、5个样品的协同试验,并对结果进行评价。依据重复性、检测限、回收率及精密度等技术指标,所研究制定的自动电位滴定法检测磷酸酯抗燃油活性氯含量精密度高,检测效率高,且样品处理简单、仪器配置要求不高、分析速度快,可以在电力行业中推广应用。(本文来源于《中国电力》期刊2019年07期）

王泓皓[10]（2019）在《煤液化油中氯含量分析方法》一文中研究指出针对煤液化油中所含的氯离子可能会给设备带来腐蚀的问题,结合当前的分析技术,提出一种基于燃烧炉与离子色谱图的煤液化油氯离子分析方法。对此,选取A、B实验油样,在调整燃烧炉实验条件的基础上,采用离子色谱仪对氯离子含量进行分析,最后得出加标油样A、B中的氯离子含量。结果表明,本文构建的方法具有准确性高,偏差小的特点。(本文来源于《工业加热》期刊2019年03期）

### 氯含量论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

氧弹燃烧-离子色谱法虽然是常规的无机离子分析方法,但作为首次应用在固体生物质燃料氯含量检测领域的检测方法,其准确度需要经过科学验证确认,因此,开展该方法在该领域的不确定度评估是非常有必要的。通过建立数学模型,分析氧弹燃烧-离子色谱法测定过程中的不确定度各分量,并计算出个分量的相对标准不确定度,最后评估出该方法在所在实验室测定条件下的扩展不确定度。经评估,在置信率为95%的情况下,该方法的扩展不确定度为6.92%(k=2)。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 氯含量论文参考文献

[1].郭芳阳,刘巧真,阎小毛,高远,韩会阁.灌溉水氯含量与灌溉次数对烤烟叶片氯含量的影响[J].中国农学通报.2019

[2].林凯明,冯登云,王毓,陈少宏,彭佩岚.氧弹燃烧-离子色谱法测定固体生物质燃料中氯含量不确定度评估[J].广东化工.2019

[3].付川,史乃捷,冯流星,蔡冶强,王海峰.牛肝标准物质中氯含量的定值方法研究[J].计量学报.2019

[4].刘期彦.炼油装置重整精制油氯含量超标原因分析及对策[J].石油化工应用.2019

[5].林凯明,冯登云,王毓,陈少宏,彭佩岚.氧弹燃烧-离子色谱法测定固体生物质燃料中氯含量[J].广东化工.2019

[6].尤晓莹,周方,邢雪霞,何佳,徐世晓.水肥一体化对烤烟叶片氯含量及烟田土壤氯离子迁移的影响[J].扬州大学学报(农业与生命科学版).2019

[7].冯园丽,叶向明,杜玉栋.成品汽油中微量氯含量方法的比较[J].石油化工应用.2019

[8].毛家伟,马聪,唐培培,张翔,徐敏.耕作模式对烤烟根系生长和烟叶钾、氯含量的影响[J].河南农业科学.2019

[9].明菊兰,徐恒昌,钟洪玲,余璐静,李海燕.自动电位滴定法检测抗燃油活性氯含量的研究[J].中国电力.2019

[10].王泓皓.煤液化油中氯含量分析方法[J].工业加热.2019

### 论文知识图

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/491f9c185c6426561406ec37.html