# 激光轮廓参数对选区激光熔化成形随形水路模具的研究

### 论文摘要

为了获得高精度、高光洁度和高质量的随形水路模具,达到良好冷却效果。采用HANS M160选区激光熔化(SLM)设备对1.270 9模具钢粉末进行单因素试验法探究重复扫描次数、扫描偏置对成形质量的影响,并对比添加激光轮廓参数后对成形质量的影响。结果表明,当激光功率150 W、扫描速度1 150 mm/s、扫描间距50μm、铺粉层厚为30μm,轮廓扫描次数为1次、扫描偏置为0 mm时,此时的输入能量密度为86.96%,可以获得硬度367 HV0.1,侧面粗糙度5.69μm,致密度高达98.61%。经过试验验证,添加激光轮廓参数能改善制件的成形质量。

### 论文目录

- 0 引言

- 1 试验条件和方法

- 1.1 试验设备和材料

- 1.2 试验方法

- 2 试验结果与讨论

- 2.1 重复扫描次数对成形质量的影响

- 2.2 扫描偏置对成形质量的影响

- 3 添加轮廓参数前后的对比分析

- 3.1 添加轮廓参数后,激光功率对成形质量的影响

- 3.2 添加轮廓参数后,扫描速度对成形质量的影响

- 3.3 添加轮廓参数后,扫描间距对成形质量的影响

- 4 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 陈根余,韦怡,王彦懿,王彬,朱智超,殷赳,何江

关键词: 选区激光熔化,模具钢,表面粗糙度,随形水路

来源: 应用激光 2019年05期

年度: 2019

分类: 信息科技,工程科技Ⅰ辑

专业: 金属学及金属工艺

单位: 湖南大学汽车车身先进设计制造国家重点实验室,湖南大学激光研究所

基金: 广东省省级科技计划资助项目(项目编号:2017B090911004)

分类号: TG665;TG76

DOI: 10.14128/j.cnki.al.20193905.741

页码: 741-749

总页数: 9

文件大小: 5021K

下载量: 95

### 相关论文文献

- [1].基于30CrNi2MoVA的激光熔化沉积工艺参数研究[J]. 机械 2020(05)

- [2].选择性激光熔化技术研究现状及发展趋势[J]. 河北工业科技 2017(04)

- [3].选择性激光熔化成型可控多孔支撑研究[J]. 应用激光 2017(04)

- [4].选择性激光熔化成型中零件成型角度对其机械性能的影响[J]. 浙江工业大学学报 2017(05)

- [5].选择性激光熔化中铺粉层厚的影响[J]. 合肥工业大学学报(自然科学版) 2017(09)

- [6].选区激光熔化悬垂结构支撑添加研究[J]. 工具技术 2019(12)

- [7].微观选择性激光熔化技术发展的现状及未来展望[J]. Engineering 2019(04)

- [8].金属选区激光熔化的研究现状[J]. 材料导报 2017(S1)

- [9].激光熔化沉积钛合金及其复合材料的研究进展[J]. 热加工工艺 2010(08)

- [10].激光熔化沉积TiC/CaF_2/Inconel 718复合材料的组织及高温摩擦磨损性能[J]. 中国激光 2020(01)

- [11].选区激光熔化成形镍基718合金的工艺及性能[J]. 哈尔滨理工大学学报 2019(06)

- [12].工艺参数对316L不锈钢选区激光熔化成型组织性能的影响[J]. 湖南工程学院学报(自然科学版) 2019(04)

- [13].激光熔化沉积300M超高强度钢组织与力学性能[J]. 金属热处理 2008(09)

- [14].镍基单晶高温合金选区激光熔化成形工艺及组织[J]. 中国激光 2019(11)

- [15].2024铝合金粉末选区激光熔化成形工艺研究[J]. 铸造技术 2020(01)

- [16].选区激光熔化制备蜂窝状多孔钛及表征[J]. 金属功能材料 2020(04)

- [17].金属粉末选区激光熔化球化现象研究[J]. 铸造技术 2017(02)

- [18].工艺参数对选区激光熔化中成形形变的影响[J]. 激光与光电子学进展 2020(05)

- [19].基于选区激光熔化制备的点阵优化结构形貌和组织分析[J]. 应用激光 2020(02)

- [20].铁/镍元素粉末的选区激光熔化过程扩散动力学研究[J]. 材料导报 2020(S1)

- [21].激光熔化沉积成形缺陷及其控制方法综述[J]. 材料导报 2018(15)

- [22].基于粉体熔化的选区激光熔化成型方向误差分析[J]. 激光与光电子学进展 2017(01)

- [23].激光功率与底面状态对选区激光熔化球化的影响[J]. 航空学报 2019(12)

- [24].选区激光熔化碳化钒颗粒强化316L不锈钢的点阵结构及性能[J]. 激光与光电子学进展 2019(24)

- [25].扫描策略对选区激光熔化钴铬合金组织和性能的影响[J]. 激光杂志 2020(01)

- [26].选区激光熔化金属表面成形质量控制的研究进展[J]. 表面技术 2020(09)

- [27].选区激光熔化制备316L不锈钢成形工艺参数对致密度的影响和优化[J]. 锻压技术 2019(11)

- [28].选区激光熔化纯钨——粉末粒径对激光吸收的影响和扫描轨迹形成机理研究[J]. Engineering 2019(04)

- [29].选区激光熔化拼接复合成型基础工艺研究[J]. 应用激光 2016(06)

- [30].选择性激光熔化技术在口腔医学中的应用[J]. 口腔材料器械杂志 2012(01)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/493a0383a183a47da4cc1048.html