# 基于正交试验法研究超声波对润滑油降黏效果的影响

### 论文摘要

为了研究不同参数的超声波对滑动轴承润滑油降黏效果的影响,采用正交试验法分析超声波降低润滑油10W-50黏度的最佳工艺参数方案。结果表明:频率20 kHz,强度为50 W/cm2的超声波,作用时间为35 min,初始环境温度为25℃时降黏效果最好。超声波作用下油温小于30℃时,其黏度随超声作用时间的增加而迅速降低,降黏效果比较明显。采用Walther黏温方程对超声作用下的润滑油黏温关系进行线性拟合,拟合精度高。超声波降黏的最佳方案应根据动力机械轴承入口温度要求和综合成本决定。

### 论文目录

- 1 超声波正交试验

- 1.1 正交试验方案

- 1.2 试样及设备

- 1.3 试验方法

- 1.4 试验结果

- 2 超声波降黏效果

- 2.1 结果与分析

- 2.2 超声波降黏机理

- 2.2.1 热效应

- 2.2.2 机械效应

- 2.2.3 空化效应

- 3 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 仇超,傅行军,郭瑞

关键词: 滑动轴承,润滑油,超声波,试验,黏度

来源: 轴承 2019年12期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅱ辑

专业: 机械工业

单位: 东南大学火电机组振动国家工程研究中心

分类号: TH133.31;TH117.2

DOI: 10.19533/j.issn1000-3762.2019.12.007

页码: 35-38+43

总页数: 5

文件大小: 554K

下载量: 46

### 相关论文文献

- [1].表面活性剂三元复配技术用于稠油降黏的研究[J]. 化工技术与开发 2019(12)

- [2].水溶性降黏技术研究进展及海上油田应用展望[J]. 精细与专用化学品 2020(10)

- [3].化学降黏吞吐评价标准的建立及应用[J]. 当代石油石化 2020(10)

- [4].丙烯酸酯接枝共聚物在稠油降黏中的应用[J]. 地质科技情报 2016(06)

- [5].稠油化学降黏技术的研究进展及发展趋势[J]. 兰州石化职业技术学院学报 2016(01)

- [6].稠油掺稀降黏技术研究进展[J]. 科学技术与工程 2014(36)

- [7].辛基酚聚氧乙烯醚羧酸钠对塔河稠油的降黏作用研究[J]. 西安石油大学学报(自然科学版) 2015(03)

- [8].三高原油降黏工艺研究与应用[J]. 石油化工应用 2017(03)

- [9].超稠油降黏技术研究及现场应用[J]. 油气田地面工程 2016(04)

- [10].塔河油田高含沥青质稠油致稠机理及降黏技术研究[J]. 西安石油大学学报(自然科学版) 2013(06)

- [11].稠油降黏新技术的研究进展[J]. 西安石油大学学报(自然科学版) 2012(01)

- [12].稠油降黏技术应用研究[J]. 中国石油大学胜利学院学报 2012(02)

- [13].草桥稠油热-氧化降黏规律[J]. 承德石油高等专科学校学报 2012(04)

- [14].稠油化学降黏技术实验研究[J]. 油气田地面工程 2010(03)

- [15].塔河油田深层稠油掺稀降黏技术[J]. 西安石油大学学报(自然科学版) 2009(03)

- [16].稠油降黏集输方法综述[J]. 管道技术与设备 2009(05)

- [17].胜利清河稠油溶气降黏特性研究[J]. 油气田地面工程 2019(12)

- [18].提高聚驱井水力旋流器适用性的机械降黏装置的研制与评价[J]. 油气田地面工程 2020(04)

- [19].新时期超稠油下泵初期掺稀油降黏工艺探寻[J]. 石化技术 2020(03)

- [20].微生物复合降黏技术提高稠油底水油藏采收率研究及应用[J]. 油气藏评价与开发 2017(02)

- [21].渣油型船用燃料油降黏剂的合成工艺及降黏效果的研究[J]. 辽宁石油化工大学学报 2014(06)

- [22].基于胶体化学和热力学的稠油掺稀降黏试验研究[J]. 长江大学学报(自科版) 2015(31)

- [23].稠油化学降黏技术对比及发展方向[J]. 油气田地面工程 2014(06)

- [24].稠油水热催化改质降黏催化剂研究进展[J]. 石油炼制与化工 2012(08)

- [25].稠油化学降黏实验研究[J]. 化学工业与工程技术 2012(04)

- [26].磺化型有机金属催化剂在稠油降黏改质中的应用[J]. 精细石油化工 2018(06)

- [27].稠油井筒掺稀降黏模拟研究[J]. 科学技术与工程 2015(08)

- [28].泌304区块普通稠油降黏复合菌评价及机理分析[J]. 石油地质与工程 2015(05)

- [29].塔河油田掺稀降黏技术研究及应用[J]. 石油地质与工程 2012(06)

- [30].超声波处理对辽河油田稠油黏度的影响[J]. 当代化工 2016(12)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/4979ccdb9b6513bb04310e02.html