# 波浪荷载作用下单桩周围砂质海床响应的实验研究

### 论文摘要

为了研究波浪作用下单桩周围孔隙水压力的分布变化规律,依托西南交通大学深水大跨桥梁实验室波浪水槽开展实验。研究了不同波浪周期、波高、水深的情况下,单桩周围的孔隙水压力响应。试验结果显示:(1)随着波浪周期和波高增加超静孔隙水压力幅值增大,随着水深的增加超静孔隙水压力幅值减小,水深对孔压的影响相对较小;(2)浅层土超静孔隙水压力最大值出现在桩前,最小值的位置因波浪周期的不同而有所变化;(3)随着土体深度的增加,孔压逐渐减小,且衰减速率逐渐下降。

### 论文目录

### 文章来源

类型: 国内会议

作者: 王少华,郑东生

关键词: 波浪,海床响应,孔压,液化,试验

来源: 中国力学大会（CCTAM 2019） 2019-08-25

年度: 2019

分类: 基础科学

专业: 海洋学,海洋学

单位: 西南交通大学土木工程学院,School of Engineering & Built Environment, Griffith University Gold Coast Campus

分类号: P731.22;P75

页码: 3593-3601

总页数: 9

文件大小: 830k

下载量: 45

### 相关论文文献

- [1].砂质海床条件下海底电缆埋深研究[J]. 南方能源建设 2020(03)

- [2].基于雨流计数法的锚泊线与海床接触疲劳分析[J]. 天津航海 2020(03)

- [3].波流耦合作用下双层砂质海床累积液化特征数值分析[J]. 中国海洋大学学报(自然科学版) 2018(11)

- [4].悬链锚泊线与海床接触作用分析[J]. 科学技术创新 2020(06)

- [5].黄河三角洲工程防护区海床侵蚀过程与不稳定性评估[J]. 海岸工程 2020(02)

- [6].沉管隧道周围砂质海床波致液化进程研究[J]. 水利与建筑工程学报 2018(06)

- [7].新型多功能抗拖网海床基设计[J]. 中国海洋平台 2018(02)

- [8].基于ANSYS的淤泥质海底海床基吸附力研究[J]. 海洋技术学报 2017(01)

- [9].波浪诱发松散海床渐进式液化的数值分析[J]. 海洋学报 2017(09)

- [10].高阶边界元方法求解规则波在三维局部渗透海床上的传播[J]. 海洋学报 2016(01)

- [11].海床处理技术研究[J]. 机械工程师 2016(07)

- [12].近海欠密实砂质海床内波致渐进液化特征研究[J]. 岩土力学 2015(12)

- [13].电厂排水口周边海床稳定性分析[J]. 科技信息 2014(01)

- [14].黄河口裸置管线对海床土影响试验研究[J]. 中国农村水利水电 2010(03)

- [15].波浪荷载作用下各向异性海床瞬态液化研究[J]. 西南交通大学学报 2019(04)

- [16].观世界[J]. 黄金时代(学生族) 2020(04)

- [17].椭圆余弦波作用下海床的响应[J]. 上海交通大学学报 2013(10)

- [18].波浪-流作用下分层海床稳定性分析[J]. 上海交通大学学报 2014(06)

- [19].册镇海底管线沿线海床冲刷原因及冲刷趋势研究[J]. 水道港口 2013(03)

- [20].自平衡抗吸附海床基的吸附力研究分析[J]. 海洋技术 2012(02)

- [21].电厂取排水工程对淤泥质海床演变的影响研究[J]. 水道港口 2011(05)

- [22].波浪作用下海床响应的解析解[J]. 中国科学:技术科学 2010(12)

- [23].地震作用下海床孔隙水压力增长的算法研究[J]. 中国矿业大学学报 2008(05)

- [24].水域隧道地震响应分析[J]. 地震学报 2020(02)

- [25].饱和海床土渗流-应力耦合损伤及液化破坏规律(Ⅱ)[J]. 哈尔滨工程大学学报 2014(12)

- [26].海底观测平台——海床基结构设计研究进展[J]. 海洋技术学报 2014(06)

- [27].泥沙输运与海床演变对曹妃甸港口工程的响应特征[J]. 同济大学学报(自然科学版) 2014(12)

- [28].黄河口裸置管线对海床土影响的实例研究[J]. 海洋湖沼通报 2010(02)

- [29].波浪引起的海底管线周围海床动力响应分析[J]. 岩石力学与工程学报 2008(04)

- [30].对研究推荐的冲刷防护方案的实施情况进行跟踪调查[J]. 南方能源建设 2020(02)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/49ce9a13269a77373b0fcd26.html