# 空间目标偏振探测与识别技术研究

### 论文摘要

由于空间背景复杂、杂光较多,传统光电探测技术受到较大影响的问题,本文提出基于微偏振片阵列的偏振成像望远光学系统。针对空间目标偏振探测中光电望远系统会产生偏振效应的问题,基于偏振成像理论,推导出反射、折射、折反式望远系统中穆勒矩阵解析表达式,构建了光学系统偏振效应模型,通过分析入射光偏振度、光线角度差等参量与出射光偏振度的解析关系,明确了光学元件入射角与折射角的差值控制在5.7°以内,可以有效减少光学系统对偏振度的影响。并根据空间目标偏振成像需求以及上述理论分析,设计了基于微偏振片阵列的卡式望远系统,实现了500km处成像分辨率为0.5m。在此基础上,针对入射光为部分偏振光时,折反系统中不同光瞳坐标的单根光线追迹结果难以表征整个系统偏振度全视场分布的问题,采用动态数据交换机制对设计的光学系统进行全视场、全口径光线追迹,得出反射和折射系统的四个斯托克斯矢量及偏振度全视场分布。同时分析金、银、铝三种材质的反射膜系对反射系统偏振度以及不同入射光偏振度对系统偏振效应的影响。研究结果表明,由于金属银复折射率中的折射率较小,镀银膜的卡式系统对入射光的偏振度影响也相对较小;随着入射光偏振度的提高,系统的偏振效应也会相应降低。通过上述理论研究,根据系统的偏振度全视场分布,通过像面任意视场及中心视场的偏振度即可标定出光学系统偏振效应,并据此反演出入射光偏振度,进而提高空间目标的成像对比度及识别能力。通过搭建原理验证装置,分析实验数据,验证方法可行性。同时也为标定光学系统全视场偏振特性提供理论基础与解决途径。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第1章 绪论

- 1.1 选题背景及研究目的意义

- 1.2 国内外发展现状

- 1.2.1 国外研究进展

- 1.2.2 国内研究进展

- 1.3 论文的主要工作及结构安排

- 第2章 偏振探测理论基础

- 2.1 光的偏振特性

- 2.1.1 椭圆偏振光

- 2.1.2 圆偏振光与线偏振光

- 2.1.3 偏振光与自然光

- 2.2 偏振光描述方法

- 2.2.1 琼斯矢量法

- 2.2.2 斯托克斯矢量法

- 2.2.3 庞加莱球法

- 2.3 偏振特性的获取

- 2.3.1 偏振成像方法

- 2.3.2 反射光学系统的分类

- 2.4 本章小结

- 第3章 光学系统偏振特性分析

- 3.1 偏振系统穆勒矩阵计算

- 3.1.1 金属表面反射光的穆勒矩阵

- 3.1.2 透镜折射光的穆勒矩阵

- 3.2 偏振度特性分析方法

- 3.2.1 单根光线偏振度特性分析

- 3.2.2 基于动态数据交换机制的全视场、全口径光线追迹方法

- 3.3 本章小结

- 第4章 望远光学系统设计

- 4.1 望远光学系统方案

- 4.2 光学系统设计与优化

- 4.2.1 卡塞格林望远系统设计

- 4.2.2 中继系统的设计

- 4.2.3 折反式系统设计与优化

- 4.3 本章小结

- 第5章 光学系统全视场全口径偏振特性分析

- 5.1 反射系统全视场全口径偏振特性分析

- 5.2 折射系统全视场全口径偏振特性分析

- 5.3 折反式系统全视场全口径偏振特性分析

- 5.4 光学系统偏振效应分析实验

- 5.5 本章小结

- 结论

- 参考文献

- 附录

- 攻读学位期间论文与研究成果清单

- 致谢

### 文章来源

类型: 硕士论文

作者: 王稼禹

导师: 李英超

关键词: 偏振成像,偏振度,光线追迹,偏振效应,穆勒矩阵

来源: 长春理工大学

年度: 2019

分类: 基础科学

专业: 物理学

单位: 长春理工大学

分类号: O436.3

总页数: 75

文件大小: 4704K

下载量: 250

### 相关论文文献

- [1].红外偏振光治疗仪偏振度测量方法研究[J]. 中国医疗设备 2019(05)

- [2].基于偏振度的目标微观表面偏振特性分析[J]. 微处理机 2019(05)

- [3].偏振度曲线随折射率变化的规律研究[J]. 测绘科学 2014(03)

- [4].一种目标光辐射线偏振度测量新方法[J]. 半导体光电 2008(05)

- [5].基于可调偏振度源验证偏振光谱强度调制系统[J]. 光学精密工程 2016(03)

- [6].部分相干电磁光束的光谱交叉偏振度[J]. 光子学报 2009(08)

- [7].海面油膜的偏振反射特性仿真实验[J]. 红外与激光工程 2020(04)

- [8].椭球粒子烟雾浓度对激光偏振度影响的实验研究[J]. 应用光学 2018(06)

- [9].部分相干电磁光束在湍流大气中传输的交叉偏振度[J]. 华侨大学学报(自然科学版) 2011(01)

- [10].解偏振度的测量及偏振成像探测识别[J]. 激光与红外 2011(02)

- [11].基于线偏振度的非接触式路面状态探测方法[J]. 仪表技术与传感器 2017(08)

- [12].一种基于旋转1/4波片法的激光偏振度测量仪[J]. 应用光学 2018(06)

- [13].可见光和红外波段大气体散射偏振度特性研究[J]. 光学学报 2011(05)

- [14].基于偏振成像的目标轮廓增强技术[J]. 兵工自动化 2017(09)

- [15].偏振分辨激光诱导击穿光谱的铝铁合金信背比改善效果研究[J]. 光谱学与光谱分析 2020(01)

- [16].远场微气泡尾流的后向散射线偏振度探测法[J]. 红外与激光工程 2012(06)

- [17].基于水面特征波纹的潜艇多波段光电偏振成像探测性仿真研究[J]. 红外与激光工程 2020(06)

- [18].植物叶片润湿性与光谱反射偏振度关系研究[J]. 光谱学与光谱分析 2018(03)

- [19].部分相干光经多个圆孔衍射后的偏振度变化[J]. 中国激光 2008(06)

- [20].基于涂层材料散射光偏振度的复折射率反演[J]. 光学技术 2018(03)

- [21].涂层材料的偏振光谱反射特性分析[J]. 激光与红外 2017(05)

- [22].多偏振方向对低照度伪装目标偏振度提取的影响[J]. 激光与红外 2018(06)

- [23].一种大功率低偏振度量子阱超辐射发光二极管[J]. 半导体光电 2013(06)

- [24].一种红外偏振成像中的冷反射去化方法[J]. 光学与光电技术 2018(05)

- [25].随机双曲余弦-高斯电磁光束互偏振度通过透镜的传输[J]. 中国激光 2010(08)

- [26].柱状粒子光偏振特性的仿真研究[J]. 光学与光电技术 2017(05)

- [27].多光谱分孔径同时探测系统偏振定标方法[J]. 光学学报 2017(02)

- [28].粗糙表面六参量偏振双向反射分布函数模型[J]. 激光与光电子学进展 2020(09)

- [29].折反式望远系统全视场全口径偏振特性研究[J]. 红外与激光工程 2019(03)

- [30].偏振成像在目标探测中的应用[J]. 光电工程 2008(12)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/4a235e6403d447d5413857dc.html