# 一种无中导洞连拱隧道衬砌开裂原因分析及结构优化

### 论文摘要

为解决传统连拱隧道中导洞法施工工序繁琐、结构受力转换复杂等问题,云南某隧道采用了一种无中导洞连拱隧道,其后行洞钢拱架焊接于先行洞钢拱架,使初期支护相互搭接形成了连拱隧道中墙,从而避免了中导洞开挖,但在隧道施工中,先行洞二次衬砌左侧起拱线至左拱腰出现了大量纵向与斜向裂缝。结合隧道实际地质和施工状况,运用Flac3d建立了地层-隧道结构数值模型,研究分析了初期支护各自独立封闭成环和初期支护搭接处界面特性对无中导洞连拱隧道衬砌开裂的影响。结果表明:后行洞初期支护独立闭合成环时,即使初支结构之间产生了一定的滑移,隧道衬砌结构仍处于安全状态;后行洞初期支护未独立闭合成环时,搭接处会产生较大的相对滑移,初期支护承载力不能充分发挥,难以有效控制围岩变形和塑性区发展,先行洞二次衬砌承受了较大的围岩荷载,其左拱腰内侧边缘拉应力远超过了衬砌混凝土的抗拉强度,由此造成了左拱腰处衬砌开裂。因此,为避免无中导洞连拱隧道衬砌出现裂缝,建议在设计中应使连拱隧道初期支护各自独立闭合成环,合理加强中墙位置初期支护结构,施工中对关键施工环节、关键受力部位采取有效控制措施,保证支护结构的整体承载力。

### 论文目录

- 0 引言

- 1 工程概况

- 2 数值模型的建立

- 3 计算结果分析

- 3.1 围岩及支护结构变形

- 3.2 围岩塑性区

- 3.3 二次衬砌内力

- 3.4 衬砌结构安全性

- 3.5 隧道结构优化建议

- 4 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 王健宏,陈维,沈东,潘涛,阳军生

关键词: 隧道工程,结构优化,有限差分法,连拱中导洞,受力特征,衬砌开裂

来源: 公路交通科技 2019年06期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅱ辑

专业: 公路与水路运输

单位: 中铁二院工程集团有限责任公司,中南大学土木工程学院,云南省交通规划设计研究院

基金: 国家重点研发计划课题项目(2016YFC0802500)

分类号: U455.91

页码: 79-85+111

总页数: 8

文件大小: 3268K

下载量: 122

### 相关论文文献

- [1].城市地下连拱结构地震响应研究现状与展望[J]. 现代隧道技术 2019(S2)

- [2].无铰连拱计算[J]. 北方交通 2011(03)

- [3].双连拱公路隧道合理施工方法研究[J]. 价值工程 2014(16)

- [4].连拱高载水槽有限元地震反应谱分析[J]. 水利科技与经济 2019(08)

- [5].双连拱公路隧道裂缝成因及防治措施[J]. 住宅与房地产 2016(06)

- [6].大截面、大跨度、高大支模三连拱顶板综合施工技术[J]. 科技创新与应用 2013(12)

- [7].双连拱燕尾式铁路隧道施工关键技术[J]. 铁道建筑技术 2015(08)

- [8].水泥土连拱抗滑墙加固结构优化研究[J]. 城市勘测 2015(05)

- [9].连拱拱桥结构设计分析[J]. 安徽建筑工业学院学报(自然科学版) 2008(01)

- [10].水泥土连拱抗滑墙加固软基边坡机理研究[J]. 科学技术与工程 2016(26)

- [11].不等跨连拱拱桥结构设计[J]. 城市道桥与防洪 2016(09)

- [12].黔中水利六跨连拱现浇支架施工技术[J]. 铁道建筑技术 2015(05)

- [13].三连拱主拱拱脚的局部受力分析[J]. 武汉工程大学学报 2011(10)

- [14].双排桩复合连拱支护结构的三维有限元分析[J]. 河南科学 2009(07)

- [15].分岔隧道连拱-小间距连接段施工过程稳定性分析[J]. 铁道勘察 2012(03)

- [16].多跨连拱桥梁设计[J]. 公路交通技术 2019(04)

- [17].水泥土连拱支护结构的工作性状分析[J]. 人民黄河 2008(07)

- [18].波纹钢连拱机棚设计计算的一种简化方法[J]. 广州建筑 2019(03)

- [19].图木舒克市南北湖大桥工程连拱内力分析[J]. 山西建筑 2017(08)

- [20].水泥土连拱抗滑墙加固软基边坡的应用研究[J]. 城市勘测 2014(05)

- [21].三跨等截面圆弧拱连拱计算[J]. 公路工程 2011(03)

- [22].大跨多连拱桥梁高支架设计与施工[J]. 铁道建筑技术 2013(08)

- [23].关于n跨连拱体系的几何构造分析[J]. 力学与实践 2013(04)

- [24].高速公路分岔隧道连拱段独立双洞修筑技术研究与应用[J]. 中国水运(下半月) 2018(08)

- [25].六连拱渡槽施工加载计算分析[J]. 珠江水运 2015(17)

- [26].双连拱软岩隧道稳定性分析[J]. 中外公路 2017(02)

- [27].高地应力软岩隧道大跨连拱过渡段施工技术研究[J]. 铁道建筑技术 2017(05)

- [28].水泥土连拱支护结构的三维有限元分析[J]. 郑州大学学报(工学版) 2008(01)

- [29].全国首创双向10车道四连拱超大跨径隧道中导洞全线贯通[J]. 隧道建设(中英文) 2020(08)

- [30].高地应力软岩隧道连拱大跨段施工技术[J]. 铁道建筑技术 2014(S1)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/4adf6b270098257365077fd3.html