# 建筑主体结构检测的常用方法探析苏俊杰

东莞市建设工程检测中心广东东莞523000

摘要：在国内现代化建设进程不断加快的时代下，社会对建筑工程的质量也提出了更高的标准，为此有必要做好对建筑主体结构的检测工作，以切实保障建筑主体结构质量，提高建筑的安全性。为此，本次研究在参考相关文献资料的基础上，从主体结构检测的作用入手，针对质量检测的基本原则，分别对外观检测、混凝土检测、钢筋检测等进行了简要分析，以期能够为业界同仁建筑主体结构检测工作的有效开展给以一定的理论参考。

关键词：建筑；主体结构；检测；构件

目前国内建筑工程已经得到了极为迅猛的发展，但受多种因素影响，建筑质量问题层出不穷，虽然国家加大了在该方面的管理力度，但仍然存在一些偷工减料，凭经验盲目施工的问题，严重降低了建筑主体结构的质量，不光难以满足居民的实际需求，也埋下了较大的安全隐患，不利于建筑业形象的树立，为此有必要加强对建筑主体结构的检测工作，切实发挥出检测的作用，保障工程主体质量，以此切实保障工程质量，为建筑业的稳定发展奠定坚实的基础。

1.主体结构检测的意义与思路

1.1主体结构检测的意义

混凝土作为工程建设过程中普遍使用的主要材料，其本身质量及其施工质量对整个工程的主题结构有着直接的影响，而建筑的主体结构质量则能够在很大程度上反应出建筑的安全性与耐久性[1]。而在主体结构检测的过程中，主要可从建筑材料的检测入手，应重点落实对主体材料的检测，否则如果建筑工程的主体结构不稳定，将带来严重的后果，不光会严重威胁居民的安全，也会带来重大的经济损失，不利于建筑工程发挥出其原有功能，为此加强对建筑主体结构的检测是非常有必要的。

1.2主体结构检测思路

在建筑主体质量的检测上，首先可从原材料角度入手对建筑工程的主体结构质量进行检定，即重点加强对水泥、骨料、外加剂等的成分进行检测，其次也可从成型方案的角度进行质量检测，主要检验混凝土构件的密实程度，可采用回弹法对混凝土构件的回弹形状进行测试，进而通过物理化学混合或者是真空法完成深度检测工作，并完成强度曲线的绘制。再次也可对混凝土结构的混凝土湿度进行测试，以回弹法检验构建强度后，可对其表面自然干燥程度进行检验，如存在一定水分，可通过钻芯法联合特殊曲线完成对所绘制强度曲线的修正。另外，也可对混凝土的分层泌水情况机械能检测，观察其回弹系数，如果表层存在泌水现象，水灰比可能偏高，且面层将表现出疏松的状态[2]。在主体质量检测时，可重点对剪力墙混凝土强度是否超限的问题进行检测，确保其处于恰当范围，并做好对其等级强度的检验。

2.建筑主体结构检测原则分析

在建筑工程主体结构检验时，需要通过合理的评估采用抽样调查的方式开展主体质量的检测工作，即为在同一系统中需要以主要受力构件为样本，充分考虑主体结构检验的根本目的，继而开展具有针对性的检验工作。在样本的选择上，也可以施工质量不佳的构件为样本进行检测，具体需参考检测目的。就建筑主体结构的检测原则来看，可从常规与存在异议构建检验两方面考虑。

2.1常规主体结构检测

在建筑主体结构常规检测的过程中，检测人员需要对建筑的结构形式以及所使用的材料有一定认知，并合理采用分类抽查的方式，实现对不同等级样本的选择。第一级可确定为主体结构中的构件类型检验，第二级可设定为构件主体类型进行检测，如可分为梁柱、墙体等，第三级则可根据建筑结构的材料进行检测内容的划分，进而结合三级方案以及不同构件的技术要求与需要满足的功能或设计标准完成检测方案的设定。

2.2存在异议构件的检测

在对存在异议建筑主体构件的检验过程中，需要首先确定好检测的目的以及所检测构件的样本容量，在实际检测时也应该邀请施工单位以及监督单位一起参与到检测工作之中，继而通过三方协同实现对存在异议构建的检测，并给定客观的检测报告。一般来说，在存在异议构建的检测中，所检测的总数量应该在样本总量的10%以上，否则检验结果的信效度可能不高。如果需要交由第三方机构进行抽样检测，必须交给监督单位进行审核监督，确保可及时实现对监督方案的优化，以便于对检测方案的合理优化。

3.建筑主体结构检测常用方法与注意事项

3.1外观、尺寸检测方法与注意事项

在建筑主体结构外观与尺寸检测的过程中，可采用目测的方式利用测量工具辅助测试构件的总轴线标高以及建筑的截面尺寸，观察其是否满足设计规范要求，另外还可对混凝土的表面进行观测，如存在裂缝、蜂窝等病害，可能对建筑的使用功能产生不良影响，也伴随审美缺陷。如在外观与尺寸测量的过程中，发现有严重问题，必须再次测量，同时进行标记与记录。在外观与尺寸检验中需要注意的是，应该严格根据建设工程质量管理条例以及质量监督的相关规范，要求施工方给出具体的施工方案，并要求质量监督人员以及施工方签字确定。由于建筑外观以及尺寸的检测方法并不复杂，且有建筑图与结构图可参照，故工作应该具备较高的准确性[2]。但由于检测的对象多，劳动量很大，故可能产生纰漏，为此必须做好核对工作，并做到合理分工，还需要由检测人员进行确认验收，方可减少出现纰漏的几率。另外在外观存在病害时，需要记录号蜂窝、裂缝等的数量、密度以及大小，并呈现于报告之中。

3.2混凝土强度检测方法与注意事项

混凝土质量的检测主要可从抗压强度角度开展，主要可采用回弹法，钻芯法等。回弹法可以回弹仪辅助完成对混凝土面层回弹高度的测定，进而测量其弹性强度。混凝土面层的回弹高度以及表面硬度存在正相关关系，同时也可以此为基础计算混凝土的极限压缩强度。钻芯法可利用岩芯钻探设备对选定的混凝土构件进行测试，但该方法直观、准确，但由于为侵入式操作，将造成原有结构的破坏，故需要谨慎采用，通常对部分要求较高的工程，可采用混凝土样品进行替代开展钻芯实验。为保障检测的效率，一般使用回弹检测即可，如发现强度不满足，可进行钻芯实验，但在实际操作上应该要求技术娴熟的工程师亲自操作，并做好结果的对比工作，确认无误后方可发布测试报告。

3.3钢筋质量检测及其注意事项

建筑工程钢筋的位置、数量以及搭接方式等均对混凝土的承载能力均有较大的影响，尤其在大型的建筑项目中，故必须做好钢筋的测试工作。对钢筋的测试主要在混凝土灌注之前开展，可采用目测的方式确定钢筋数量、分布及其直径等，如混凝土构建已经成型，可采用钢筋探测仪或雷达仪进行观察，了解钢筋的分布于变形情况。在钢筋质量检测时，需要正确认知其与混凝土的紧密联系，并做好对保护层厚度的检测。应该充分考虑设计图纸要求以及项目建设的目标，应在了解钢筋弹性、硬度、密度等指标的基础上，做好保护层约束作用的检测，同时也有必要做好钢筋混凝土接头的取样，进而切实保障检测质量。

4.结束语

综上所述，在国内现代化建设进程不断发展的背景下，建筑工程也得到了极为迅猛的发展，但随之也出现了不少的质量问题，严重影响了建筑功能的实现，且存在一定的安全隐患。为此，必须做好对建筑主体结构的质量检测工作，可在充分了解其检测意义、原则及其方法的基础上，重点加强对构件外观、混凝土质量以及钢筋质量的检测工作，以提高检测的精确性。

参考文献：

[1]董雁冰.建筑主体结构检测的常用方法探析[J].科技创新与应用，2017（1）.

[2]孙文其.建筑主体结构检测的常用方法探析[J].建筑工程技术与设计，2017（22）.

[3]米尔别克•阿山.建筑工程主体结构检测的方法探析[J].四川水泥，2016（10）：246-246.

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/4b9f35e5099497b484728294.html