# 油气井钻柱系统非线性自激振动机理研究

### 论文摘要

油气井钻柱系统受到外部扰动容易引发非线性自激振动。以钻柱黏滑振动为例,建立了钻具与岩石间的非线性扰动扭矩模型及钻柱系统双自由度集中参数模型。首次提出了钻柱系统的等效阻尼扭矩公式和相对于平衡位置的能量公式,揭示了等效阻尼扭矩对激发钻柱黏滑振动所起的作用,探索了发生黏滑振动时钻柱系统能量的变化规律,分析了钻柱系统的非线性自激振动机理。仿真结果表明,在非线性扰动的作用下,钻柱系统出现负阻尼,等效阻尼扭矩对系统做正功,系统从外界吸收振动能量,破坏了系统平衡点的稳定性。钻具转速反馈作用调节能量输入使钻柱系统维持不衰减的持续振动,每个振动周期内系统输入的能量等于系统耗散的能量。钻具转速振幅较小时能量增加,转速振幅较大时能量减少,且钻柱系统吸收的能量主要转化为系统的势能。

### 论文目录

- 1 钻柱系统非线性动力学模型

- 1.1 非线性扰动扭矩模型

- 1.2 钻柱系统动力学模型

- 2 钻柱系统等效阻尼扭矩

- 2.1 相对于平衡位置的钻柱系统等效阻尼扭矩

- 2.2 钻柱系统能量

- 3 仿真分析

- 3.1 等效阻尼扭矩仿真分析

- 3.2 钻柱系统能量变化规律

- 4 主动阻尼减振方法

- 5 结 论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 付蒙,李江红,赵艾奇,吴亚锋,陈祖豪,章浩伟

关键词: 钻柱系统,黏滑振动,等效阻尼扭矩,非线性自激振动,能量

来源: 西北工业大学学报 2019年04期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅱ辑,工程科技Ⅰ辑

专业: 石油天然气工业

单位: 西北工业大学动力与能源学院,北京动力机械研究所,中国船舶工业系统工程研究院,西安交通大学电子与信息工程学院,西北工业大学航天学院

分类号: TE921.2

页码: 802-808

总页数: 7

文件大小: 1207K

下载量: 94

### 相关论文文献

- [1].气体钻井钻柱拉应力对纵波特性的影响[J]. 石油机械 2020(09)

- [2].钻柱系统传输特性分析[J]. 地球物理学进展 2020(05)

- [3].斜直井眼中钻柱横向动态运动非线性模型研究[J]. 振动与冲击 2017(24)

- [4].尾管固井过程中钻柱的动态摩阻力与变形研究[J]. 西南石油大学学报(自然科学版) 2016(04)

- [5].深部地质钻探钻柱失稳行为分析[J]. 低碳世界 2014(23)

- [6].钻柱内连续波信号传输模型与幅频特性研究[J]. 仪器仪表学报 2015(01)

- [7].深水钻井钻柱动力学机理研究[J]. 科技创新导报 2015(22)

- [8].钻柱在钻井液中振动分析[J]. 内江科技 2020(07)

- [9].钻井起钻钻柱气体除泥装置的研制与应用[J]. 科技经济导刊 2020(21)

- [10].深部地质取心钻探钻柱失效行为分析[J]. 探矿工程(岩土钻掘工程) 2018(12)

- [11].大斜度井眼中钻柱运动特性模拟试验[J]. 中国石油大学学报(自然科学版) 2018(02)

- [12].弯曲钻柱中声传播特性教学实验装置研制[J]. 实验技术与管理 2016(10)

- [13].钻柱双向扭转控制系统[J]. 中外能源 2020(S1)

- [14].气体钻井钻柱失效的热因素分析[J]. 石油机械 2014(02)

- [15].地面钻柱扭摆方法释放井下摩阻的研究进展[J]. 钻采工艺 2014(04)

- [16].复杂结构井中钻柱托压效应的研究进展[J]. 石油机械 2013(05)

- [17].钻柱疲劳裂纹形成机理研究[J]. 石油天然气学报 2013(09)

- [18].轴力作用下钻柱稳定性分析[J]. 中国科技论文在线 2010(11)

- [19].造斜段弯曲钻柱非线性动力学分析与仿真[J]. 中国石油大学学报(自然科学版) 2010(06)

- [20].井下钻柱横向振动冲击力计算模型研究[J]. 钻采工艺 2008(04)

- [21].基于钻柱动力学的井筒摩阻系数预测与应用[J]. 西南石油大学学报(自然科学版) 2020(01)

- [22].特深钻探钻柱组合优化设计研究[J]. 探矿工程(岩土钻掘工程) 2019(04)

- [23].钻柱摩阻扭矩测试试验装置设计[J]. 石油机械 2019(10)

- [24].钻柱恶性振动识别与抑制技术研究进展[J]. 吉林大学学报(地球科学版) 2017(01)

- [25].气体钻井钻柱内声波信号传输规律分析[J]. 西南石油大学学报(自然科学版) 2017(05)

- [26].海上大斜度井钻柱疲劳寿命预测方法研究[J]. 石油化工应用 2016(09)

- [27].石油钻柱动态可靠度分析[J]. 石化技术 2015(08)

- [28].钻柱黏滑振动动力学研究[J]. 西南石油大学学报(自然科学版) 2014(06)

- [29].钻柱结构差异对声传性能的影响[J]. 天然气工业 2013(02)

- [30].旋转钻柱内赫巴流体流动模型与流场特性研究[J]. 石油机械 2013(05)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/4bdc28caa35a0133e0dd9040.html