# 电能质量补偿器论文_张学威

导读:本文包含了电能质量补偿器论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译，主要关键词:电能,质量,电气化铁路,电平,补偿器,变压器,串并联。

### 电能质量补偿器论文文献综述

张学威[1]（2019）在《模块化叁电平有源电能质量综合补偿器的关键技术研究》一文中研究指出随着电力电子技术的高速发展,各种电力电子装置的推广和使用会严重污染电网系统的电能质量。有源电能质量综合补偿器(Active Power Quality Combined Compensator,APQCC)可有效补偿电网中存在的谐波电流、无功电流和叁相电力不平衡电流,改善电能质量,而且具有补偿精度高、动态响应速度快、补偿方式灵活、不易与电网产生谐振等优点。因此对有源电能质量综合补偿器的理论研究引起了国内外学者的广泛关注,为此本文围绕补偿器的指令电流提取、锁相方法和电流跟踪控制等关键技术问题展开了探讨与研究。本文研究的有源电能质量综合补偿器采用的是中点钳位型(Neutral Point Clamp,NPC)叁电平拓扑结构。因此文中首先对NPC叁电平变流器的运行原理进行了分析,建立了其数学模型,并在分析中点电位的基础上给出了一种简单易实现、能够有效平衡中点电位的方法。本文还在分析几种常用调制策略的工作原理及其优缺点的基础上,提出了一种可有效抑制中点电位波动的脉宽调制方法。其次分析了传统基于瞬时无功理论指令提取方法存在的不足,研究了一种适用于叁相四线制系统的瞬时无功理论指令提取方法,能够有效提取出特定次谐波电流和零序电流。研究了基于电网旋转变换的正负序分离方法和基于遗忘迭代滤波的相位角矫正方法,有效提高了锁相的精度。最后本文采用了无差拍控制方法作为有源电能质量综合补偿器的电流跟踪控制方法,并通过预测电流校正和电流误差补偿的方法有效提高了电流内环的控制性能。最后在实验室搭建了有源电能质量综合补偿器的实验平台,并进行了相关实验,验证了所提出控制方法的可行性。(本文来源于《合肥工业大学》期刊2019-05-01）

袁敞,郝毅,冯佳耀,马明,徐衍会[2]（2019）在《复杂工况下并联型电能质量补偿装置净现值比较研究》一文中研究指出配电台区谐波、无功和叁相不平衡等电能质量问题逐渐突出,电能质量补偿装置运行工况变得复杂。为了深入分析有源、无源和混合叁类并联型补偿装置在复杂工况下的经济性,对叁类装置进行净现值比较研究。首先,对配电台区电能质量补偿装置的运行工况进行实地调研,采用实测数据对叁类装置在复杂工况下的补偿效果进行仿真研究。其次,针对仿真结果采用净现值法对补偿装置进行经济性评估,推导出叁类装置的净现值表达式,分析并得到了复杂工况下叁类装置随谐波、不平衡电流和无功功率变化的净现值大小关系变化区域。最后,通过实例计算进一步验证了该分析结果。(本文来源于《电力系统保护与控制》期刊2019年01期）

[3]（2018）在《高珈集装箱码头电能质量治理案例 ABB低压动态无功补偿器Dynacomp,确保满足电网用电规范》一文中研究指出海运作为人类历史上最大的货运途径,至今依然发挥着重要的作用。今天,国际贸易中的90%仍然是通过商船运输进行。港口快速装卸货物的能力是降低码头成本的关键,而技术则是实现这一目标的主要因素。电能质量挑战港口起重机采用直流驱动来提高电动机效率,直流驱动的固有特性就是需要从系统中吸收大(本文来源于《电气时代》期刊2018年09期）

罗杰[4]（2018）在《基于RPC的电能质量补偿模型容量优化配置》一文中研究指出针对平衡性能良好的YNvd型接线,利用电气化铁路功率调节器(RPC)和YNvd变压器的相互配合,研究了一种基于RPC的电能质量补偿方案,基于端口电气变换方法和平衡补偿理论,建立了系统等值数学模型,以电能质量标准限值为约束条件,优化了综合补偿策略和补偿容量配置方法,构建了双层控制策略方案,搭建了电能质量补偿系统仿真模型,通过模拟分析不同补偿目标下的系统运行特性,验证了上述补偿方案和控制策略的有效性,为工程设计与应用提供了依据。(本文来源于《第九届电能质量研讨会论文集》期刊2018-06-28）

田旭,姜齐荣,魏应冬,赵伟[5]（2018）在《复线牵引网不断电过分相与电能质量补偿装置研究》一文中研究指出过分相时的过电压、过电流以及负序电流注入问题,是高速、重载电气化铁路存在的重要问题,严重制约着铁路的可靠运行和电力系统的安全稳定。本文提出一种应用于复线牵引网的电气化铁路不断电过分相与电能质量补偿方案,对该方案的系统构成、运行原理、控制策略进行了研究。按照每个方向是否有机车过分相进行组合设计了典型工况,并利用PSCAD软件对典型工况下方案的补偿效果进行了仿真。结果表明,所提出的方案能够使两个方向的机车同时不断电过分相,或者一个方向机车不断电过分相的同时整个牵引变电站的电能质量最优。(本文来源于《矿业科学学报》期刊2018年04期）

夏令[6]（2018）在《新型叁相四线制配电网电能质量补偿器及其控制策略研究》一文中研究指出随着新兴用电负荷的迅速增长,人们对电网电能质量的要求也日渐增高。与此同时在叁相四线制配电系统中,由于非线性和不平衡负载不断增多,导致无功、负序以及中性线电流等电能质量问题层出不穷,给电网造成了巨大的影响。因此,研究电能质量补偿器对电能质量问题进行治理就显得极为重要和迫在眉睫了。配电网静止无功补偿器(DSTATCOM)的出现很好的解决了上述问题,以其容量小、响应快、谐波含量小、开关损耗小的优良特点,还能补偿系统无功和不平衡负载以及抑制电压波动,已成为柔性交流输电系统装置中的重要成员之一。首先,本文针对传统分流式叁相四线制DSTATCOM拓扑结构复杂、控制难度大等问题,提出了一种叁相四线制电容耦合型DSTATCOM拓扑结构。不仅避免了分裂电容式叁桥臂拓扑结构直流侧电压均压问题,而且比叁相四桥臂拓扑结构减少了一对桥臂,使得系统更加稳定,成本更低。对其系统原理进行了分析,推导了串联电容的参数设计方法。并将其与分裂电容式叁桥臂拓扑结构的中性线电流输出能力进行了对比,仿真验证了所提结构的正确性和有效性。其次,针对所有分流式叁相四线制DSTATCOM拓扑装置容量过大、成本过高等问题,运用了一种新的类似“封堵”的思想,提出了一种基于串并联结构的混合型叁相四线制配电网电能质量补偿器。该系统在治理中性线电流时,可以解决传统变压器并联补偿方式下所需变压器容量较大,治理效果不理想等问题。并且不需要将中性线电流引入自身回路,能实现全线减小。建立了新型串联部分的数学模型,并对不平衡负载电压及补偿原理进行了详细的分析。从容量和治理效果两个方面将其与传统变压器并联结构进行了对比分析。仿真分析表明本章所提结构的正确性和有效性。然后,针对传统基于瞬时无功功率的直接电流法结果误差较大和传统的在正、负序同步旋转坐标系下进行补偿未考虑电压不平衡等问题,提出一种新的正、负序双环迭加控制策略,可在系统电压不平衡的情况下实现无功功率和负序的补偿。建立了配电网DSTATCOM在正、负序等效电路中的数学模型,分别推导了无功功率、直流侧电容电压以及负序控制环的传递函数。通过Matlab/Simulink进行建模仿真,结果表明本章所提控制策略的正确性和有效性。最后,对DSTATCOM主要部件的参数进行了研究和设计,制作了一台叁相四线制小功率实验样机,并对其控制性能和电能质量补偿效果进行了实验验证。(本文来源于《湘潭大学》期刊2018-06-06）

田旭,姜齐荣,魏应冬,赵伟[7]（2018）在《电气化铁路不断电过分相与电能质量补偿装置研究》一文中研究指出为了解决机车过分相时出现的过电压、过电流以及牵引变电站产生的负序电流等电能质量问题,本文提出一种新的不断电过分相与电能质量综合补偿装置,该装置能够在机车通过电分相时消除供电死区,使机车不断电、满功率、无速度损失地通过电分相,在没有机车通过电分相时减小牵引变电站注入电力系统的负序电流和谐波。给出本文所提出装置的系统配置,对工作时序进行分析,研究了基于叁桥臂模块化多电平结构的装置拓扑,并设计了相应的系统级和装置级控制策略。最后通过仿真验证了所提出装置及其拓扑和控制策略的正确性和有效性。(本文来源于《电工电能新技术》期刊2018年04期）

梁光耀,徐嘉隆,王勇[8]（2018）在《叁电平模块化智能电能质量补偿装置研究》一文中研究指出谐波、无功以及叁相不平衡是电力系统中常见的电能质量问题。本文研究了基于叁相四线制二极管钳位型叁电平拓扑的模块化智能电能质量补偿装置,它可以实现指定次谐波补偿、无功功率和叁相不平衡补偿。本文基于瞬时无功功率理论提取叁相不平衡及无功补偿指令电流,并结合基于离散傅里叶变换的谐波提取算法,将负载电流中的基波负序电流、零序电流、无功电流和特定次谐波电流分离提取,通过PI控制器和重复控制器的并联,实现在静止叁相ABC坐标系下指令电流的直接控制。经实验验证,本文所提的叁相四线制模块化叁电平智能电能质量补偿装置不仅可以动态补偿系统的无功、不平衡以及谐波电流,而且可以实现不同种类补偿容量的动态设置。(本文来源于《电工电能新技术》期刊2018年05期）

谭磊[9]（2017）在《V/v牵引供电所电能质量补偿系统容量优化及多重化设计》一文中研究指出我国的交通运输业是组成国民经济的重要成分,随着经济高速发展的同时也在不断的飞速发展,而铁路在交通运输行业又有着举足轻重的地位,并且还在不断的飞速发展中,尤其是目前较热的高铁运输。在电气化铁路高速发展的同时带来的一些电能质量问题也不容忽视,它不仅影响牵引供电系统本身还威胁着公共电网的安全、稳定、经济运行。因此,必须采取行之有效又经济的解决措施来保障整个电力系统的安全稳定。针对基于V/v牵引变压器的牵引供电系统所带来的电能质量问题,本文对其电能质量补偿系统主要研究内容如下:为了解决V/v牵引供电系统负序和无功等问题,结合有源和无源的优势,研究了一种由铁路功率调节器和静止无功补偿器构成的低成本混合型电能质量控制系统。为了在不同负载工况下能够在线实时精确计算最优补偿容量,本文首先对混合补偿结构的原理进行分析,引入了二次侧两臂有功电流大小比KI、有功补偿系数λ、负序无功补偿角度φ,进行了负序优化补偿的公式推导及理论分析。通过在一定的负序电压不平衡度下分析出了λ与φ之间的关系式,推导出了有功与无功补偿之间的关系,并提出一种补偿方案进行容量优化。该方法不需要事先离线计算,可根据两臂负载情况在线实时精确计算出最优补偿容量。最后通过实例计算和仿真分析表明了所提出理论的正确性和经济性。同时针对电气化铁路目前普遍存在的电能质量问题以及高速和重载机车给牵引网带来的更严重的负序问题,研究了在V/v牵引变压器下并联多重化RPC结构的电能质量综合补偿系统,并联多重化RPC结构的电能质量补偿系统能够大幅降低开关频率减少损耗和发热,减少输出波形的谐波含量,并且能够提高装置的整体容量,便于模块化应用。本文研究针对并联四重化RPC补偿系统进行仿真平台的搭建,并建立数学模型,对参考补偿电流信号的检测及计算,对基于PI控制器的两种控制策略进行分析。最后通过仿真来验证并联多重化RPC补偿系统的良好补偿效果及优越性。(本文来源于《湘潭大学》期刊2017-06-05）

赵玉龙[10]（2017）在《基于多逆变器并联的电能质量补偿控制装置的研究》一文中研究指出近年来多逆变器技术得到广泛应用。本文对叁相逆变器和多电平变流器孤岛系统以及在孤岛模式下针对线性/非线性、不平衡、间歇性和季节性负荷的分层控制策略和方法进行了研究分析,相关工作如下:(1)模块化多逆变器并联系统的主电路设计及数学建模研究。针对孤岛微电网系统中带LCL型滤波输出装置的单台及并联逆变器,进行主电路拓扑设计及运行。准确分析了系统LCL输出滤波器谐振机理及其抑制措施,研究了脉冲宽度PWM调制方法。在理想条件下,对系统状态矩阵、小信号及线性化模型进行了建立与分析。通过系统仿真和自主设计平台实验,对控制策略的有效性进行了验证。(2)模块化多逆变器系统的无功补偿控制方法研究。针对孤岛型微电网系统,提出一种基于并联逆变器的电压电流及下垂二次控制的多闭环分层控制策略。考虑实际情况,构建了电压电流内环控制和下垂、预测复合控制等外环控制,优先保证电压和功率传输,能够在间歇性和季节性负荷条件下满足能量传输功能。在不平衡负载工况下,对模块化多逆变器并联系统无功补偿进行了理论研究和实验验证,保证了逆变器系统电压和功率的传输稳定性。(3)模块化多逆变器系统的谐波补偿控制方法研究。针对孤岛型多变流器微电网系统,外加多比例谐振PR控制器,实现对电压谐波的补偿功能。在系统内部电压控制环路,对5、7、11次谐波进行抑制。同时,系统采用下垂、二次和复合控制策略,实现输出电压幅值频率的闭环调节。(4)基于模块化多电平变流器(MMC)并联拓扑的建模与控制方法研究。在并联逆变器拓扑的基础上,研究分析了模块化多电平变流器(MMC)并联拓扑的建模方式与控制方法,并对基于下垂二次控制模式的多电平变流器孤岛运行系统进行了数学建模,分析了多电平变流器孤岛运行稳定性性能及无功补偿机理,提出一种针对复杂电网工况下的适用于多电平并联逆变器电压和功率优质而稳定可靠传输的运行策略。通过系统仿真和自主设计的硬件平台实验,对控制策略的有效性进行了验证。(本文来源于《电子科技大学》期刊2017-04-05）

### 电能质量补偿器论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

配电台区谐波、无功和叁相不平衡等电能质量问题逐渐突出,电能质量补偿装置运行工况变得复杂。为了深入分析有源、无源和混合叁类并联型补偿装置在复杂工况下的经济性,对叁类装置进行净现值比较研究。首先,对配电台区电能质量补偿装置的运行工况进行实地调研,采用实测数据对叁类装置在复杂工况下的补偿效果进行仿真研究。其次,针对仿真结果采用净现值法对补偿装置进行经济性评估,推导出叁类装置的净现值表达式,分析并得到了复杂工况下叁类装置随谐波、不平衡电流和无功功率变化的净现值大小关系变化区域。最后,通过实例计算进一步验证了该分析结果。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 电能质量补偿器论文参考文献

[1].张学威.模块化叁电平有源电能质量综合补偿器的关键技术研究[D].合肥工业大学.2019

[2].袁敞,郝毅,冯佳耀,马明,徐衍会.复杂工况下并联型电能质量补偿装置净现值比较研究[J].电力系统保护与控制.2019

[3]..高珈集装箱码头电能质量治理案例ABB低压动态无功补偿器Dynacomp,确保满足电网用电规范[J].电气时代.2018

[4].罗杰.基于RPC的电能质量补偿模型容量优化配置[C].第九届电能质量研讨会论文集.2018

[5].田旭,姜齐荣,魏应冬,赵伟.复线牵引网不断电过分相与电能质量补偿装置研究[J].矿业科学学报.2018

[6].夏令.新型叁相四线制配电网电能质量补偿器及其控制策略研究[D].湘潭大学.2018

[7].田旭,姜齐荣,魏应冬,赵伟.电气化铁路不断电过分相与电能质量补偿装置研究[J].电工电能新技术.2018

[8].梁光耀,徐嘉隆,王勇.叁电平模块化智能电能质量补偿装置研究[J].电工电能新技术.2018

[9].谭磊.V/v牵引供电所电能质量补偿系统容量优化及多重化设计[D].湘潭大学.2017

[10].赵玉龙.基于多逆变器并联的电能质量补偿控制装置的研究[D].电子科技大学.2017

### 论文知识图

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/4c42aaed9491bb5058a35d6e.html