# 粉末冶金Ti-47Al-2Nb-2Cr-0.2W金属间化合物的高温动态力学行为（英文）

### 论文摘要

采用分离式霍普金森拉杆动态冲击变形实验研究粉末冶金Ti-47Al-2Nb-2Cr-0.2W （at.%）双态组织和近层片组织在高应变率下(800～1600 s-1)的动态力学行为和变形机理。结果表明,粉末冶金TiAl金属间化合物的韧性-脆性转变温度（DBTT）随应变速率增加而增大,动态加载下两种组织的高温强度均高于准静态加载下的高温强度;在高应变速率(800～1600s-1)和高温（650～850℃）条件下,粉末冶金TiAl金属间化合物的双态组织和近层片组织的加工硬化速率均对应变速率和温度不敏感。在动态加载条件下,堆垛层错及孪晶的形成是主要的变形机制。Zerilli-Armstrong模型能够恰当描述粉末冶金TiAl金属间化合物的高温动态变形行为。

### 论文目录

- 1 Introduction

- 2 Experimental

- 3 Results

- 3.1 Initial microstructure

- 3.2 Mechanical behavior

- 3.3 As-deformed microstructures

- 3.4 Zerilli-Armstrong model

- 4 Discussion

- 5 Conclusions

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 欧阳思慧,刘彬,刘咏,昝祥,梁霄鹏,李争

关键词: 金属间化合物,变形机制,粉末冶金,动态变形,霍普金森拉杆

来源: Transactions of Nonferrous Metals Society of China 2019年06期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑

专业: 冶金工业

单位: 中南大学粉末冶金国家重点实验室,合肥工业大学材料科学与工程学院,圆梦精密技术研究院

基金: Project(51774335)supported by the National Natural Science Foundation of China,Project(2017JJ2311)supported by the Natural Science Foundation of Hunan Province,China,Project(KFJJ11-7M)supported by the Opening Project of State Key Laboratory of Explosion Science and Technology,China,Project(HKHTZD20140702020004)supported by the Special Funds for Future Industrial Development of Shenzhen City,China

分类号: TF125.22

页码: 1252-1262

总页数: 11

文件大小: 3874K

下载量: 92

### 相关论文文献

- [1].稀土金属及其金属间化合物的研究与应用[J]. 中国稀土学报 2016(06)

- [2].铝钢金属间化合物生长及其抑制机理的研究现状[J]. 材料导报 2016(13)

- [3].NiAl金属间化合物镀层的制备[J]. 电镀与精饰 2008(03)

- [4].《金属间化合物的焊接》[J]. 焊接学报 2016(07)

- [5].金属间化合物[J]. 电镀与精饰 2010(07)

- [6].金属间化合物在材料科学与工程专业教学实践中的研究和应用[J]. 人力资源管理 2014(08)

- [7].金属间化合物的固相焊接研究现状[J]. 航空制造技术 2014(17)

- [8].Ti_3Al金属间化合物与TC11两相钛合金焊接性能研究[J]. 科技资讯 2010(12)

- [9].铝系金属间化合物的超塑性[J]. 金属学报 2008(01)

- [10].粉末冶金Ti-Al系金属间化合物的研究[J]. 宇航材料工艺 2012(01)

- [11].铝-镁金属间化合物涂层的制备与分析[J]. 焊接学报 2011(06)

- [12].铜/铝固态界面金属间化合物的生长行为[J]. 材料热处理学报 2019(07)

- [13].我国典型金属间化合物基高温结构材料的研究进展与应用[J]. 金属学报 2019(09)

- [14].Pseudogap金属间化合物电结构及热电特性[J]. 金属功能材料 2017(05)

- [15].金属间化合物电学性能的研究进展[J]. 上海有色金属 2011(02)

- [16].Ni_3Al金属间化合物的研究进展[J]. 粉末冶金材料科学与工程 2009(02)

- [17].Fe-Al金属间化合物材料的制备工艺与研究发展趋势[J]. 装备制造技术 2014(07)

- [18].变形铝合金产品粗大金属间化合物缺陷超声波探伤[J]. 无损探伤 2011(05)

- [19].Ti-Al系金属间化合物的制备工艺研究[J]. 金属材料与冶金工程 2014(06)

- [20].Fe-Al金属间化合物研究概况与发展方向[J]. 稀有金属材料与工程 2011(S2)

- [21].研究人员开发出一种新型金属间化合物材料[J]. 润滑与密封 2020(08)

- [22].铝钢复合界面金属间化合物生长行为[J]. 材料科学与工程学报 2018(05)

- [23].Ti-Al金属间化合物国内连接研究进展[J]. 现代焊接 2014(03)

- [24].MA-PAS和MA-HP烧结制备的Fe_3Al金属间化合物的组织和力学性能(英文)[J]. Transactions of Nonferrous Metals Society of China 2011(11)

- [25].反应合成ZrAl_3金属间化合物及其形核行为(英文)[J]. 稀有金属材料与工程 2008(09)

- [26].改性3003铝合金中粗大金属间化合物的形成机理及解决措施[J]. 机械工程材料 2018(02)

- [27].Ni_3Al金属间化合物的制备及耐腐蚀性研究[J]. 铸造技术 2015(04)

- [28].激光合成Ni_3Al金属间化合物的腐蚀行为[J]. 材料开发与应用 2015(02)

- [29].SnSb金属间化合物对高硫原油脱硫机制及再生性能研究[J]. 石油炼制与化工 2013(12)

- [30].Ti-Al系金属间化合物焊接技术研究现状[J]. 电焊机 2019(05)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/4c6ac54348acef0cdb60c01e.html