# 隧道工程浅埋暗挖施工要点

中交二公局东萌工程有限公司陕西省西安市710000

摘要：在隧道施工的过程中，因为受到地质条件等一些比较复杂、不可预见的因素影响，其整个施工作业的过程有很多困难和潜在的风险，因此，这就要求必须非常重视暗挖工程工艺，施工的目标应围绕保障施工作业质量及防范施工风险为中心，并根据实际施工的需求来选择最合适的隧道暗挖工艺，从而才能切实保障整个施工的进度、安全及质量。在当前的隧道工程建设中，浅埋暗挖法的施工技术有着非常独特的优势，并借助这种工艺有效推动了我国隧道工程建设的可持续发展。因此，本文将重点探讨当前隧道工程浅埋暗挖法的相关施工要点。

关键词：隧道工程；浅埋暗挖；施工

隧道工程建设时，不仅要按时完成施工任务，还要采取有效的技术措施，加强每个施工环节的质量控制。从而有效保障施工质量和安全，促进工程建设效益提升。浅埋暗挖是險道工程施工中重要的技术措施，工程建设中应该严格遵循规范要求，了解技术难点，加强各环节质量管理，提高隧道工程质量和效益。

1.浅埋暗挖施工方式概述

浅埋暗挖施工方式是浅埋区域隧道工程项目在周围环境因素影响下应当采取的暗挖施工方式。浅埋暗挖施工方式主要是参考了新奥法的原理，在隧道工程项目建设中应用多种有效手段和方式对周围岩层进行加固处理，将围岩结构具备的承受能力良好呈现出来，开挖过程中及时性的进行支护，施工界面封闭成环，支护设施与围岩结构共同组建了支护体系，这种施工方式可以较大程度的提升隧道工程项目建设施工的安全性，是可以对围岩结构变形进行控制的有效方式。

2施工技术特点

2.1围岩变形波及地表。浅埋隧道主要是埋的深度比较浅，覆盖层的厚度比较薄，使用暗挖法进行施工，将影响波与地表。为了减少对地表建筑、内埋设线路以及路面的破坏，需要分析地中、地表沉陷变形，保证控制工作的严格性。如：变形量，在对其研究期间，受直接性开挖工作的影响，将导致围岩沉降变形。由于围岩的作用，也会导致支护体系产生柔性变形的影响，在施工的各个阶段，随着基础结构的下沉，导致整个结构产生位移。在考虑变形量基础上，研究存在的地层区，受周边环境要素的影响，不仅会影响围岩的稳定性，还给施工工作造成较大难度。

2.2刚性支护或地层改良。在使用浅埋暗挖法期间，需要将支护时间提前，促进支护刚度的逐渐增加，保证在使用期间能够对地中、地表的变形沉陷现象进行有效控制。同时，还需要对开挖方法、支护方式进行合理选择，保证能够对前方围岩实施优化，促进地层沉降变形的更好控制。

2.3试验段指导设计与施工。将试验段作为指导要素，以促进设计工作与施工工作的优化实施。受周边环境的影响，隧道工程周边的地质、地段面对较为复杂的现象，所以，要对地质条件、结构情况作为工程中的试验阶段，保证能够对结构进行设计，促进施工方案的合理性，实现实验工作以及测量工作的优化实施。在施工过程中，地表、地中的沉陷变形情况、支护结构以及围岩应力情况等，都需要对地面环境的影响程度进行分析和研究，通过分析研究工作，获得试验期间存在的信息和数据，保证能够利用反分析方法促进其符合实际要求，促进围岩参数的合理性，实现力学分析与计算工作的合理性。基于该实验，对施工情况的分析与研究，不仅促进了设计与施工方案还更为优化，还保证了数据的量测合理性。

3开挖与支护要点分析

3.1开挖方法的应用

通常情况下山岭隧道会应用正台阶施工方式，如果隧道工程项目建设与城市中心区域或者是城市附近，施工过程中会采用分部开挖或短台阶施工方式。若是在大断面的城市进行浅埋隧道工程项目建设，可以应用中隔墙施工方式。城市地铁车站与地下停车场工程项目建设中，会应用侧洞施工或柱洞施工方式，从而满足多跨隧道工程项目建设的要求。浅埋隧道的断面尺寸如果超过了相应标准，那么则不能应用全断面施工方式。施工过程中需要尽可能的降低对周围岩层稳定性的影响，应用掘进设备辅助施工。在利用爆破开挖施工技术时，要应用短进尺、弱爆破，并加强爆破振动的控制，将爆破进尺控制在一米范围内。

3.2支护方式

浅埋暗挖隧道更多是应用复合式的衬砌方式，支护设计可以概括性的划分成三种情况。第一种情况是初期衬砌承担全部的承载应力，虽然也进行了二次支护体系建设，但二次支护只作为第二道安全防线。第二种情况是初期衬砌与二次支护体系共同承担承载应力。第三种情况与第一种情况恰恰相反，初期衬砌只是作为浅埋隧道开挖施工阶段的临时性支护，二次支护体系却是主要的承载应力体系。设计过程中需要对结构体系、施工方式和浅埋隧道支护方式以及众多的施工辅助手段进行综合分析。将综合分析结果与浅埋暗挖试验段进行融合，根据施工中量测到的众多信息数据对施工方法、支护体系进行优化和改良。

3.3辅助施工方式

通常情况下可以根据以下次序进行辅助施工方式的选择，首先是上半断面留核心土环形开挖，喷射混凝土封闭开挖工作面。其次是超前小导管周边注浆辅助施工方式和临时性仰拱搭设。最终是长管棚超前支护或注浆。

4.控制沉陷变形及防塌陷

4.1场监控量测工作作为其中的主要部分，保证能够对施工现场的各个情况进行监控，这样不仅能促进工程实施的安全性，还能对沉陷变形情况进行有效控制。在量测工作中，实施的工作内容为应测与选测两种。如：应测项目，需要对地质情况、支护情况进行观察，研究周边的移位现象、拱顶下沉等现象，保证能够提出合理的方法和实施工具。对于选测项目来说，需要对地表的下沉现象、围岩体内位移、围岩压力等各个要素进行分析，保证能够利用合理方法和有效的工具实施测量工作。

4.2量测管理基准。在工程施工中，最为主要是将位移量测数据作为信息化管理工作中的目标，结合管理基准值，综合现场上的一些条件，对其有效控制。如果地面建筑对地层沉陷感觉比较敏感，需要对这种沉陷现象进行控制。如：对围岩条件进行改善等。如果无法使其达到相关要求，可以执行结构加固措施，促进基准值建立的更为合理。在施工期间，量测数据管理期间使用的基准需要细化，并将其作为各个施工期间的控制标准，将其分为三个控制水平，在这种加固工作中，不仅促进了各个工程环节的稳定性，还保证了改进方案的优化性。

5.总结

综上所述，本文通过对隧道工程施工中有关浅埋暗挖技术工艺的应用地分析，并通过提出有效的技术施工方法，确保可有效解决在隧道施工中存在的各种安全问题及风险，不断促进我国隧道工程建设的可持续发展。

参考文献

[1]张国亮韩占波双层小导管在浅埋暗挖隧道施工中的应用[J].铁道科学与工程学报，2006（2）.

[2]王建平，张富强.小导管注浆预支护技术在城市浅埋暗挖隧道的应用[J].河北建筑工程学院学报，2003（1）.

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/4cada06c9a11841d352ecc37.html