# 基于全站仪的大尺寸测量场数据融合技术

### 论文摘要

高精度大尺寸测量场的构建是实现大部件自动装配工艺的基础,测量设备需要多次转站对部件所有关键点进行测量,并使用数据融合技术得到测量结果。作为大尺寸测量领域常见的测量设备,全站仪可以用于组建高精度的测量控制网络。首先在多站位下获得冗余测量数据,使用奇异值分解法求解站位之间的转站参数,作为迭代初值。然后以高精度角度测量值作为约束,采用雅可比迭代方法对测量结果进行优化,提高全站仪的测量精度。最后使用全站仪开展数据融合实验,对某型号大型火箭筒段端面的关键点进行测量,优化后的拟合平面精度提高近30%。该研究提高了大尺寸测量的总体精度,有望为大尺寸零件自动装配工艺提供帮助。

### 论文目录

- 1 基于全站仪的大尺寸测量网络的构建

- 1.1 测量网络的构建方法

- 1.2 坐标系转换过程中的转站参数求解

- 2 全站仪的测量数据融合算法

- 2.1 基于雅可比迭代法的测角方程组线性化

- 2.2 数据融合仿真实验的误差分析

- 3 基于全站仪的测量数据融合实验

- 3.1 实验方法

- 3.2 数据分析

- 4 结 论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 章平,常晏宁,王皓

关键词: 大尺寸测量场,测量数据融合,全站仪,角度约束,雅可比矩阵迭代

来源: 机械设计与研究 2019年03期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅱ辑,工程科技Ⅰ辑

专业: 金属学及金属工艺

单位: 上海交通大学上海市复杂薄板结构数字化制造重点实验室,上海交通大学机械系统与振动国家重点实验室

基金: 上海航天技术研究院-上海交大航天先进技术研究中心资助项目(USCAST2016-11),“高档数控机床与基础制造装备”科技重大专项(2017ZX04005001)

分类号: TG95

DOI: 10.13952/j.cnki.jofmdr.2019.0204

页码: 140-144+149

总页数: 6

文件大小: 983K

下载量: 123

### 相关论文文献

- [1].全站仪智能化发展历程与应用趋势[J]. 中国测绘 2019(11)

- [2].公路工程施工测量中的全站仪运用[J]. 交通世界 2019(10)

- [3].全站仪在煤矿测量中的应用[J]. 中国石油和化工标准与质量 2019(10)

- [4].全站仪在煤矿测量中的应用[J]. 中国石油和化工标准与质量 2019(09)

- [5].全站仪测量在煤矿生产中的应用研究[J]. 当代化工研究 2019(07)

- [6].一种全站仪在夜间测量的棱镜搜索方法[J]. 科技创新导报 2019(08)

- [7].关于全站仪在煤矿测量工作中的应用研究[J]. 矿业装备 2019(04)

- [8].浅谈全站仪及煤矿测量运用[J]. 矿业装备 2019(04)

- [9].全站仪在矿山测量中的应用[J]. 内蒙古煤炭经济 2018(18)

- [10].基于扫描全站仪的点云数据在不动产登记中的应用研究[J]. 科技资讯 2016(30)

- [11].全站仪斜入射角锥棱镜的测角误差分析[J]. 工程勘察 2017(01)

- [12].全站仪在韶关市三大出口环境整治工程立面测量中的应用[J]. 工程建设与设计 2017(12)

- [13].无棱镜全站仪在应用中的问题探讨[J]. 海峡科技与产业 2017(07)

- [14].现代工程测量中全站仪的实践分析[J]. 城市地理 2018(02)

- [15].全站仪中间法三角高程测量精度的探讨[J]. 城市地理 2015(16)

- [16].全站仪中对边测量精度的探讨[J]. 科技致富向导 2009(10)

- [17].浅析如何使用全站仪施工腰线及确定参数[J]. 煤 2020(09)

- [18].浅谈2秒全站仪在变形监测中的使用[J]. 西部探矿工程 2019(02)

- [19].全站仪整体检定方法研究[J]. 现代测绘 2019(02)

- [20].全站仪导线测量技术在煤矿的应用[J]. 矿业装备 2019(05)

- [21].全站仪三架法在长距离工作面贯通中的应用[J]. 煤矿现代化 2018(04)

- [22].现代智能型全站仪不整平不对中测量的可行性分析[J]. 测绘通报 2018(10)

- [23].全站仪的导线测量误差来源及其解决措施[J]. 资源信息与工程 2018(05)

- [24].地下管线探测中全站仪偏心测量的方法及其精度分析[J]. 西部资源 2017(03)

- [25].一种测量全站仪仪器高度的简便方法[J]. 测绘通报 2017(05)

- [26].全站仪中间法在桥面高程监测中的应用及精度分析[J]. 四川理工学院学报(自然科学版) 2016(05)

- [27].中点全站仪法三角高程测量的应用[J]. 公路交通科技(应用技术版) 2013(10)

- [28].全站仪的有效工作半径[J]. 建筑工人 2012(05)

- [29].全站仪测量的发展及在道路中的应用[J]. 科技创业月刊 2011(10)

- [30].全站仪的使用与注意[J]. 才智 2010(02)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/4ce74fc3b486be008d9cf4e2.html