# 农网低电压原因分析与治理

国网河北省电力有限公司阜平县供电分公司河北保定073299

摘要：近年来，农村居民消费水平不断提升，随之而来的是对电力资源的强烈需求。农村中电器的广泛使用，使农村居民电量屡创历史新高。而一些电压过低的农村地区，电力质量很不稳定，对农民的生活质量造成了很大的影响。鉴于此，本文主要分析了农网低电压原因与治理对策，以供业内人士参考。

关键词：农网；低电压；原因；治理对策

引言

农网一般指覆盖县级区域内的110kV及以下的配电网，在我国总用电量中占有重要比例，农网具有点多、面广、线长、负荷率低以及季节性强等特点。由于历史和现实等原因，造成农网基础设施的薄弱。随着农村用量的增加，原有农网已不能满足农村用电的增长需求，不仅影响了农民的日常生活，而且阻碍了农村经济的发展，迫切要求对农网进行进行升级和改造。

1加强农村配电网电压稳定性的意义

近年来，经济体制改革的深入，“三农政策”也逐渐渗透到农村，新农村建设得到了长足的发展，电力资源既是推动国民经济发展的重要能源，同样在农村经济的发展中发挥着关键的作用。根据有关的调查，可以发现，我国农村的用电量逐渐增多，在高峰期时段经常发生低电压的现象，对电网的稳定运行造成了一定程度的影响，甚至由于长期低电压，引发了众多的安全事故，所以必须对农村低电压的现象进行全面性和科学性的分析，制定出合理可行的治理方法，以保证农村配网低按压的稳定性，减少事故的发生率，提高农村的供电质量。

2农网低电压相关问题分析

2.1农网低电压的特点

我国农网低电压的问题由来已久，并且在近几年不断加剧，对农民的日常生产生活造成巨大影响。首先，农网低电压的季节性特点比较突出，春夏两季是低电压问题最为严重的季节，根据某县级供电公司的统计，2017年春夏两季接到的农村低电压投诉数占到全年低电压投诉数的80%以上，其次，农网低电压也具有时段性特点，午高峰与晚高峰是低电压问题出现的主要时段，其中尤以下午6点至晚上10点的低电压问题最为突出，最后农网低电压多出现在偏远山区、集镇、城乡结合部等，区域化特点显著。

2.2农网低电压带来的问题

随着农网低电压问题的不断加剧，低电压所带来问题也不断增加。农村电网低电压造成供电质量下降，导致在用电高峰期用户家中电器无法正常使用，农民的用电投诉越来越多，严重影响农村经济发展和农民增收。而且由于农网具有较长的供电半径及运行周期，低电压及配电超载问题也增大了线路的安全隐患，线路老化严重，反过来也将进一步影响配电质量，农网运行的稳定性得不到保障。另外，低电压问题也成为农村用户拒缴电费的理由，严重影响农网正常运行与维护。

3农网低电压产生的原因

3.1历史因素

长期以来，国家将资金重点投在建设骨干网架上，对农网的架设没有引起足够的重视。新中国成立以来的很长时间，由于工厂的集中和城市居民较早的使用，城市用电量一直在我国总用电量中占据主要位置，广大农村由于发展滞后、贫穷以及偏僻等原因，用电量长期比较低。城市工厂需要足够的电量来保证正常生产，大量工厂的高度集中带来用电量的急剧增加，城市居民相对农村也较早的使用电器。在农村，由于比较贫困、人口密度稀少和地理位置偏僻等原因，农村用电主要限于居民照明和小功率用电，用电量一直比较低。在可用资金较少的情况下，国家在电网的建设上把资金主要用于骨干网和城市电网的架设上。近年来，随着农村经济的快速发展和农民生活水平的提高，电视、冰箱、洗衣机等大功率电器进入广大农村家庭，农村用电量也急剧增长，薄弱的的农网面临严峻形势，迫切需要加以改造升级。

3.2现实因素

第一，设备简陋老化。现有设备如发电站设备、线路设备、配电设备等已经运行很长时间，没有进行及时更换，在供电和配电上没有做到最优化，导致出现大量不必要的损耗和浪费；第二，由于供电半径太长，导致末端电压偏低。农村居民家庭比较偏僻，没有统一规划，建筑杂乱无章。架设农网时主要沿公路和人口较密集的地方，导致线路太长，出现末端电压低的现象；第三，变压器调压管理不到位。在用电高峰，由于没有调整变压器分接头至高位，线路压降增大，导致末端低电压；第四，服务不到位。在农网设备落后等不利情况下，加上相关人员对农户反馈的意见没有详细核实，没有对低电压发生的时间、地点等进行详细记载，导致不能及时改善和处理，使低电压现象更加加剧。

4农网低电压问题的治理对策研究

4.1技术手段

依据农网实际状况，以改善农村低压客户的电压质量为中心，协调中低压互补，优化电网无功补偿能力，使电压在稳定条件下工作，然后在农村部分地区大力建设综合补偿网络，为无功优化提供技术支持。最后要对10kV线路、配电变压器低压侧进行优化补偿，确定无功补偿设备的安装位置及容量，实现线路末端电压的提升，促进电压的稳定，详细如下：第一，增大线路的导线截面，缩短低压线路供电半径。我国山岭台区的农网改造普遍落后，建设标准过低，对此可以适当减少低压线路供电半径，加长10kV线路的长度，加大导线横截面。在这些地区进行大面积更换线路导线，同时保证导线截面大于50mm2。针对个别低压线路负荷分散、供电半径长的问题，可以采取安装低压调压设备的方法；第二，提高设计标准，合理规划配电变压器布点。在一些山岭区及部分未进行农网改造的“低电压”台区，可以适当增加配变布点。而针对负荷较小、相对集中的山区，则采取单相变压器供电的方法。如果部分客户居住分散，难以进行电源的统一布点，就应该以低压调压器进行调压的方式来供电，改善“低电压”现象；第三，在“低电压”区增设无功补偿装置。在治理农村“低电压”现象时要以改善农村低压客户端的用电质量作为中心，并根据每个地区的情况区别对待，以中低压协调的方式对电网电压进行补偿。为此，应在部分农村地区安装无功优化补偿装置，一方面可以在感性负荷密集地区建设集中式自动无功补偿站，另一方面还要对线路末端的电压进行调节，对供电半径超过15km的10kV线按需配备线路调压器。通过以上方法，可以有效提高10kV线路末端电压质量。

4.2管理手段

首先，加强中低压配网的运行管理，增加配变的巡视次数和检查力度。对电压情况进行实时监查，及时调整配电变压器的分接头。停电检修计划的制定要与线路及配变地区结合起来，根据农村不同的季节特点做出应变；其次，重点关注低压用户的用电需求，尽力避免三相不平衡发生。加大对低压用户报装接电的管理、充分分析营销数据，合理制定装接容量。结合营销流程，对单相用户所接相别进行清晰分类，对分相用电量进行量化分析，结合现场数据测量，对单相用户所接相别做出及时更改，最终实现对三相不平衡问题的控制；最后，为低压用户提供优质服务，努力减少居民关于“低电压”问题的投诉。可以采取建立居民联系卡机制，安排专职人员负责在居民间进行联系和回访，第一时间了解居民供电的难题，确定具体解决时间，最大程度地降低居民的不满，及时帮助用户摆脱“低电压”所造成的不便。

结束语

综上所述，在农村配网“低电压”治理过程中，我们要坚持管理与技术并重，依靠科技支撑，在现有手段的基础上，在提升主变、配变调压能力、低压客户负荷需求管理等方面进行积极有益的探索，以全面解决电网薄弱环节和“低电压”等突出问题，不断提升电网经济运行水平，更好地服务“家电下乡”和社会主义新农村建设。

参考文献：

[1]庞军.探讨农村低电压治理及农网升级改造[J].建材与装饰，2018（28）：236-237.

[2]文雷.农网“低电压”综合治理[J].农村电气化，2018（03）：21-22.

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/4d0b7bc40702869985f4b267.html