# DBD技术降解高盐含聚废水的研究

### 论文摘要

聚合物三采技术在提高原油产量的同时也产生了大量难以处理的含聚丙烯酰胺的废水,因此需要开发有效降低污水中聚丙烯酰胺浓度的技术。本文通过介质阻挡低温等离子体反应器的合理设计,实现非稳态气液界面介质阻挡连续放电技术对高盐含聚丙烯酰胺废水的有效处理。考察了放电功率、液面间距、溶液pH等对降解效果的影响,结果表明,当输入功率为66 W、放电极与液面间距为0. 4 cm,溶液pH=4. 0,NaCl浓度为1. 93 g/L时,在6 min内可使聚丙烯酰胺的降解率达到90%,该技术可用于实际含聚丙烯酰胺废水的处理。

### 论文目录

- 1 实验

- 1.1 实验试剂

- 1.2 实验仪器

- 1.3 实验及分析方法

- 1.4 实验装置

- 2 结果与讨论

- 2.1 不同浓度聚丙烯酰胺对降解效果的影响

- 2.2 不同放电功率对聚丙烯酰胺降解效果的影响

- 2.3 不同间距对聚丙烯酰胺降解效果的影响

- 2.4 不同初始p H对聚丙烯酰胺降解效果的影响

- 2.5 不同时间下溶液p H值和电导率的变化

- 2.6 不同氯化钠浓度对聚丙烯酰胺降解效果的影响

- 3 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 周瑶,史峰刚,张晓学,苏小东

关键词: 聚丙烯酰胺,低温等离子体,介质阻挡放电,高级氧化技术

来源: 广州化工 2019年14期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑

专业: 环境科学与资源利用

单位: 重庆科技学院化学化工学院,中海油能源发展股份有限公司工程技术分公司

基金: 重庆科技学院生活垃圾资源化处理协同创新中心项目(shljzyh2018-005,shljzyh2017-009)

分类号: X703

页码: 75-78

总页数: 4

文件大小: 1360K

下载量: 80

### 相关论文文献

- [1].山西德云年产6万吨聚丙烯酰胺系列产品项目[J]. 乙醛醋酸化工 2019(12)

- [2].浅析聚丙烯酰胺相对分子量的影响因素及控制方法[J]. 化工管理 2020(08)

- [3].抗盐聚丙烯酰胺过滤因子指标影响因素分析[J]. 炼油与化工 2020(02)

- [4].聚丙烯酰胺的合成及应用研究进展[J]. 中国石油和化工标准与质量 2018(15)

- [5].不同类型聚丙烯酰胺的制备方法研究进展[J]. 杭州化工 2016(02)

- [6].宝莫股份:专注聚丙烯酰胺 竞争优势明显[J]. 股市动态分析 2010(38)

- [7].我国聚丙烯酰胺市场需求增加[J]. 齐鲁石油化工 2009(03)

- [8].聚丙烯酰胺抗盐水解机螺条断裂浅析[J]. 石油和化工设备 2017(09)

- [9].高分子聚丙烯酰胺质量控制探讨[J]. 广东化工 2012(07)

- [10].聚丙烯酰胺介绍及在泥浆材料中的作用[J]. 居业 2018(06)

- [11].T型聚丙烯酰胺的合成及其结构与性能[J]. 石油学报(石油加工) 2017(05)

- [12].两性离子型聚丙烯酰胺的研究进展[J]. 安徽化工 2010(06)

- [13].应用空间广阔 我国聚丙烯酰胺将进入黄金发展期[J]. 中国石油和化工 2009(11)

- [14].聚丙烯酰胺废水技术处理研究进展[J]. 广东化工 2019(02)

- [15].聚丙烯酰胺装置的节水技术及管理措施[J]. 化工管理 2019(21)

- [16].聚丙烯酰胺产品不溶物和细粉超标的原因及控制[J]. 化工管理 2016(23)

- [17].两性聚丙烯酰胺的性质、合成与应用研究进展[J]. 化工进展 2015(03)

- [18].抗盐聚丙烯酰胺反应情况浅析[J]. 价值工程 2012(06)

- [19].聚丙烯酰胺即将步入黄金发展期[J]. 工程塑料应用 2010(02)

- [20].生产聚丙烯酰胺组合物的方法[J]. 乙醛醋酸化工 2019(01)

- [21].生产聚丙烯酰胺组合物的方法[J]. 乙醛醋酸化工 2019(09)

- [22].一种耐温抗盐聚丙烯酰胺的制备与性能评价[J]. 化工管理 2018(02)

- [23].聚丙烯酰胺搅拌试验中丙烯酰胺检测报告[J]. 科技创新与应用 2012(22)

- [24].含聚丙烯酰胺废水处理技术的研究进展[J]. 化工技术与开发 2019(10)

- [25].两性聚丙烯酰胺的开发与应用进展(造纸)[J]. 华东纸业 2012(03)

- [26].聚丙烯酰胺装置三废控制技术探讨[J]. 中国石油和化工标准与质量 2011(11)

- [27].国内聚丙烯酰胺市场研究[J]. 精细与专用化学品 2009(07)

- [28].聚丙烯酰胺降解研究[J]. 山西化工 2019(02)

- [29].我国聚丙烯酰胺的产业化现状与发展建议[J]. 山西化工 2019(05)

- [30].聚丙烯酰胺新产品的合成[J]. 化工设计通讯 2018(06)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/4d1a5d771b4b78972b8c5f5b.html